Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Майкопский государственный технологический университет»

Экологический факультет

Кафедра ландшафтной архитектуры и лесного дела

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# к проекту благоустройства и озеленения парка административного центра муниципального образования «Натырбовского сельского поселения» села Натырбово Кошехабльского района Республики Адыгея

# Выполнили: студенты

# Экологического ф-та

# Арзуманян Э.Г.

# Ащепкова С.А.

# Тотьмянина А.П.

# Руководитель:

доц., канд. с.-к. наук, доц.

Трушева Н.А.

Майкоп - 2014 год

Содержание

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение |  |
| 1 | Предпроектные исследования | 4 |
| 1.1 | Местоположение объекта проектирования | 4 |
| 1.2 | Характеристика природных условий | 5 |
| 1.2.1 | Климат | 5 |
| 1.2.2 | Рельеф и почвы | 6 |
| 1.2.3 | Гидрология и гидрография | 8 |
| 1.2.4 | Растительность | 9 |
| 1.3 | Характеристика градостроительных условий | 10 |
| 1.3.1 | Санитарно-гигиеническое состояние | 10 |
| 1.3.2 | Характеристика существующей застройки и благоустройства территории | 30 |
| 2 | Задание на проектирование | 34 |
| 3 | Архитектурно-планировочное решение территории объекта | 35 |
| 3.1 | Функциональное зонирование территории | 35 |
| 3.2 | Формирование объемно-пространственной структуры объекта и его композиционные узлы | 37 |
| 3.3 | Проектирование дорожно-тропиночной сети | 38 |
| 3.4 | Планировка функциональных зон и композиций пейзажей | 39 |
| 4 | Производство работ по благоустройству и озеленению территории | 48 |
| 4.1 | Инженерная подготовка территории | 48 |
| 4.2 | Удаление деревьев | 48 |
| 4.3 | Устройство дорожек и площадок | 49 |
| 4.4 | Устройство и содержание малых архитектурных форм | 51 |
| 4.5 | Технология и агротехника посадки деревьев и кустарников | 54 |
| 4.6 | Устройство цветников | 58 |
| 4.7 | Устройство и содержание рокария | 59 |
| 4.8 | Устройство и содержание розария | 59 |
| 4.9 | Устройство и содержание газона | 60 |
| 5 | Сметная стоимость проектируемых мероприятий | 63 |
|  | Заключение | 79 |
|  | Приложение А |  |
|  | Приложение Б |  |
|  | Приложение В |  |

Введение

В градостроительстве благоустройство и озеленение является составной частью общего комплекса мероприятий по планировке и застройке поселений. Насаждения имеют огромное значение в жизни человека, оказывают огромное влияние на окружающую среду.

Цель проекта – благоустройство и озеленение парка села Натырбово. Разработка проекта решает следующие задачи:

- проведение предпроектных исследований, включающих в себя изучение месторасположения объекта в селе, природной характеристики села, градостроительной ситуации объекта проектирования (санитарно-гигиеническое состояние, характеристика существующей застройки и благоустройства территории);

- определение архитектурно-планировочного решения территории объекта (функционального значения территории и расположение входов; формирование объемно - пространственной структуры объекта; планировка функциональных зон и композиций пейзажей);

- определение ассортимента древесной, кустарниковой, а также травянистой растительности для объекта;

- технико-экономическое обоснование проектируемых мероприятий;

Архитектурно-планировочное решение объекта разрабатывалось с учетом СНиП и ГОСТ, отраженно на рабочих чертежах проекта.

Актуальность проекта выражена в том, что в настоящее время большинство парков утратили свой первоначальный вид, особенно в населенных пунктах поселкового типа, а ведь именно там они зачастую выполняют функцию многофункционального объекта общественного пользования.

Исходными материалами для проекта являлись техническая литература, геоподоснова объекта и материалы собственных наблюдений и измерений.

1 Предпроектные исследования

1.1 Местоположение объекта проектирования

Объект озеленения и благоустройства – парк села Натырбово (рисунок 1). Натырбово – русское селение в Кошехабльском районе Адыгеи. Основано в 1895 году. Село является центром Муниципального образования «Натырбовского сельского поселения» в состав, которого также входит хутор Казенно-Кужорский.

Рисунок 1 – Объект проектирования (снимок из космоса)

Занимает село территорию 506,0 га, площадь жилой и общественной застройки – 486,0 га, которая граничит с востока и севера с полями, с юга – с выпасами и кладбищем; с запада – с рекой Лабой, на левом берегу которой село и расположено.

Объект проектирования в градостроительной ситуации села Натырбово находится в его центральной части. Парадная зона парка выходит на улицу Красную, по которой проходит федеральная автомобильная дорога. За дорогой, напротив парка, находится школа. Слева, по улице Мира, парк граничит с детским садом. Справа, по улице Ямпольского, расположены частные жилые дома. По улице Советской находится здание местной администрации. Общая площадь парка составляет 2,7 гектар.

1.2 Характеристика природных условий

Природно-климатические условия определяют возможность произрастания тех или иных растений и использование строительных материалов при проектировании и благоустройстве объекта.

1.2.1 Климат

В большой степени характер климата определяется особенностями географического положения, в первую очередь, близостью незамерзающего Черного моря, широтой местности, высотой и распределением горных хребтов Северо-Западного Кавказа. Черное море является хорошим «аккумулятором» тепла, накапливая его летом и постепенно отдавая окружающим местностям в зимних период. Одновременно оно является  очагом формирования черноморских циклонов, несущих влагу в прибрежные района. В свою очередь, Кавказские горы задерживают влажные ветры западных составляющих и способствуют достаточному увлажнению территории в весенне-летний период. Количество дней с осадками в целом за год бывает 115-150. Теплых дней в году 200-210. Преобладают ветры северного и юго-восточного направлений. Характерной особенностью ветрового режима является наличие горно-долинных ветров.

Территория села Натырбово расположена в умеренно- континентальной климатической зоне. Наиболее характерными чертами климата села являются:

– переувлажнение;

– жаркое лето и холодная зима;

–  кратковременный ливневый характер летних и, отчасти, осенне- весенних осадков;

– относительно небольшая высота снежного покрова и большое число дней с оттепелями в зимнее время;

– быстрое нарастание температур весной, ведущие к быстрому иссушению почвы.

Территория характеризуется значительными сезонными и суточными колебаниями температур воздуха. Средняя многолетняя температура воздуха равна 10,5°С. Самых теплый месяц август, максимум «плюс» 39°С. Самый холодный месяц январь, минимум «минус» 25° С.

Средняя высота снежного покрова незначительна (до 25 см). Появление снега отмечается в ноябре, окончание – в конце марта.

Среднегодовая сумма осадков равна 984 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в теплое время (до 168,5 мм в сентябре) года, в большей части в виде ливней, основная часть их при высокой температуре испаряется.

Среднегодовая скорость ветра составляет 3-5 м/с. Максимальные значения скорости ветра зима - 7 м/с, осень-9 м/с, лето -12 м/с, весна - 	11м/с.

В летний период при высокой температуре и низкой относительной влажности восточные ветры могут приобретать характер суховеев.

Наиболее отрицательные атмосферные явления – гололед, зернистая и кристаллическая изморозь.

1.2.2 Рельеф и почвы

По характеру рельефа Адыгею можно разделить на три части: равнинную – от широтного течения реки Кубани до ширины Ханская – Кужорская – Натырбово; предгорную – до ширины Каменномостского  и горную – до южных границ республики.

Кошехабльский район делится на две части: северную и восточную – равнинную; южную и западную – предгорную. Равнинная часть расчленена неглубокими балками. Склоны балок пологие в большинстве своем распаханы. Общий уклон местности почти отсутствует; местные уклоны, незначительны и направлены к балкам. Местами имеются блюдцеобразные понижения. Довольно крутые уклоны поверхности встречаются по берегам рек. Максимальная высота 148 метров над уровнем моря.

Предгорная часть богата строительными материалами: песком, гравием, глиной, галькой. Найдены также запасы природного газа.

Почвенный покров района представлен выщелоченными черноземами и лугово-черноземными почвами.

Выщелоченные черноземы имеют до шести процентов гумуса, плотное сложение, небольшую водопроницаемость. Во время дождей они сильно набухают, теряют структурные свойства. При высыхании их объем значительно уменьшается, на поверхности образуется прочная корка, а трещины достигают глубины полутора и более метров. Несмотря на большую мощность гумусового горизонта, эти физические недостатки выщелоченных черноземов часто бывают причиной низких урожаев.

В долинах рек Белой и Лабы узкими полосами от 2 – 3 км до 15 км залегают луговые (пойменные) черноземы. Геологическая деятельность этих рек в эпоху оледенения вызвала образование мощных отложений в виде террас, на которых и сформировались луговые и лугово-черноземные почвы. Понижение уровня грунтовых вод в связи с перемещением русла реки Кубани к северу и развитие степной растительности привели к появлению у этих почв признаков черноземов. Эти почвы содержат около четырех процентов гумуса.

Геолого-литологическое строение Кошехабльского района представляется следующим:

- с поверхности до глубины – 6,0-7,0 м залегают суглинки средней и тяжелой разности, в основном макропористые, часть – известняковые, маловлажные. До глубины 0,7-1,6 м – гумусированные. Суглинки в большинстве случаев просадочные по всей своей мощности, величина относительной просадочности при нагрузке замачивания 3,0 кг/см2;

- на глубине около 6,0 м в суглинках повышается содержание песка, и они постепенно переходят в мелкозернистые пылевые пески. С глубиной зернистость песков увеличивается, появляется примесь гравия и гальки и с глубиной около 9,0 м грунт можно классифицировать как гравийно-галечниковые отложения с песчаным заполнением.

В геологическом отношении рассматриваемый участок расположен на левой надпойменной террасе реки Лаба. Почвы склона пойменной терассы подвержены эрозии.

1.2.3 Гидрология и гидрография

Гидрологическая сеть села Натырбово представлена рекой Лаба, которая имеет протяженность 275 км и образуется от слияния двух рек – Большая и Малая Лаба.

На равнинной части Лаба принимает множество притоков, большинство из них зарегулировано, в виде прудов (с краснодарской стороны) или оросительных каналов (с адыгейской стороны). Рисовые чеки, построенные в низовьях Лабы в семидесятых годах двадцатого века, в настоящие время не используются. Главные притоки Лабы: Чамлык (правый); Ходзь, Чохрак, Улька, Гиага, Псенафа, Фарс (левые).

Ширина русла Лабы колеблется от 80 до 250 м. Средняя глубина реки на всем протяжении около 1,5 м, скорость течения в верховьях реки более 3 м/с, в среднем течение – около 3 м/с, на равнине до 2 м/с.

Питание реки смешанное, формируется за счет ледникового, снегового питания, дождевых и грунтовых вод.

Водный режим характеризуется весенне-летним половодьем и осенне-зимнем меженьем с паводками в течение года. Всего в году на реке Лаба наблюдается 15-18 дождевых паводков, но в отдельные годы их количество достигает 20-25. В 42 процентов случаев максимальные расходы осенних паводков превышают максимума половодья. Продолжительность подъема и спада паводков три – пять суток, интенсивность подъема уровня в период паводков 150 см/сутки, спада – 50 см/сутки.

Ледовые явления на реке отмечаются ежегодно. Первые появления ледовых образований наблюдаются в середине декабря, удерживаются с перерывами до второй половины февраля. В среднем за зиму ледовые явления на реке Лаба наблюдаются около 40 суток. Весенний ледоход обычно мало интенсивный, продолжительность двое - пять суток.

1.2.4 Растительность

Кошехабльский район Республики Адыгея расположен в степном поясе и лесостепном поясе.

Зона лесостепей представлена остатками дубовых и пойменных лесов и сформированных на их месте вторичных степей.

Зона степей (50-150 м над уровнем моря) представлена ковыльно-разнотравными, луговыми и сухими степями и отдельно стоящими деревьями и кустарниками. В пределах данного типа экосистемы встречаются типичные степные растения: ковыль-волосатик, ковыль Лессинга, ковыль украинский, овсяница бороздчатая. Из злаков наиболее распространенный костер безостый, пырей ползучий, мятлик луговой; из сложноцветковых – полынь однолетняя, полынь однопестичная; из бобовых: эспарцет донской, вязель пестрый, горошек мышиный.

Растительность луговых степей в сочетании с дубовыми лесами и кустарниками представлена: дубом черешчатым, кленом полевым, осиной, тополем белым, ольхой серой, орехом грецким, ивой козьей, бересклетом европейским, лещиной обыкновенной. В травостое преобладают злаки: костер безостый, пырей средний, мятлик луговой, тимофеевка степная, овсяница луговая и бобовые: люцерна округлая, вязель пестрый, клевер угловатый, донник лекарственный, эспарцет грузинский. Много крестоцветных: сурепка обыкновенная, ярутка пронзенная, икотник серый, бурачок полевой. Редкие виды: пикульник ладанниковый, ландыш западно-кавказский.

Основная растительность в левобережье по течению реки Лабы – это дуб черешчатый, клен полевой, ясень обыкновенный, груша кавказская, яблоня дикая, кизил, боярышник.

1.3 Характеристика градостроительных условий

Характеристика градостроительных условий включает в себя: санитарно-гигиеническое состояние, характеристику существующей застройки и благоустройство территории.

1.3.1 Санитарно-гигиеническое состояние

Санитарно-гигиеническая оценка – это оценка микроклимата, возможности насаждений продуцировать кислород, обогащать среду фитонцидами и ионизировать воздух.

Возраст насаждений на объекте проектирования в среднем - 20 лет. Вследствие отсутствия санитарной и формовочной обрезки растений, у них наблюдаются поломанные усохшие ветви, кривые, однобокие стволы. Обрезаются только аварийно опасные деревья. На объекте произрастает 19 видов растений, из них: ель колючая, ель обыкновенная, пихта кавказская, туя западная, береза повислая, груша обыкновенная, дуб красный, каштан конский, липа мелколистная, самшит вечнозеленый, ясень обыкновенный и другие. Характеристика древесной и кустарниковой растительности отражена в таблице 1. Анализ данной таблицы показывает, что на проектируемой территории, площадью 2,7 га  произрастает 200 деревьев высотой от 1 до 20 м, из них 68 – хвойных (44 процента) и 132 лиственных (66 процентов) и 350 лиственных кустарников. Лиственные растения представлены 17 видами, хвойные – четырьмя.

По результатам инвентаризации было выявлено, что 186 экземпляров древесной и кустарниковой растительности без признаков ослабления – крона густая, хвоя зеленая, прирост текущего года нормального размера. 28 экземпляров – ослабленные. У четырех видов наблюдается разреженность крон, уменьшение прироста, листья светло-зеленые, сухость ветвей и единичные водяные побеги, пять экземпляров – усохшие. 182 вида древесной и кустарниковой растительности имеют высокие декоративные качества, 31 вид – средние,  пять экземпляров – низкие.

По нормам государственного стандарта в среднем на территории парка подобного типа высаживают 100-150 деревьев и около 1000 кустарников на 1 га. Поэтому рекомендуемые санитарные рубки без подсадки крупных деревьев допустимы.

В среднем температурный интервал зоны комфортности в летний период на объекте находится в пределах «плюс» 18-28°С при скорости ветра 2-6 м/с и относительной влажности 30-70 процентов.

Натурное обследование территории парка показало, что имеются места свалок мусора, так как отсутствуют мусоросборники. Наблюдается подтапливание территории из-за сточных и грунтовых вод при сильных осадках. Переувлажнение плохо сказывается на растительности, особенно на хвойных видах – они усыхают.

На участке проектирования и расположенных рядом улиц производится механическая стрижка газонов триммерами, также вручную собираются отходы (бытовой мусор, ветки и другие) в специальные места в парке и сжигаются.

Не контролируется выпас крупнорогатого скота и домашней птицы на территории парка. Последствиями является вытаптывание газона, загрязнение и сжигание травостоя экскрементами животных, повреждение веток и коры древесных и кустарниковых растений.

Из-за расположенных рядом гравийных дорог наблюдаются периодические шумы, запыленность, загазованность воздуха, в основном в дневные часы и праздники.

Асфальтовое покрытие на объекте разрушено, требует замены и ремонта.

Почва – урбоземы, нуждающиеся в органических и минеральных удобрениях.

Инсоляция участка составляет 75,7 процента света и 24,3 процента тени. Территория не защищена от сильного ветра. Преграды из нижних слоев растительности отсутствуют, и участок хорошо проветривается.

Эстетическая оценка территории низкая, так как нет общего композиционного замысла планировки, посадки стихийные, растения неухоженные, частично высохли, болеют, требуют формовочной обрезки или удаления. Не эстетичность и малая продуктивность растительности снижают санитарно-гигиеническую оценку исследуемой территории. Требуется реконструкция растительности и оборудования.

Территория относится ко второму классу санитарно-гигиенического состояния (что в основном обусловлено низкой эстетической оценкой благоустройства и озеленения). Устойчивость исследуемого ландшафта к рекреационным и техногенным нагрузкам невысокая. Так как объект является объектом общего пользования, она должна быть гораздо выше.

Таблица 1– Характеристика показателей роста и состояния древесных и кустарниковых пород, произрастающих на объекте проектирования

| № п/п | Наименование вида | Высота, м | Диаметр ствола, м | Диаметр кроны, м | Проекция кроны, м | Санитарное состояние | Эстетическая оценка | Хозяйственные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С-Ю | З-В |  | здоровые | ослабленные | усохшие | высокие | средние | низкие |  |
| 1 | Груша обыкновенная Pуrus communis | 5,4 | 32,0 | 6,3 | 4,9 | 25 | + | - | - | - | + | - | санитарная обрезка |
| 2 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 6,2 | 30,6 | 11,9 | 5,6 | 60,0 | + | - | - | + | - | - | санитарная обрезка |
| 3 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 12,8 | 40,0 | 10,5 | 6,3 | 55,4 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 4 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 3,0 | 38,5 | 2,1 | 6,0 | 13,0 | - | - | + | - | - | + | удалить |
| 5 | Шелковица древовидная Morus | 10,0 | 62,0 | 9,2 | 9,1 | 79,0 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 6 | Шелковица древовидная Morus | 8,8 | 28,0 | 6,3 | 5,6 | 28,8 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 7 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 14,6 | 38,0 | 9,1 | 8,4 | 58,0 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 8 | Шелковица древовидная Morus | 13,8 | 38,5 | 11,2 | 8,4 | 75,3 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |

Продолжение таблицы 1

| 9 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 12,3 | 60,0 | 15,3 | 9,8 | 125,0 | + | - | - | + | - | - | санитарная обрезка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 12,3 | 38,0 | 11,9 | 7,0 | 69,3 | - | + | - | - | + | - | санитарная обрезка |
| 11 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 13,2 | 32,0 | 7,7 | 4,2 | 28,2 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 12 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 12,8 | 36,0 | 7,0 | 3,5 | 21,2 | + | - | - | + | - | - | санитарная обрезка |
| 13 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 12,6 | 46,0 | 7,0 | 4,2 | 28,2 | + | - | - | + | - | - | санитарная обрезка |
| 14 | Клен ясенелистный Acer negundo | 7,4 | 54,0 | 6,0 | 3,5 | 16,6 | - | + | - | - | - | - | удалить |
| 15 | Клен ясенелистный Acer negundo | 11,8 | 44,0 | 7,0 | 8,4 | 46,5 | + | - | - | + | - | + | рубки ухода |
| 16 | Дуб красный Quercus rubra | 12,5 | 42,0 | 7,0 | 6,3 | 34,2 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 17 | Дуб красный Quercus rubra | 12,5 | 26,0 | 4,9 | 3,2 | 12,5 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 18 | Дуб красный Quercus rubra | 12,6 | 30,8 | 6,3 | 4,2 | 21,2 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 19 | Дуб красный Quercus rubra | 13,0 | 20,0 | 5,6 | 3,5 | 15,1 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |

Продолжение таблицы 1

| 20 | Клен ясенелистный Acer negundo | 12,4 | 58,0 | 4,9 | 6,3 | 25,0 | + | - | - | + | - | - | санитарная обрезка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Орех грецкий Juglans regia | 2,8 | 6,0 | 2,1 | 2,8 | 4,5 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 22 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 14,2 | 62,0 | 9,8 | 8,4 | 63,5 | + | - | - | + | - | - | санитарная обрезка |
| 23 | Липа мелколистная Tilia cordata | 12,5 | 54,0 | 7,0 | 5,6 | 31,1 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 24 | Липа мелколистная Tilia cordata | 10,9 | 40,5 | 3,5 | 3,5 | 9,6 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 25 | Шелковица древовидная Morus | 7,8 | 26,0 | 4,2 | 4,9 | 15,1 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 26 | Липа мелколистная Tilia cordata | 13,8 | 28,0 | 3,5 | 4,2 | 11,3 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 27 | Липа мелколистная Tilia cordata | 11,0 | 40,6 | 4,2 | 2,8 | 9,6 | + | - | - | + | - | - | сан. обрезка |
| 28 | Липа мелколистная – Tilia cordata | 10,0 | 37,0 | 4,2 | 4,9 | 15,1 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 29 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 11,0 | 40,0 | 7,0 | 7,0 | 38,4 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |

Продолжение таблицы 1

| 30 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 11,0 | 28,0 | 3,5 | 2,8 | 7,0 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 14,5 | 28,0 | 3,5 | 4,2 | 11,3 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 32 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 12,0 | 48,0 | 6,3 | 9,8 | 50,2 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 33 | Клен ясенелистный Acer negundo | 7,4 | 54,0 | 4,9 | 4,9 | 19,6 | - | + | - | - | + | - | сан. обрезка |
| 34 | Липа мелколистная Tilia cordata | 11,0 | 68,0 | 7,0 | 8,4 | 45,3 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 35 | Липа мелколистная Tilia cordata | 10,2 | 66,0 | 7,0 | 7,7 | 40,6 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 36 | Липа мелколистная Tilia cordata | 15,3 | 36,0 | 4,2 | 4,2 | 13,8 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 37 | Липа мелколистная Tilia cordata | 13,3 | 38,0 | 3,5 | 3,5 | 9,6 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 38 | Липа мелколистная Tilia cordata | 12,1 | 24,0 | 2,8 | 3,5 | 7,0 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 39 | Липа мелколистная Tilia cordata | 17,0 | 48,0 | 4,5 | 4,2 | 13,8 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |

Продолжение таблицы 1

| 40 | Липа мелколистная Tilia cordata | 15,3 | 38,0 | 3,5 | 4,5 | 12,5 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Орех грецкий Juglans regia | 7,1 | 18,0 | 4,9 | 4,9 | 19,6 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 42 | Клен ясенелистный Acer negundo | 10,0 | 48,0 | 4,2 | 4,2 | 13,8 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 43 | Шелковица древовидная Morus | 7,6 | 70,0 | 9,8 | 10,5 | 78,5 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 44 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 11,4 | 24,0 | 3,5 | 4,9 | 13,8 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 45 | Шелковица древовидная Morus | 18,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 46 | Клен остролистный Acer platanoides | 3,0 | 16,0 | 2,8 | 2,8 | 6,1 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 47 | Клен остролистный Acer platanoides | 2,7 | 9,0 | 1,4 | 2,1 | 2,0 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 48 | Береза повислая Betula pendula | 14,8 | 38,0 | 4,8 | 4,9 | 18 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 49 | Береза повислая Betula pendula | 5,2 | 32,0 | 1,0 | 1,5 | 1,1 | - | - | + | - | - | + | удалить |
| 50 | Береза повислая Betula pendula | 14,6 | 30,0 | 3,5 | 3,5 | 9,6 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 51 | Липа мелколистная Tilia cordata | 17,0 | 56,0 | 7,7 | 6,3 | 38,4 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 52 | Липа мелколистная Tilia cordata | 16,2 | 44,0 | 9,1 | 5,6 | 40,7 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |

Продолжение таблицы 1

| 53 | Липа мелколистная Tilia cordata | 13,4 | 46,0 | 10,5 | 7,7 | 63,6 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Липа мелколистная Tilia cordata | 13,3 | 44,0 | 8,7 | 4,9 | 36,3 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 55 | Липа мелколистная Tilia cordata | 12,1 | 50,0 | 4,9 | 7,0 | 26,4 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 56 | Ель колючая Picea pungens | 17,2 | 46,0 | 5,6 | 4,9 | 21,2 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 57 | Ель колючая Picea pungens | 19,0 | 48,0 | 6,3 | 5,6 | 26,4 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 58 | Ель колючая Picea pungens | 15,0 | 34,0 | 5,6 | 4,9 | 21,2 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 59 | Ель колючая Picea pungens | 13,8 | 36,0 | 6,3 | 4,9 | 24,6 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 60 | Липа мелколистная Tilia cordata | 4,4 | 13,0 | 2,1 | 2,1 | 3,5 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 61 | Ель обыкновенная Picea abies | 17,2 | 51,3 | 4,9 | 7,0 | 26,4 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 62 | Дуб красный Quercus rubra | 6,4 | 34,0 | 8,4 | 7,0 | 46,5 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 63 | Дуб красный Quercus rubra | 8,4 | 38,0 | 7,7 | 7,0 | 40,6 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 64 | Дуб красный Quercus rubra | 9,6 | 28,0 | 4,9 | 5,0 | 18,0 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 65 | Робиния лжеакация Robinia pseudacacia | 6,4 | 24,0 | 6,3 | 6,3 | 31,1 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 66 | Липа мелколистная Tilia cordata | 7,8 | 38,0 | 4,2 | 5,6 | 18,8 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 67 | Ель колючая Picea pungens | 17,4 | 44,0 | 6,3 | 7,0 | 34,2 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |

Продолжение таблицы 1

| 68 | Ель колючая Picea pungens | 17,0 | 46,0 | 5,5 | 5,5 | 23,7 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | Робиния лжеакация Robinia pseudacacia | 10,2 | 20,0 | 4,2 | 5,6 | 18,8 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 70 | Робиния лжеакация Robinia pseudacacia | 8,8 | 22,0 | 4,9 | 4,5 | 17,3 | + | - | - | - | - | - | рубки ухода |
| 71 | Липа мелколистная Tilia cordata | 19,2 | 68,0 | 7,7 | 7,7 | 46,5 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 72 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 16,2 | 70,0 | 7,7 | 11,9 | 75,4 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 73 | Робиния лжеакация Robinia pseudacacia | 8,6 | 20,0 | 4,9 | 4,9 | 19,6 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 74 | Орех грецкий Juglans regia | 8,0 | 26,0 | 5,6 | 4,9 | 21,2 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 75 | Каштан конский Aesculus hippocastanum | 4,0 | 12,0 | 2,8 | 3,5 | 7,0 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 76 | Робиния лжеакация Robinia pseudacacia | 5,8 | 16,0 | 4,2 | 3,5 | 11,3 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 77 | Ель колючая Picea pungens | 14,6 | 48,0 | 5,6 | 7,0 | 31,1 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 78 | Береза повислая Betula pendula | 5,3 | 16,0 | 3,0 | 4,0 | 9,6 | + | - | - | - | + | - | рубки ухода |
| 79 | Береза повислая Betula pendula | 6,6 | 14,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | + | - | - | - | + | - | рубки ухода |
| 80 | Береза повислая Betula pendula | 6,5 | 12,0 | 3,0 | 4,0 | 9,6 | + | - | - | - | + | - | рубки ухода |
| 81 | Ель колючая Picea pungens | 12,2 | 42,0 | 4,9 | 4,9 | 19,6 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 82 | Ель колючая Picea pungens | 11,8 | 42,0 | 5,6 | 6,3 | 28,8 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |

Продолжение таблицы 1

| 83 | Ель колючая Picea pungens | 10,2 | 30/20 | 4,2 | 4,2 | 13,8 | - | + | - | - | + | - | санитарная обрезка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | Ель колючая Picea pungens | 12,8 | 40,0/30,0 | 4,9 | 4,9 | 19,6 | + | - | - | + | - | - | санитарная обрезка |
| 85 | Ель колючая Picea pungens | 9,8 | 44,0 | 6,0 | 4,2 | 20,4 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 86 | Ель колючая Picea pungens | 4,0 | 18,0 | 1,4 | 2,1 | 2,4 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 87 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 7,4 | 52,0 | 4,2 | 6,3 | 21,6 | + | - | - | + | - | - | санитарная обрезка |
| 88 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 22,0 | 46,0 | 4,2 | 2,8 | 9,6 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 89 | Каштан конский Aesculus hippocastanum | 5,2 | 14,0 | 1,4 | 2,8 | 3,4 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 90 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 7,0 | 16,0 | 4,9 | 4,9 | 19,6 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 91 | Яблоня домашняя Malus domestica | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 92 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 16,6 | 22,0 | 5,6 | 6,3 | 28,8 | - | + | - | - | + | - | санитарная обрезка |
| 93 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 9,0 | 72,0 | 8,4 | 11,2 | 75,4 | + | - | - | + | - | - | санитарная обрезка |
| 94 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 92,0 | 44,0 | 3,5 | 7,0 | 31,6 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 95 | Ель колючая Picea pungens | 12,4 | 42,0 | 6,3 | 4,9 | 24,6 | - | + | - | - | + | - | санитарная обрезка |
| 96 | Ель колючая Picea pungens | 12,0 | 34,0 | 3,5 | 2,8 | 7,8 | - | + | - | - | + | - | санитарная обрезка |
| 97 | Ель колючая Picea pungens | 12,0 | 38,0 | 4,9 | 3,5 | 13,8 | - | + | - | - | + | - | санитарная обрезка |

Продолжение таблицы 1

| 98 | Ель колючая Picea pungens | 12,1 | 34,0 | 4,2 | 3,5 | 11,6 | - | + | - | - | + | - | санитарная обрезка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | Ель колючая Picea pungens | 11,9 | 36,0 | 4,9 | 2,8 | 11,6 | - | + | - | - | + | - | санитарная обрезка |
| 100 | Ель колючая Picea pungens | 12,4 | 36,0 | 5,6 | 4,2 | 18,8 | - | + | - | - | + | - | санитарная обрезка |
| 101 | Ель колючая Picea pungens | 12,6 | 36,0 | 5,6 | 2,8 | 13,8 | - | + | - | - | + | - | рубки ухода |
| 102 | Ель колючая Picea pungens | 13,1 | 40,0 | 5,6 | 2,8 | 13,8 | - | + | - | - | + | - | рубки ухода |
| 103 | Ель колючая Picea pungens | 10,6 | 36,0 | 4,9 | 4,9 | 19,6 | - | + | - | - | + | - | рубки ухода |
| 104 | Ель колючая Picea pungens | 9,6 | 38,0 | 4,2 | 4,2 | 13,8 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 105 | Ель колючая Picea pungens | 12,4 | 40,0 | 4,2 | 3,5 | 11,6 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 106 | Робиния лжеакация Robinia pseudacacia | 10,4 | 28,0 | 4,9 | 4,9 | 19,6 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 107 | Каштан конский Aesculus hippocastanum | 8,6 | 30,0 | 5,6 | 5,6 | 24,6 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 108 | Пихта Нордмана Abies nordmanniana | 10,6 | 38,0 | 5,6 | 4,2 | 18,8 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 109 | Пихта Нордмана Abies nordmanniana | 12,4 | 30,0 | 5,6 | 4,2 | 18,8 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 110 | Пихта Нордмана Abies nordmanniana | 16,0 | 40,0 | 5,6 | 4,9 | 21,6 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 111 | Пихта Нордмана Abies nordmanniana | 14,2 | 34,0 | 5,6 | 4,9 | 21,6 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 112 | Пихта Нордмана Abies nordmanniana | 10,2 | 28,0 | 4,2 | 4,2 | 13,8 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |

Продолжение таблицы 1

| 113 | Пихта Нордмана Abies nordmanniana | 14,6 | 38,0 | 5,6 | 4,2 | 18,8 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | Пихта Нордмана Abies nordmanniana | 12,0 | 32,0 | 4,9 | 4,9 | 19,6 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 115 | Орех грецкий Juglans regia | 9,4 | 36,0 | 9,8 | 9,1 | 70,1 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 116 | Ель колючая Picea pungens | 6,8 | 18,0 | 3,5 | 3,5 | 9,6 | + | - | - | - | + | - | санитарная обрезка |
| 117 | Ель колючая Picea pungens | 9,2 | 18,0 | 4,2 | 2,8 | 21,6 | - | - | + | - | - | + | удалить |
| 118 | Ель колючая Picea pungens | 5,4 | 16,0 | 4,9 | 4,2 | 16,3 | - | - | + | - | - | + | удалить |
| 119 | Ель колючая Picea pungens | 5,0 | 28,0 | 4,2 | 3,5 | 11,6 | - | + | - | - | + | - | санитарная обрезка |
| 120 | Каштан конский Aesculus hippocastanum | 7,6 | 28,0 | 4,9 | 4,2 | 16,3 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 121 | Каштан конский Aesculus hippocastanum | 5,4 | 14,0 | 3,5 | 3,5 | 9,6 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 122 | Ель обыкновенная Picea abies | 9,8 | 20,0 | 4,9 | 4,2 | 16,3 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 123 | Ель обыкновенная Picea abies | 11,2 | 34,0 | 4,9 | 4,9 | 19,6 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 124 | Ель обыкновенная Picea abies | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | удалить |
| 125 | Ель обыкновенная Picea abies | 13,3 | 28,0 | 5,6 | 4,9 | 21,6 | - | + | - | - | + | - | санитарная обрезка |
| 126 | Ель колючая Picea pungens | 6,0 | 14,0 | 3,5 | 4,2 | 11,6 | - | + | - | - | + | - | санитарная обрезка |
| 127 | Ель обыкновенная Picea abies | 9,4 | 20,0 | 4,4 | 4,5 | 15,5 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |

Продолжение таблицы 1

| 128 | Ель обыкновенная Picea abies | 15,0 | 36,0 | 4,9 | 4,2 | 16,3 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | Орех грецкий Juglans regia | 6,8 | 24,0 | 5,6 | 5,6 | 24,6 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 130 | Орех грецкий Juglans regia | 7,8 | 18,0 | 4,2 | 4,2 | 13,8 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 131 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 8,4 | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | - | + | - | - | + | - | удалить |
| 132 | Орех грецкий Juglans regia | 9,8 | 16,0 | 5,0 | 4,0 | 15,8 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 133 | Липа мелколистная Tilia cordata | 4,4 | 16,0 | 3,5 | 2,1 | 6,1 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 134 | Орех грецкий Juglans regia | 10,6 | 28,0 | 4,2 | 4,9 | 16,3 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 135 | Липа мелколистная Tilia cordata | 2,4 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 136 | Каштан конский Aesculus hippocastanum | 2,6 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 137 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 138 | Робиния лжеакация Robinia pseudacacia | 7,8 | 26,0 | 6,3 | 6,3 | 31,1 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 139 | Робиния лжеакация Robinia pseudacacia | 8,0 | 36,0 | 5,6 | 5,6 | 24,6 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 140 | Орех грецкий Juglans regia | 6,4 | 20,0 | 5,6 | 5,6 | 24,6 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 141 | Орех грецкий Juglans regia | 4,0 | 20,0 | 4,5 | 4,5 | 15,8 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 142 | Робиния лжеакация Robinia pseudacacia | 3,0 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 1,8 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |

Продолжение таблицы 1

| 143 | Орех грецкий Juglans regia | 10,6 | 26,0 | 7,0 | 7,7 | 42,4 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144 | Яблоня домашняя Malus domestica | 5,2 | 20,0 | 4,2 | 4,2 | 13,8 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 145 | Груша обыкновенная Pуrus communis | 7,6 | 26,0 | 3,5 | 2,8 | 7,7 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 146 | Ель обыкновенная Picea abies | 14,8 | 44,0 | 6,3 | 5,6 | 27,7 | - | + | - | - | + | - | санитарная обрезка |
| 147 | Ель обыкновенная Picea abies | 11,8 | 26,0 | 3,5 | 2,8 | 7,7 | - | + | - | - | + | - | санитарная обрезка |
| 148 | Орех грецкий Juglans regia | 10,0 | 26,0 | 7,0 | 5,6 | 31,1 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 149 | Орех грецкий Juglans regia | 10,5 | 70,0 | 8,4 | 6,3 | 42,4 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 150 | Ель обыкновенная Picea abies | 16,2 | 36,0 | 5,6 | 3,9 | 17,7 | - | + | - | - | + | - | санитарная обрезка |
| 151 | Ель обыкновенная Picea abies | 15,2 | 36,0 | 4,9 | 4,2 | 16,3 | - | + | - | - | + | - | санитарная обрезка |
| 152 | Орех грецкий Juglans regia | 8,8 | 32,0 | 7,7 | 6,3 | 38,4 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 153 | Каштан конский Aesculus hippocastanum | 13,4 | 40,0/46,0 | 9,8 | 7,0 | 55,4 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 154 | Ель обыкновенная Picea abies | 6,8 | 36,0 | 4,9 | 4,9 | 19,6 | - | + | - | - | + | - | рубки ухода |
| 155 | Ель обыкновенная Picea abies | 13,2 | 38,0 | 5,6 | 5,6 | 24,6 | - | + | - | - | + | - | рубки ухода |
| 156 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 12,7 | 56,0 | 7,0 | 9,1 | 50,8 | + | - | - | + | - | - | санитарная обрезка |
| 157 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 19,0 | 46,0 | 4,2 | 4,2 | 13,8 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |

Продолжение таблицы 1

| 158 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 18,9 | 56,0 | 4,2 | 3,5 | 11,6 | + | - | - | + | - | - | санитарная обрезка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 159 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 20,0 | 46,0 | 4,9 | 4,9 | 19,6 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 160 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 17,4 | 46,0 | 5,6 | 4,2 | 18,8 | + | - | - | + | - | - | санитарная обрезка |
| 161 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 14,6 | 38,0 | 3,0 | 2,0 | 4,9 | + | - | - | + | - | - | санитарная обрезка |
| 162 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 46,0 | 38,0 | 7,0 | 4,2 | 24,6 | + | - | - | + | - | - | санитарная обрезка |
| 163 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 17,0 | 38,0 | 4,0 | 3,0 | 9,6 | + | - | - | + | - | - | санитарная обрезка |
| 164 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 17,1 | 38,0 | 3,0 | 4,0 | 9,6 | + | - | - | + | - | - | санитарная обрезка |
| 165 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 16,8 | 32,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | + | - | - | + | - | - | санитарная обрезка |
| 166 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 18,4 | 38,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | + | - | - | + | - | - | санитарная обрезка |
| 167 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 20,0 | 30,0 | 2,0 | 2,0 | 3,1 | + | - | - | + | - | - | санитарная обрезка |
| 168 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 21,0 | 46,0 | 5,0 | 4,0 | 15,9 | + | - | - | + | - | - | санитарная обрезка |
| 169 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 19,1 | 50,0 | 4,0 | 5,0 | 15,9 | + | - | - | + | - | - | санитарная обрезка |
| 170 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 17,8 | 66,0 | 4,0 | 3,0 | 9,6 | + | - | - | + | - | - | санитарная обрезка |
| 171 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 15,6 | 64,0 | 7,0 | 6,3 | 34,7 | + | - | - | + | - | - | санитарная обрезка |
| 172 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 20,8 | 56,0 | 4,9 | 2,8 | 11,6 | + | - | - | + | - | - | санитарная обрезка |

Продолжение таблицы 1

| 173 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 19,3 | 70,0 | 4,9 | 3,5 | 13,8 | + | - | - | + | - | - | санитарная обрезка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 16,2 | 62,0 | 6,3 | 5,6 | 27,8 | + | - | - | + | - | - | санитарная обрезка |
| 175 | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | 14,1 | 46,0 | 5,6 | 7,7 | 34,7 | + | - | - | + | - | - | санитарная обрезка |
| 176 | Туя западная Thuja occidentalis | 5,8 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | - | + | - | - | + | - | удалить |
| 177 | Ель обыкновенная Picea abies | 10,8 | 36,0 | 5,0 | 4,0 | 15,9 | + | - | - | + | - | - | санитарная обрезка |
| 178 | Ель обыкновенная Picea abies | 10,2 | 34,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | + | - | - | + | - | - | санитарная обрезка |
| 179 | Клен полевой Acer campestre | 3,8 | 16,0 | 2,0 | 1,5 | 2,4 | + | - | - | + | - | - | санитарная обрезка |
| 180 | Дуб красный Quercus rubra | 18,0 | 32,0 | 7,0 | 7,0 | 38,4 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 181 | Дуб красный Quercus rubra | 7,6 | 12,0 | 3,0 | 2,0 | 4,9 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 182 | Клен полевой Acer campestre | 5,6 | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 3,1 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 183 | Туя западная Thuja occidentalis | 8,9 | 38,0 | 2,0 | 3,0 | 4,9 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 184 | Туя западная Thuja occidentalis | 8,8 | 35,0 | 2,0 | 2,0 | 3,1 | - | + | - | - | + | - | санитарная обрезка |
| 185 | Туя западная Thuja occidentalis | 6,2 | 14,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 186 | Липа мелколистная Tilia cordata | 5,6 | 16,0 | 2,0 | 2,0 | 3,1 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 187 | Туя западная Thuja occidentalis | 8,2 | 48,0 | 2,0 | 1,0 | 1,8 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |

Продолжение таблицы 1

| 188 | Роза собачья Rosa canina | 2,3 | - | 3,5 | 3,5 | 9,6 | + | - | - | + | - | - | формовочная стрижка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 189 | Ель обыкновенная Picea abies | 9,8 | 34,0 | 4,2 | 3,5 | 11,6 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 190 | Ель обыкновенная Picea abies | 15,6 | 36,0 | 4,6 | 4,2 | 15,1 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 191 | Ель обыкновенная Picea abies | 14,8 | 36,0 | 5,0 | 4,0 | 15,9 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 192 | Ель обыкновенная Picea abies | 15,2 | 40,0 | 4,0 | 3,0 | 9,6 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 193 | Ель обыкновенная Picea abies | 13,0 | 38,0 | 4,0 | 3,0 | 9,6 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 194 | Ель обыкновенная Picea abies | 12,2 | 42,0 | 4,0 | 5,0 | 15,9 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 195 | Ель обыкновенная Picea abies | 13,4 | 42,0 | 4,0 | 3,0 | 9,6 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 196 | Ель обыкновенная Picea abies | 12,2 | 30,0 | 4,2 | 3,5 | 11,6 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 197 | Ель обыкновенная Picea abies | 12,6 | 40,0 | 3,5 | 4,2 | 11,6 | - | + | - | - | + | - | санитарная обрезка |
| 198 | Ель обыкновенная Picea abies | 13,4 | 34,0 | 4,2 | 3,5 | 11,6 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 199 | Ель обыкновенная Picea abies | 11,4 | 30,0 | 3,0 | 4,0 | 9,6 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 200 | Ель обыкновенная Picea abies | 11,2 | 26,0 | 2,0 | 3,0 | 4,9 | + | - | - | + | - | - | рубки ухода |
| 201 | Самшит вечнозеленый Buxus sempervirens | 0,8 |  | 1,4 | 1,0 | 1,1 | + | - | - | + | - | - | формовочная стрижка |
| 202 | Самшит вечнозеленый Buxus sempervirens | 1,0 |  | 1,4 | 1,0 | 1,1 | + | - | - | + | - | - | формовочная стрижка |

Продолжение таблицы 1

| 203 | Самшит вечнозеленый Buxus sempervirens | 1,0 |  | 1,4 | 1,0 | 1,1 | + | - | - | + | - | - | формовочная стрижка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204 | Самшит вечнозеленый Buxus sempervirens | 1,2 |  | 2,8 | 2,8 | 6,1 | + | - | - | + | - | - | формовочная стрижка |
| 205 | Самшит вечнозеленый Buxus sempervirens | 1,0 |  | 1,4 | 2,8 | 3,5 | + | - | - | + | - | - | формовочная стрижка |
| 206 | Самшит вечнозеленый Buxus sempervirens | 0,7 |  | 1,4 | 2,1 | 2,4 | + | - | - | + | - | - | формовочная стрижка |
| 207 | Роза собачья Rosa canina | 0,6 |  | 1,0 | 1,0 | 0,8 | + | - | - | + | - | - | формовочная стрижка |
| 208 | Роза собачья Rosa canina | 0,8 |  | 1,0 | 2,0 | 1,8 | + | - | - | + | - | - | формовочная стрижка |
| 209 | Самшит вечнозеленый Buxus sempervirens | 1,1 |  | 1,4 | 2,8 | 3,5 | + | - | - | + | - | - | формовочная стрижка |
| 210 | Роза собачья Rosa canina | 0,7 |  | 1,0 | 1,0 | 0,8 | + | - | - | + | - | - | формовочная стрижка |
| 211 | Самшит вечнозеленый Buxus sempervirens | 1,1 |  | 1,4 | 2,8 | 3,5 | + | - | - | + | - | - | формовочная стрижка |
| 212 | Самшит вечнозеленый Buxus sempervirens | 0,9 |  | 1,4 | 1,4 | 1,5 | + | - | - | + | - | - | формовочная стрижка |
| 213 | Самшит вечнозеленый Buxus sempervirens | 0,6 |  | 1,0 | 1,0 | 0,8 | + | - | - | + | - | - | формовочная стрижка |
| 214 | Самшит вечнозеленый Buxus sempervirens | 0,7 |  | 1,0 | 1,0 | 0,8 | + | - | - | + | - | - | формовочная стрижка |
| 215 | Самшит вечнозеленый Buxus sempervirens | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 0,8 | + | - | - | + | - | - | формовочная стрижка |
| 216 | Самшит вечнозеленый Buxus sempervirens | 1,3 |  | 1,4 | 1,0 | 1,1 | + | - | - | + | - | - | формовочная стрижка |
| 217 | Самшит вечнозеленый Buxus sempervirens | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 0,8 | + | - | - | + | - | - | формовочная стрижка |

Окончание таблицы 1

| 218 | Самшит вечнозеленый Buxus sempervirens | 0,8 |  | 1,0 | 1,0 | 0,8 | + | - | - | + | - | - | формовочная стрижка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 219 | Самшит вечнозеленый Buxus sempervirens | 0,8 |  | 1,0 | 1,0 | 0,8 | + | - | - | + | - | - | формовочная стрижка |
| 220 | Самшит вечнозеленый Buxus sempervirens | 1,1 |  | 1,0 | 1,0 | 0,8 | + | - | - | + | - | - | формовочная стрижка |
| 221 | Кизильник блестящий Cotoneaster lucidus, в живой изгороди, 329 шт. | 2,5 |  | 1,5 | 1,5 | 1,8 | + | - | - | + | - | - | формовочная стрижка |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лиственные деревья | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лиственные кустарники | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хвойные деревья | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хвойные кустарники | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3.2 Характеристика существующей застройки и благоустройства территории

Объект проектирования находится в центральной части села Натырбово. Территория парка представляет собой участок прямоугольной формы, площадью 2,7 га, на которой расположены: сельский Дом культуры, цветники перед ним, котельная, полуразрушенный закрытый пожарный водоем, туалет, трансформатор, памятник И.В. Ленину, монумент памяти героям Великой Отечественной войны, обелиск погибшему солдату, мемориальный знак в виде креста - героям казачества; тумбы под флаги.

Со стороны юго-запада и северо-востока объект общественного пользования ограничен жилыми зданиями. С западной части парка находиться школа села Натырбово, с востока – Администрация сельского совета.

Сельский дом культуры - массивное здание, выполненное в античном стиле из розового туфа с колоннами (рисунок 2). Фасад здания находится в хорошем состоянии. Площадь перед сооружением выложена тротуарной плиткой. Здесь установлены скамьи и урны, требующие реконструкции или полной замены.

Перед зданием, устроен цветник на пьедестале ранее планируемой монументальной скульптуры. Здесь высажены пионы, петунии и ирисы. Растения посажены хаотично, без смысловой тематики. Цветник в неухоженном виде – зарос сорняками. Что способствует ухудшению его эстетического восприятия (рисунок 3).

К хозяйственным постройкам относятся: туалет и котельная (из отштукатуренного и побеленного кирпича), пожарный закрытый водоем и трансформатор (рисунок 4-7).

Туалет и котельная функционируют, но нуждаются в косметическом ремонте. Пожарный водоем не безопасен – полуразрушен и зарос травой.

Перед

| Рисунок 2 – Сельский дом культуры | Рисунок 3 – Цветник перед Домом культуры |
| --- | --- |

| Рисунок 4 – Котельная | Рисунок 5 – Туалет |
| --- | --- |

| Рисунок 6 – Закрытый пожарный водоем | Рисунок 7 – Трансформатор |
| --- | --- |

Все мемориальные и скульптурные компоненты на территории парка расположены хаотично. Монумент памяти героям Великой Отечественной войны (рисунок 8) изготовлен из бетона и мрамора. По центру бетонной площадки установлены три колонны с бронзовыми стелами, на которых изображены солдаты. Колонны установлены на бетонное основание, на котором имеется надпись «Никто не забыт. Ничто не забыто». Впереди колонн – Вечный огонь. Справа и слева мемориала – гранитные плиты с именами погибших героев. Объект неухожен. К мемориалу идет дорога, выложенная бетонными плитами, которая сопровождается по бокам не использующимися вазонами для цветов. Рядовая посадка из туи западной и дуба красного по сторонам дороги сильно изрежена и требует реконструкции.

Обелиск погибшему солдату (рисунок 9) выполнен в виде ступенчатого постамента, переходящий в пьедестал, на котором установлена невысокая стела, венчающаяся пятиконечной звездой. Памятник огорожен металлическим забором. Объекту необходим ремонт.

| Рисунок 8 – Памятник Вов | Рисунок 9 – Обелиск погибшему солдату |
| --- | --- |

Памятник В.И. Ленину (рисунок 10) выполнен в виде бюста, изготовленного из гипса и окрашенного золотой фасадной краской, установлен он на многоярусной бетонной тумбе.

Мемориальный знак в виде деревянного креста (рисунок 11), посвященный героям казачества, установлен на бетонной площадке и не имеет ограждений.

По территории объекта проходят электрические воздушные сети, центральный водопровод и газопровод. Система освещения подведена только к Дому культуры.

| Рисунок 10- Памятник В.И. Ленину | Рисунок 11- Мемориальный знак в виде креста – героям-казакам |
| --- | --- |

В юго-западной стороне парка находиться открытая от древесных насаждений площадка, с растущим хаотично вечнозеленым самшитом и розой собачьей. Скорее всего, во времена устройства парка, они были посажены в виде какого-то узора. Здесь установлены скамьи для кратковременного отдыха (без спинок). В этой зоне наблюдается массовое скопление отдыхающих.

На территории объекта нет четкой дорожно-тропиночной сети, движение пешеходов происходит по удобным им маршрутам, вследствие чего вытаптывается травяной покров. Парк не огражден, но остатки фундамента от ограды существуют. Скамьи на территории имеются в незначительном количестве, и в местах с сильной солнечной радиацией, поэтому местные жители самостоятельно сколотили скамьи между деревьями, крепя сиденье к живым стволам. Урны имеются только у здания Дома культуры. Отсутствуют информационные знаки, оборудование для развлечения и развития детей разного возраста.

По целевому назначению объект – мемориальный. В парке выражены приемы пейзажной и регулярной планировки.

# 2 Задание на проектирование

# Задание на проектирование озеленения и благоустройства парка по улице Красная, села Натырбово, Кошехабльского района.

Исполнители: Арзуманян Э.Г., Ащепкова С.А., Тотьмянина А.П. Руководитель Трушева Н.А.

Заказчик: Местные жители сельского поселения Натырбово

| Разделы задания | Содержание разделов |
| --- | --- |
| Основание для выдачи задания | письмо-заказ |
| Общая площадь территории | 2,7 га |
| Исходные данные | геоподоснова, спутниковые снимки, материалы собственных наблюдений |
| Общие требования к планировке и озеленению | создание комфортных условий для жителей п. Натырбово, а также улучшение общего архитектурно-художественного облика села |
| Требования к планировочной композиции благоустройства и реконструкции территории | территория должна включать открытые и закрытые пространства, образованные древесной и кустарниковой растительностью, дорожно-тропиночную сеть, увязанную с расположением площадок и окружающими дорогами и зданиями, четкое зонирование |
| Требования к размещению сооружений, дорожек, площадок, к благоустройству территории | на территории, подлежащей благоустройству, предусмотреть площадки для отдыха взрослых и детей, дорожки для прогулок и транзитного передвижения, разместить малые архитектурные формы: скамьи, урны, осветительные приборы. Объекты и оборудование должны быть рационально расположенными и безопасными в соответствии с ГОСТ и СНиП |
| Требования к композиции зеленых насаждений и к ассортименту растительности | предусмотреть создание аллей, ландшафтных групп деревьев и кустарников; насаждения должны быть не требовательны к уходу, безопасными, улучшать эстетическое и санитарно-гигиеническое состояние территории, связывать общую планировку архитектурно-планировочного решения, предпочтительны сорта и формы местных видов растений |
| Требования к смете | стоимость строительства не должна превышать лимита отпущенных средств |
| Состав проекта | ситуационный план (М 1:500) генеральный план (М 1:500) разбивочный чертеж (М 1:500) дендрологический план (1:500) фрагменты (детали) пояснительная записка |

3 Архитектурно-планировочное решение территории объекта

Архитектурно-планировочное решение объекта разработано на основе законодательства о градостроительстве, государственных стандартов в области проектирования, строительства и озеленения, строительных норм и правил, задания на проектирование.

Растительное оформление выбиралось с учетом своей главной задачи – органично войти в общее планировочное решение озеленяемой территории, улучшить экологию среды парка. На выбор планировочного решения также существенно повлияли – стиль доминирующего здания, расположение и форма участка, его ориентация по частям света, климат, рельеф, размещение главного входа, а также другие условия.

Планировка территории смешанная (регулярная и пейзажная), что обусловлено функциональным зонированием парка.

3.1 Функциональное зонирование территории

По функциональному назначению проектируемый объект является объектом общественного пользования, его основное назначение – повседневный кратковременный отдых и транзитное передвижение посетителей. На основании ситуационного плана (приложение А), данных об особенностях рельефа, наличии насаждений, интенсивности транспортного движения, характере передвижения и отдыха посетителей на объекте и другое, произведено зонирование территории и размещение основных и второстепенных входов. На территории объекта проектируется девять функциональных зон (приложение А):

- зона центрально входа;

- парадная зона;

- первая мемориальная зона;

- вторая мемориальная зона;

- зона детской площадки;

- духовная зона;

-зона второстепенного входа;

- хозяйственная зона;

- прогулочная зона.

Зону центрального входа планируется расположить к фасаду здания Дома культуры. Она включает в себя цветник и площадь перед зданием.

Второстепенные входы разместятся ближе к углам участка со стороны улицы Советская.

Парадная зона – займет открытую площадку от древесных насаждений, в юго-западной стороне парка.

Мемориальные зоны расположатся в местах сосредоточения монументов и памятников. Разделены они на две зоны из-за их разной смысловой нагрузки. Первая мемориальная зона посвящена трагическим страницам истории нашей страны – Великой отечественной войне. В нее входят обелиск погибшему солдату и монумент  памяти героям Великой Отечественной войны. Во вторую мемориальную зону входит памятник Ленину.

В юго-восточной части парка проектируется зона детской площадки, так как там спокойный рельеф, участок со всех сторон окружен деревьями, инсоляция – 50 процентов тени, 50 процентов солнца. Что является немаловажным фактором ориентации детской площадки.

На месте мемориального знака в виде креста запланировано строительство часовни, что способствовало выделению духовной зоны, как отдельной функциональной единицы.

Хозяйственная зона включает в себя трансформатор, туалет, площадку для мусора.

Прогулочная зона устроена в наименее посещаемом и тенистом месте парка, здесь сосредоточенно основное количество взрослых деревьев.

3.2 Формирование объемно-пространственной структуры объекта и его композиционных узлов

Объемно – пространственная структура – это соотношение открытых и закрытых пространств, их пространственная и визуальная взаимосвязь. Территория парка характеризуется полуоткрытым типом пространств. Открытые пространства представлены полянами, газонами, площадками, цветниками и дорожками. Закрытые пространства заняты древесными и кустарниковыми насаждениями. Древесные насаждения являются объемными фигурами. Полузакрытые пространства – это скамьи, ограждения, кустарники, живая изгородь, детская площадка и другие.

На территории объекта запроектированы следующие виды посадок: аллея, арабески, вертикальное озеленение, древесные и кустарниковые группы, живая изгородь, рядовые посадки кустарников, розарий, рокарий, солитерные посадки кустарников, цветники.

Первая видовая точка – вход на объект с юго-западной стороны – дает просмотр цветника перед зданием Дома культуры и конечно само здание. Вторая видовая точка – в парадной зоне со стороны центрального входа – площадка кратковременного отдыха, розарий, декоративные группы, живая изгородь.

Северно-западная часть объекта представлена в основном групповыми посадками кустарниковой растительности.

Первая видовая точка прогулочной зоны – вид на рокарий, где посажены хвойники, хосты, овсяница. А рядом расположена живая изгородь из бересклета европейского. Вторая видовая точка следует по маршруту от центральной площадки до хозяйственной зоны, где обзор ложиться на кустарниковые группы, с участием хвойных пород.

В хозяйственной зоне видовые точки открываются на кустарниковые группы и на духовную зону. В ней устроена живописная рядовая посадка из гортензии древовидной и можжевельника чешуйчатого, а так же группы кругового обзора из различных видов туй и керрии японской, пород можжевельника, барбариса Тунберга и астильбы Арендса (приложение Б).

3.3 Проектирование дорожно-тропиночной сети

По всей территории объекта проектируется дорожно-тропиночная сеть с покрытия из природного камня – красного плитняка. Дорожно-тропиночная сеть рациональная, безопасная, обеспечивает посетителей интересными маршрутами.

Дороги и тропы связывают между собой функциональные зоны и входы. Поэтому планируется поместить центральный вход перед зданием Дома культуры, так как оно является доминантой объекта, а второстепенные входы – ближе к углам участка, на противоположной стороне объекта.

Прогулочный маршрут – кольцевой, проложен с учетом чередования открытых и закрытых пространств и соединяет между собой функциональные зоны.

Дорожно-тропиночная сеть разработана с учетом удобного соединения важных элементов застройки и пейзажных участков. Развязками и композиционными центрами служат площадки для кратковременного отдыха, соединяемые между собой главными и второстепенными дорожками.

Дорожно-тропиночная сеть из плитняка имеет общую площадь 2375 м2.  Ширина дорожек разработана из расчета 0,75 м на одного пешехода при средней скорости движения 35-45 м/с. Ширина дорог предусмотрена в зависимости от назначения и интенсивности движения: главные – 2,0 м; второстепенные – 1,5 м; хозяйственные дороги, въезды – 6,0 м.

Природный камень – красный плитняк (рисунок 12) выбран в качестве основного покрытия, так как он долговечен, декоративен, легок в эксплуатации, гармоничен с природной средой. А также подходит к общему архитектурно-планировочному решению объекта.

Рисунок 12 – Рекомендуемый природный камень для дорожек  – красный плитняк

В зоне центрального входа, планируется замена старого покрытия  на новое – тротуарную плитку фирмы «Выбор» из коллекции «Стандарт» - «Брусчатка» (рисунок 13). Четкие геометрические формы тротуарной плитки помогают создать законченные симметрические рисунки, придать стильность объекту. Тротуарные бордюры применяются как ограждение при укладке тротуарной плитки (рисунок 14), подходят для пешеходных зон и дорожек.

| Рисунок 13 – Рекомендуемая тротуарная плитка «Брусчатка» | Рисунок 14 – Рекомендуемый садовый бордюр |
| --- | --- |

Конструкция одежд и план дорожных покрытий по всей территории объекта отражены в приложении А.

3.4 Планировка функциональных зон и композиций пейзажей

Центральный вход является визитной карточкой парка. Поэтому он должен быть декоративным в течение всего года. Цветники из однолетних травянистых культур и солитеров из вечнозеленых кустарников (самшита вечнозеленый и мелколиственный) - украсят вход в парк (приложение А – фрагмент цветника). Перед входом в здание Дома культуры по обеим сторонам устанавливаются информационные стенды, чтобы посетители могли ознакомиться с культурными мероприятиями и узнать полезную информацию. На площадке перед зданием в юго-восточной части устанавливаются скамьи и урны, для кратковременного отдыха.

По линии западной границы парка устраивается живая изгородь из бересклета европейского «Красный каскад», которая создаст эффект изоляции парка от окружающей территории. Бересклет европейский – это зимнее-осеннее украшение парка. Его багряно-красная листва декоративна осенью, а многочисленные оранжевые плоды – зимнее украшение.

Вдоль живой изгороди планируется розарий. Розы высажены по цветам: напоминающая окраску сирени роза флорибунда «Лаванда Айс», ровный однотонный красный окрас розы флорибунда «Мона Лиза» и розово-персиковая роза флорибунда «Августа Луиза».

В парадной зоне разбита круглая площадка для кратковременного отдыха, оборудованная скамьями и урнами. Возле каждой скамьи, установлены перголы с девичьим виноградом. По центру площадки высажена композиция (приложение А – фрагмент) из туи западной  «Голден Глоб» и барбариса Тумберга, карликового сорта (приложение Б). Площадку обрамляет розарий (приложение А – фрагмент) в розово-красных оттенках из двух сортов роз флорибунда и можжевельника горизонтального «Грин Карпет» (приложение Б). Перед входом на площадку симметрично высажены декоративные группы из кустарниковой растительности (приложение А – фрагмент декоративной группы 1): айвы японской превосходной, барбариса Тумберга, бересклета Форчуна, можжевельника прибрежного и можжевельника скального «Вичита Блю», хосты вздутой (приложение Б).

В первой мемориальной зоне запланирована высадка аллеи из березы повислой «Юнги» (приложение Б) и облицовка существующих вазонов плитняком.

Границы детской площадки удалены от проезжей части. Дизайн площадки определен общим художественно-конструктивным замыслом парка. В состав детской игровой площадки входит: крытая песочница, игровой комплекс, качели. Игровой комплекс состоит из горки, лестницы и наклонной спирали для лазанья. Основой детской площадки служит экологически чистое резиновое покрытие. Монолитное резиновое покрытие похоже на большой цветной ковер, который приятно пружинит под ногами. Оно не имеет швов, прочное, а главное, всегда сухое, даже после проливного дождя, так как пропускает воду. Рисунок покрытия выполнен в виде кругов, отходящих из одного радиуса разных ярких цветов, что привлекательно для малышей. По периметру детской площадки расположены три скамьи и шесть урн, для того чтобы родители могли наблюдать за играющими детьми со всех сторон и одновременно отдыхать. В этой зоне высаживаются группы из хвойных и лиственных кустарников.

В мемориальной зоне расположена площадка с арабесками в форме ассиметричных линий. Узоры выполнены в мотиве адыгских орнаментов. Здесь рекомендуется высаживать светолюбивые низкорослые компактные растения одинаковой высоты. В качестве ассортимента для арабески выбраны петуньи синего, белого цвета и бегония красного цвета. На площадке расположены по кругу скамьи со спинками для длительного отдыха посетителей.

Прогулочная зона устроена в наименее посещаемом месте, имеет прямоугольную конфигурацию. Так как, в прогулочной зоне сосредоточено основное количество взрослых деревьев, то планируется провести посадку кустарниковых видов. Дорожно-тропиночная сеть этой зоны представлена главной круглой площадкой (приложение А – фрагмент) и второстепенной разгрузочной (приложение А – фрагмент), которые соединяются между собой прямолинейной дорожкой, уходящей в хозяйственной зону. С центральным входом, площадка, соединяется дорожкой из природного камня. По периметру площадок устанавливаются скамьи, урны и осветительные устройства в одной стилистической тематике.

Главная круглая площадка (43,13 м2) является композиционным центром прогулочной зоны. В центре площадки планируется устроить рокарий (приложение А – фрагмент). Композиция спланирована в сизо-голубоватых тонах, с использованием следующего растительного материала: можжевельник скальный «Блю эрроу», можжевельник чешуйчатый «Блю карпет», спирея серая «Грефшеим», хоста Зибольда «Элеганс», овсяница сизая (приложение Б); а так же природных камней – валунов и декоративной гальки. Рокарий (7,07 м2), благодаря хвойным породам, многолетнему злаку, декоративно-лиственной хосте и красивоцветущей спиреи, декоративен в течение всего сезона.

Разгрузочная площадка (площадь 22,7 м2) является второстепенным композиционным узлом прогулочной зоны. С северной и южной стороны площадку украсят кустарниковые группы (приложение А – фрагмент декоративной группы 13) из хвойных пород. Группы основаны на игре форм крон и цвета листвы. Конусовидная туя западная ´Смарагд´, шаровидная туя западная «Глобоза» и быстрорастущий стелющийся можжевельник чешуйчатый «Блю карпет» декоративны в течение всего сезона, и выдержат образующуюся тень от липы мелколистной (приложение Б).

Выделению отдельной функциональной единицы, духовной зоны, способствовало планируемое строительство часовни на месте мемориального знака в виде креста. Часовня площадью (приложение В) 121,5 м² имеет сложную конфигурацию: с запада прямоугольную и с востока полукруглую. Кирпичные участки наружных стен цокольного этажа должны быть выполнены из полнотелого глиняного хорошо обожженного кирпича пластического прессования и облицованы декоративной плиткой, а наружные стены из пеногазосиликатных блоков с облицовкой керамическим кирпичом; купол покрыт нитридом титана под золото. Окна предусматриваются металлопластиковые с двойным стеклопакетом, внутренние двери – деревянные, входная – остекленная из массива дерева.

Территорию часовни предусматривается закрыть ограждением высотой 0,8 м, оставив разрыв для входа, а так же произвести рядовые посадки гортензии древовидной «Анабель» и можжевельника чешуйчатого «Блю карпет» (приложение Б). Белоснежные пышные кусты древовидной гортензии и распростертые можжевельники создают изысканную композицию, гармонирующей с окружающим пейзажем.

Дорожно-тропиночная сеть духовной зоны имеет прямоугольную конфигурацию. Прямоугольная дорожка, начинающаяся с зоны центрального входа, окаймляет территорию часовни и распадается на две, одна из которых ведет к хозяйственной зоне и второстепенному входу, а вторая выводит к детской площадке, первой мемориальной зоне и второстепенному входу.

В этой зоне планируется удалить робинию лжеакацию (порядковый номер 73), так как она растет на месте планируемой часовни.

Дадут красоту и гармонию территории духовной зоны хвойные группы. Со стороны границы хозяйственного функционала – кустарниковая группа из декоративных хвойных туй западных – «Глобоза», «Смарагд», и красивоцветущей керрии японской «Пленифлора» (приложение А – фрагмент декоративной группы 9). Со стороны зоны второстепенных входов – кустарниковая группа (приложение А – фрагмент декоративной группы 8), которая подчеркивается длительным и роскошным цветением астильбы Арендса «Гранат», а так же постоянной декоративностью хвойных – стелющихся можжевельников – среднего «Хетци», чешуйчатого «Блю карпет» и конической туи «Смарагд», а барбарис Тунберга «Атропурпурея» своим пурпурным оттенком добавит краски в весеннее-летний сезон.

Производится косметический ремонт фасада здания котельной, располагающейся на территории духовной зоны. Ремонт заключается в отчистке стенных блоков от старой побелки и в дальнейшей покраске водоэмульсионной фасадной краской.

В хозяйственной зоне парка планируется проектирование пожарного разрыва шириной 6 м и длиной 30,5 м, строительство туалета, устройство мусорной площадки, ремонт фасада существующего туалета, капитальный ремонт пожарного водоема и ограждение трансформатора.

В качестве покрытия для пожарного разрыва выбрано твердое монолитное – асфальтное, а с улицы Ямпольского устраиваются декоративные металлические ворота.

Туалет проектируется прямоугольной конфигурации, площадью 54 м². Из санитарно-гигиенических соображений, а так же для удобного передвижения, планируется провести по границам туалета гравийную дорожку, шириной 0,5 м.

Мусорная площадка, площадью 7,9 м² (приложение В) имеет бетонное покрытие и ограждение из металлопрофиля. Контейнеры установлены с учетом их погрузки – разгрузки на расстоянии 0,55 м.

Имеющийся в зоне второстепенных входов, туалет, оставленный там временно, по желанию заказчика, обновляется водоэмульсионной фасадной краской, с устройством по периметру туалета, дорожки из щебня.

Пожарному водоему необходим капитальный ремонт: демонтаж старых обвалившихся плит, покрытий, конструктивных элементов; восстановление герметизационной панели, устройство железобетонного покрытия.

Хозяйственную зону украсят три кустарниковые группы. Первая группа (приложение А – фрагмент декоративной группы 12) основана на контрасте подобранного растительного материала. За счет вечнозеленых – можжевельника чешуйчатого «Блю карпет», можжевельника виргинского «Грей оул», яркой окраски барбариса Тунберга «Атропурпурея» и дерена белого «Элегантиссима» (приложение Б), а так же за счет розовых цветков спиреи японской «Широбана» композиция декоративна весь сезон. Вторая (приложение А – фрагмент декоративной группы 11) основана на контрасте пурпурных листьев декоративно-лиственного кустарника барбариса оттавского «Суперба», нежно розовых цветков красивоцветущей спиреи японской «Криспа» и маленьких желтых цветов-колокольчиков раннецветущей форзиции средней «Миниголд». Третья группа (приложение А – фрагмент декоративной группы 10) основана на сочетании декоративно-лиственного дерена белого «Элегантиссима», красивоцветущего и декоративно-лиственного пузыреплодника калинолистного «Диабл Диор» и вечнозеленого стелющегося кизильника горизонтального «Вариегатус».

В хозяйственной зоне удаляются ясень обыкновенный (порядковый номер 4), клен ясенелистный (порядковый номер 14), березу (порядковый номер 49) из-за низкой их санитарно-гигиенической и эстетической оценки. Деревья болеют, заражены, усыхают. Так же, удаляются ясень обыкновенный (порядковый номер 13), клен остролистный (порядковый номер 47), которые мешают прокладке автодороги.

Скамьи (Ск-51-1,8) металлические сварные со спинками для долговременного отдыха в парке выполнены в одном стиле со сварным забором (рисунок 15). Они изготовлены из круглой или профильной трубы, окрашены эмалью. Материал ламелей скамьи — сосна, лиственница. Размеры скамьи: высота – 1030 мм, длина – 1800 мм, ширина – 350 мм.

Для сбора и кратковременного хранения мусора используются урны типа УМл – 2 (рисунок 16), с отделкой из лиственницы. Высота урны 655 мм, диаметр 420 мм. Установлена она на расстоянии 0,80 м от скамеек.

В качестве освещения территории применяются уличный парковый фонарь "Парк-1-250" (рисунок 17). Пергола садовая «Арка» (рисунок 18), из массива сосны используется в качестве декора и опоры для вьющихся растений. Информационный стенд (рисунок 19) - цветочница ШТЕНДЕР-1, 1 термо-чаша 600мм (VO-I-SH-6-02).

По периметру парка устраивается ограждение (рисунок 20), состоящее из труб, профиля, прутьев. К достоинствам забора можно отнести высокую устойчивость, твердость конструкции, плавные геометрические формы, а также элегантность его металлических кружев. Для ограждения парка понадобится 278 секций.

Баланс территории сформирован на основании рабочих чертежей и выборочной ведомости посадочного материала.

Таблица 2 – Баланс территории объекта по планировочным элементам

| Наименование планировочных элементов | площадь |
| --- | --- |
|  | га | % |
| Общая площадь объекта, в том числе | 2,7 | 100 |
| Сооружения | 0,28 | 10,4 |
| Дороги, аллеи, площадки | 0,40 | 14,8 |
| Насаждения, в том числе деревья и кустарники | 0,54 | 20,0 |
| Лужайки, поляны, газоны | 1,33 | 49,3 |
| Цветники (клумбы) | 0,07 | 2,6 |
| Малые архитектурные формы | 0,08 | 2,9 |

Итак, на объекте проектирования под озеленение рекомендуется отвести 71,9 процент от общей площади проектирования. Под дорожно-тропиночную сеть -14,8 процентов. Под сооружения –  10,4 процентов. Под малые архитектурные формы – 2,9 процентов.

| Рисунок 15 – Рекомендуемая скамья Ск-51 | Рисунок 16 – Рекомендуемая урна УМл - 2 |
| --- | --- |

| Рисунок 17 – Рекомендуемый уличный фонарь «Парк – 1 –50» | Рисунок 18 – Рекомендуемая садовая пергола «Арка» |
| --- | --- |

| Рисунок 19 – Рекомендуемый информационный стенд ШТЕНДЕР –1 | Рисунок 20 – Рекомендуемое ограждение |
| --- | --- |

4 Производство работ по благоустройству и озеленению территории

4.1 Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории объекта ландшафтной архитектуры направленна на организацию рельефа территории и поверхностного стока вод, по необходимости осушения, прокладку подземных коммуникаций, очистку от природного и строительного бытового мусора, сохранение существующих ценных зеленых насаждений и почвенного покрова. Ценная срезанная дернина складируется на специально отведенные места для дальнейшего использования. Излишний плодородный слой почвы перемещается на специально выделенные участки со складированием в бурты и дальнейшим использованием в озеленении. Перед  вертикальной планировкой защищают древесные и кустарниковые растения ограждениями и обрезкой мешающих ветвей. На объектах с малоплодородным верхним слоем почвы проводят мероприятия по улучшению ее физических, биохимических свойств или завозят плодородную почву в соответствии с расчетом необходимого объема земли.

4.2 Удаление деревьев

Удаление деревьев начинается с подпила, делают его в направлении валки. Глубина подпила должна составлять 1/3 -1/4 диаметра дерева, при этом должна образовываться вырезка – ломоть. Затем под тяжестью  своего веса дерево падает, или же это достигается с помощью гидроклиньев бензомоторной пилы. Эта техника позволяет свалить деревья в строгой направленности. Затем пилят дерево на бревна и выносят с территории.

4.3 Устройство дорожек и площадок

Дорожно-тропиночная сеть выносится в натуру в соответствии с проектом и с разбивочным чертежом планировки в масштабе 1:500, с применением геодезических инструментов. Сначала выносят трассу основных дорог по осям с привязкой к основным базисным линиям по разбивочному чертежу. Затем закрепляют в натуре точки пересечения осей дорожек, поворотов и радиусов закруглений, переломов рельефа. Далее производят вырезку «корыта», в соответствии с уклонами, по планируемому маршруту. Границы отбивают колышками и натягивают шпагат. Устраняют неровности, выравнивают, убирают мусор. Для подготовки «корыта» срезается слой дернины на глубину 30-35 см и слоем в 10-15 см заполняется щебнем, затем утрамбовывается. Удаленную почву используют для формирования цветников, посадки деревьев и кустарников.  Орошают полотно на глубину 5-6 см. После уплотняют поверхность катками, от края к середине, пять – шесть раз по одному месту. Грунтовая поверхность полотна будет готова к укладке основания и покрытия, если все тонкие круглые предметы будут выниматься без нарушения целостности полотна.

Потом необходимо изготовить бетонную стяжку, но перед этим, для ограничения бетона до его полного высыхания, нужно установить опалубку с нужным уклоном для стока воды. Для того, чтобы, при изменении температуры воздуха бетон не растекался, делают температурные швы через каждые 2-4 м, шириной 2-4 м.

Приготовленный бетон, слоем 10-15 см, заливают в группы, которые образовались при создании опалубки и температурных швов. Далее по уровню опалубки, поверхность бетона выравнивается с помощью длинного бруска. После того, как бетон застынет, опалубку убирают, и оставшееся место глубиной 5-6 см заполнить сухой смесью.

К подготовке камня приступают во время высыхания бетона (это может продлиться около суток или несколько дней). Камни подбирают по размерам и толщине, слоящиеся и тонкие не подходят для укладки. Иногда необходимо вымыть плитняк от песка и глины. Затем приступают к конфигурации дорожно-тропиночной сети (сухая кладка). Укладывают камни так, чтобы их контуры идеально подходили друг к другу и смыкались. Каждый камень пронумеровывают в центре личным номером, а на грани наносят линию-цифру соседнего плитняка. Если есть лишние детали или места, то камень можно отрезать с помощью болгарки.

Когда необходимое количество камней подобрано, приступают к укладке. Специальный клей для камня наносят мастерком с небольшим избытком, не оставляя лопастей и зазоров. На раствор укладываю камень с номером один, и уплотняют, излишки клея убирают мастерком и так по всему маршруту. Клей схватит все за несколько часов. Необходимо в течение следующих нескольких дней слегка сбрызгивать поверхность дорожек и площадок водой, для того, чтобы клей окончательно затвердел.

Для пожарных разрывов с монолитным асфальтовым покрытием ведут подготовительные работы и вынос в натуру, так же как и для дорожек и площадок, но «корыто» вырывается слоем в 50 см. Дорожная подушка состоит из следующих слоев: чистого песка – 5 см; щебня крупной фракции – 15 см; щебня мелкой фракции – 15 см. Каждый слой выравнивают и уплотняют катком, и приступают к асфальтированию. Асфальтное покрытие должно быть уложено в несколько слоев и состоять из крупнозернистой и мелкозернистой фракции. Сначала укладывают слой крупнозернистого асфальта (15 см) и укатывают, далее – мелкозернистый слой (10 см) и укатывают. Перед укладкой обрабатывают битумом каждый слой.

Мусорная площадка изготавливается следующим образом. Для нее ведут подготовительные работы и вынос в натуру, так же как и для дорожек и площадок и пожарного разрыва. Вырывается «корыто» глубиной 10 см, насыпается слой щебня в 10 см и утрамбовывается. Затем заливается слой бетона толщиной в 10 см. Далее нужно дать конструкции застыть, после чего, устанавливают пять металлических столбов высотой 120 см и крепят профнастил:  2 м по бокам и 4 м – задняя стенка.

Для удобства передвижения и сохранения травянистой растительности на территории туалетов в парке запланировано сделать дорожку из щебня. Для этого размеры дорожки выносят в натуру. Границы закрепляют колышками, и натягивают леску или капроновую нить. Затем вырывают «корыто» глубиной 10-15 см, засыпают слоем щебня в 20 см, укатывают.

Содержание дорожек и площадок заключается в уборке мусора, подметании, уборке листвы, в поливе (от пыли), уборке снега зимой, посыпке песком в период гололеда и другие мероприятия. На плоскостных сооружениях проводят мероприятия по борьбе с сорняками, делается это механическим (мотыжки, скребки) или химическим способами (гербициды).

4.4 Устройство и содержание малых архитектурных форм

Ограды устанавливают следующим образом: выносят в натуру в соответствии с проектом и с разбивочным чертежом в масштабе 1:500, с применением геодезических инструментов. Осевые линии закрепляют колышками, затем экскаваторами роют траншею под фундамент и цоколь, с запасом по обе стороны по ширине в 10 см и на 10 см ниже основания фундамента. Далее устанавливают с временным креплением железобетонные элементы и зажимают струбцинами, для окончательного прилегания к стойкам в пазах. После этого по горизонтали в плане выверяют некоторое количество секций и окончательно бетонируются все стенки. Бетон используют марки М200, у которого морозостойкость не менее 50 процентов.

Мусорные контейнеры устанавливаются на мусорной площадке для сбора и временного хранения мусора.

Крепление скамей выполняется анкерным креплением для того чтобы не повредить декоративное покрытие. Это делается следующим способом: через отверстие в пятке ножки скамьи делается анкерное крепление анкерными болтами. Далее сверлят небольшую и не глубокую форму в земле и заливают бетонной смесью. Вмонтируют анкерные болты в бетонное основание и закрепляют гайками в отверстия формы, так чтобы, головка болта оказалась в толще бетона. Крепление можно осуществлять на все ножки, по диагонали, или только на передние (задние) ножки.

Урны устанавливают стационарно, с помощью распорных анкеров с пластиковыми дюкерами, чтобы не нарушить структуру покрытия. Это простой способ антивандальной установки.

Осветительные приборы устанавливают путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Ко всем светильникам подается электроэнергия, как правило, по подземным кабелям. Подземные кабели нуждаются в постоянном контроле специалистов. Для установки фонарей бетонируют стойку (глубина: 1000 мм), или бетонируют закладную деталь с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: стойка — сталь, декор; основание — чугун; рассеиватель — ударостойкий полимер. Источник света: основной для ПАРК 250, 300, ЛОН 60, 75 Вт, для ПАРК 400 ДРЛ 125 Вт, на заказ ДНат 70 Вт, МГЛ 70 Вт. ПРА установлена в корпусе на панели.

Прокладка кабеля по территории производится в самом начале работ, по благоустройству и озеленению участка.

Игровой комплекс на детской площадке состоит из горки, лестницы и наклонной спирали для лазанья. Высота (мм) – 3500 (± 10мм), длина (мм) – 4000 (± 10мм), ширина (мм) - 4500 (±10мм). Крыша игрового комплекса двухскатная с куполообразными фасадами (материал из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм), крепится на столбах при помощи оцинкованных уголков. Столбы выполнены из клееного бруса, сечением не менее 92x92 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Снизу столбы оканчиваются металлическими оцинкованными подпятниками, которые бетонируются в землю. Желоб горки изготавливается из единого листа нержавеющей стали, толщиной не менее 2 мм, приваренным к каркасу горки. Каркас горки выполняется из профильной трубы сечением не менее 50x25мм, утопленный в отфрезерованный паз в борте ската по всей длине. Ступеньки лестниц изготавливаются из ламинированной противоскользящей, фанеры толщиной не менее 18 мм и деревянного бруса сечением не менее 45x90 мм. Ступени и брус утапливаются в отфрезерованные пазы в перилах лестницы. Перила выполняются из фанеры толщиной не менее 21 мм, с декоративными накладками не менее 12 мм. Для бетонирования используются металлические закладные детали из трубы сечением 50x25 мм, закрепленные на перилах и окрашенные порошковой полимерной краской. Полы выполняются из ламинированной, противоскользящей, влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм, две штуки площадью не менее 1м², опирающейся на брус сечением не менее 45x90 мм. Брус соединяется со столбами стягивающим уголком с внутренней стороны из оцинкованной стали толщиной не менее 2 мм. Заглушки пластиковые, разных цветов, на месте резьбовых соединений. Сверху на столбы устанавливаются пластиковые заглушки синего цвета в форме четырёхгранной усеченной пирамиды. Материалы — деревянные бруски из сосновой древесины, подвергнутые специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10 процентов, клееный деревянный брус, влагостойкая фанера, окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл окрашен порошковой краской.

Качели – высота: 2200 (± 10мм), длина: 3850 (± 10мм), ширина: 1250 (± 10 мм). Качели состоят из двух боковых стоек (металлическая труба диаметром не менее 48 мм, в количестве четырёх штук). Синего цвета, балки (металлическая труба диаметром не менее 57 мм, с толщиной стенки не менее 5 мм); двух гибких подвесов (сидение из фанеры на цепи). Все фанерные элементы должны иметь скругленные кромки. Пластиковые заглушки разных цветов крепят на места резьбовых соединений. Материалы — влагостойкая фанера, окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл окрашен порошковой краской.

Размеры песочницы определяются из расчета одного квадратного метра на ребенка, глубина около 50 см.

Основной покрытия детской площадки является полиуретан. Он выступает как средство, наделяющее резиновое покрытие такими свойствами, как эластичность, стойкость к атмосферным явлениям (ультрафиолет, воздействие солнечного света, воды, перепадов температур), сопротивляемость грибкам и микробам. Монолитное резиновое покрытие обладает высоким сопротивлением, менее подвержено разрыву, износоустойчиво, способно выдерживать большое давление, не имеет швов, пропускает воду.

Содержание оград заключается в промывании от грязи и пыли, очищения от ржавчины, в покраске. Территорию около оград очищают от мусора и сорняков. Зимой пролеты обметают от снега. Содержание скамей и игрового оборудования заключается в тщательном осмотре, замене сломанных деталей, очищении от грязи, пыли, ржавчины. Их моют мыльным раствором, а затем вытирают тряпкой насухо. Периодически скамьи и игровое оборудование окрашивают. Урны так же моют, но те только снаружи но и внутри. Снимают старое покрытие и окрашивают нитрокраской.

4.5 Технология и агротехника посадки деревьев и кустарников

Сроки проведения посадочных работ определяются временем года и погодными условиями. Оптимальными сроками посадки древесных растений для климатических условий нашего региона являются:

- весенние сроки, когда оттаивает почва, увеличивается сумма положительных температур, активизируется деятельность физиологических процессов у растений, начинается вегетация;

- осенние сроки, когда вегетация растений заканчивается, идет подготовка растений к периоду покоя.

После перенесения в натуру плана благоустройства, границ дорог, площадок, сооружений по разбивочно-посадочному чертежу определяют посадочные места под древесные растения в соответствии с посадочной ведомостью. От нулевой точки базиса – границы дороги, площадки, сооружения – с помощью мерной ленты или рулетки отмеряют расстояние и фиксируют вешками точки, от которых восстанавливают перпендикуляр до посадочных мест растений, до контура групп. В соответствии с чертежом определяют длину линии перпендикуляров. Перпендикуляры восстанавливают при помощи зеркального экера или буссоли.

Для рядовой посадки деревьев или кустарников в живую изгородь по чертежу размещают линию посадки. На местах крайних посадочных мест и в центре линии посадки устанавливают визирные рейки. С помощью реек корректируют прямую линию посадки растений. Посадочные места закрепляют кольями с учетом расстояния между растениями. По всей линии посадки натягивают шнур. Контуры групп кустарников по их занимаемой площади прочерчивают рейкой. Внутри контуров колышками размечают места посадки растений.

Размеры посадочных мест устанавливается в зависимости от размера корневых систем в соответствии с техническими условиями и правилами проведения работ. Посадка растений производится в заранее подготовленные посадочные места (ямы для деревьев и кустарников, котловины для групп кустарников, траншеи для живой изгороди).

Подготовка посадочных мест ведется вручную или с помощью средств механизации – ямобуров, траншеекопателей, ковшовых экскаваторов. Ямы для деревьев-саженцев должны быть цилиндрические, а стенки ям – отвесными. При отсутствии плодородного верхнего слоя почвы посадочные места заполняют растительной землей, завозимой на объект заранее.

Расстояние между кустарниками в однорядной посадке составляет: между средними и низкими – 0,3-0,4 м;  между высокими (более 1,8 м) – 0,5-1,0 м. В группах расстояние между растениями принимают – 0,3 –0,4 м.

Посадочный материал из питомника должен соответствовать требованиям по качеству и параметрам (ГОСТ 24909-81 с изменениями от 01.01.88 г., ГОСТ 25-769-83 с изменениями от 01.01.89 г., ГОСТ 26869-86).

После посадки растения обильно поливают (20-30 литров на саженец, в зависимости от величины растения) в течение двух недель каждые три дня. Молодые растения крепят специальными подпорками для получения ровного ствола. После «оправки» саженцев поверхность лунки мульчируют сухим торфом, смешанным с песком, слоем толщиной два сантиметра с целью сокращения процесса испарения и сохранения влаги в корнеобитаемом слое.

Для вертикального озеленения по чертежу выносят посадочные места в линию по шнуру. Отступ внутренней границы посадочного места от сооружения и опор составляет не менее 0,3-0,4 м. По линии посадочного места выкапывают траншею глубиной 0,5-0,6 м. По дну траншеи выкладывают дренажный слой гальки толщиной 15-20 см. Затем посадочные места заполняют растительной землей с добавлением торфокомпоста. Корневые системы растений тщательно расправляют в посадочном месте и засыпают растительной землей слоями. Каждый слой осторожно уплотняют. Плети растений закрепляют на каркасе. После посадки растения поливают.

В течение двух, трех лет после посадки за растениями необходимо вести постоянное наблюдение. Систематически проверяют крепления деревьев к опорам, выправляют колья, меняют растяжки, периодически подсыпают растительную землю в смеси с торфом слоем толщиной 4-6 см. Через три года растяжки и крепежные колья у деревьев убирают.

Особенно важен полив растений во время активного роста побегов, нарастания массы листьев и образования физиологически активных корней, а также в засушливое время, в течение лета и осени. Лучшее время полива – утром до 11  часов и вечером после 18 часов; наиболее благоприятная температура воды – плюс 15 - 22 ̊С (теплая вода быстрее растворяет питательные вещества, а корни их интенсивнее поглощают).

Наряду с поливом и дождеванием крон в зону корневых систем вводят стимуляторы роста.

Обрезка деревьев преследует следующие цели:

- удаление сухих, поврежденных ветвей и сучьев, снижающих декоративность растения и способствующих образованию дупел;

- прореживание кроны дерева, удаление мешающих друг другу ветвей, осветление, способствующее улучшению роста;

- сохранение форм и размеров крон;

- омолаживание растения.

При обрезке растений необходимо учитывать видовые биологические особенности, форму кроны и динамику ее возрастной изменчивости, тип ветвления, возможность пробуждения спящих почек, способность переносить обрезку. Различают следующие виды обрезки крон древесных растений: формовочная, санитарная и омолаживающая.

Поврежденные и загнивающие части древесины удаляют с помощью садового ножа. Обнаженные поверхности с целью дезинфекции смазывают пяти процентным раствором железного или медного купороса.

Пломбирование дупел, как правило, проводится у деревьев, имеющих слой гнилой древесины толщиной не менее 10 см. При заделке мелких дупел (глубиной до 8 см) используют антикоррозийную эмульсионную полимерцементную краску.

Мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями с применением химических и биологических препаратов проводят в случае массового размножения патогенных организмов и угрозы гибели насаждений и в соответствии с правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений.

4.6 Устройство цветников

Устройство цветников включает в себя следующие этапы: вынос проекта в натуру по посадочному чертежу (М 1:50); подготовка посадочных мест; посадка растений; содержание цветников и уход за растениями.

Для нормального произрастания травянистых цветочных растений различных видов конструируют почвенный горизонт – слой растительной земли и подпочвенный слой. Толщина растительной земли зависит от корневой системы и составляет: для летников – не менее 20-30 см, для многолетников – 30-50 см, а для ковровых растений – не менее 15 см. Подпочвенный слой должен быть суглинистым по механическому составу. На глинах устраивают дренаж не менее 15 см из смеси песка с гравием.

Посадочные места готовят за две недели до посадки растений. Сначала планируют и очищают участок, затем роют котлован соответствующего размера и конфигурации. Дно котлована рыхлят на глубину 10-15 см, подготавливая подпочвенный слой. В котлован насыпают заранее подготовленную, очищенную и просеянную растительную землю (pH5,5-6,0). Растительная земля должна быть легкосуглинистой, содержать азот, фосфор, калий. При посадке корневищных многолетников, подготавливают ямки глубиной 0,5 м и диаметром 0,3-0,4 м.

Перед посадкой поверхность посадочного места выравнивают граблями и разбивают на площадки различных размеров, зависящих от видов растений. Многолетние растения, зимующие в грунте, высаживают ранней осенью, с 15 августа по 15 сентября (на юге России – на 15-25 дней позднее).

Края цветников должны находиться на 5-10 см выше окружающих их газонов и дорожек и быть окаймлены узкой полосой хорошего дерна, декоративным камнем, плиткой или поребриком. На спланированную и политую водой поверхность цветника наносят линии рисунка по разбивочному чертежу с помощью рулетки, шнура, колышков, тонких шестов. Бороздки, проводимые шестом, остаются хорошо заметными, если их слегка присыпать мелом. Чтобы не затаптывать участок, по поверхности аккуратно укладывают доски или легкие щиты.

Количество высаживаемых многолетних растений на единицу площади участка зависит от вида или сорта растения и размеров его корневой системы. В среднем на 1 м2  высаживают: крупные многолетние растения – 1-2 штуки; невысокие -  6-10 штук; низкорослые – до 15 штук.

При посадке саженцев многолетних растений различных видов не следует чрезмерно заглублять их корневые системы. Такое заглубление ведет к позднему прорастанию и отрицательно сказывается на цветении. Слишком мелкая посадка растений может привести к вымерзанию саженцев.

4.7 Устройство и содержание рокария

Для устройства рокария используют камни твердых пород, такие как, гранит, песчаник, галька, булыжник. Размеры рокария, так же как и цветника, выносят в натуру. Границы закрепляются кольями, вырывают траншею 15-20 см. Затем выкладывают слой щебня в 15-20 см для дренажа. Далее насыпают мелкокомковатую растительную землю слоем 30-40 см, подсыпая в большем количестве в те места, где будут произрастать растения. Затем укладывают камни на 2/3 его высоты, чтобы он был устойчив и выглядел естественно. Между камнями высаживают растительный материал.

Содержание рокария предполагает борьбу с сорняками, подсыпку и правку камней, рыхление почвы, подкормку.

4.8 Устройство и содержание розария

По посадочному и разбивочному чертежам производится вынос проекта в натуру. Границы розария отмечают колышками и приступают к подготовке посадочных мест. Участок очищают, роют посадочные ямы, глубиной 40-50 см. Затем дно ям рыхлят глубиной 10-15 см и насыпают подготовленную очищенную удобренную растительную землю. Перед посадкой стебли и корни обрезают, чтобы соотношение корней и стеблей соответствовало, и укорачивают два-три побега до 10-12 см, оставляя при этом спящие почки. После посадки почву слегка уплотняют и поливают.

Содержание розария заключается в периодическом удобрении, мульчировании растений, формовочной и санитарной обрезке и поливе.

4.9 Устройство и содержание газона

В проекте предлагается следующий состав травосмеси:

- овсяница рыхлокустовая 50 процентов;

- мятлик луговой – 25 процентов;

- овсяница красная – 10 процентов;

- полевица обыкновенная 10 процентов.

Устройство газонов способом посева семян начинается с вертикальной планировки поверхности почвы, при устройстве  которой, осуществляется на небольших участках вручную, а на больших территориях с помощью машин и механизмов. Как правило, при устройстве газона на лужайках, полянах в парках, на партерных участках необходимо соблюдать уклоны поверхности в пределах 0,005- 0,006  (0,5- 0,6т%) от центральной части площади лужайки до ее границ.  Если на участке имеются пни, то их удаляют (выкорчевывают, или дробят), корни деревьев вычесываю механизировано, корчевателем – собирателем, или специальным вычесывателем корней. Для того чтобы на газоне не появлялись сорняки, их предварительно удаляют. Самым эффективным методом является использование гербицидов. Гербициды общеистребительные используют во время подготовки под устройство газонов с целью избавления от всех видов сорной растительности. Гербициды избирательно действия («Лонтрел-3000», «Банвел Д», гербициды группы 2-4 Д, гербициды группы 2М-4Х) применяют уже на сформировавшихся газонах.  Далее удаляют строительный мусор, камни, щебенку, битый кирпич и другие, а также остатки отмерших растений.

Для устойчивого  газона крайне важен дренаж. На ровных участках с небольшим периодическим переувлажнением почвы достаточна ее вспашка или перекопка с внесением компонентов по улучшению ее структуры. На глинистых уплотненных почвах и на участках, не имеющих небольшого естественного уклона, вода сильно застаивается, в этом случае наиболее эффективен дренаж из укладки труб, заполненных гравием траншеях (водосборники). Более экономичный способ создания дренажа, заключается в следующем: прорывается система канав (водосборников), которые заполняются сначала бутом или крупным гравием, выше мелким гравием или щебнем, затем насыпается слой песка. Вся система покрывается сверху слоем плодородной почвы толщиной не менее 15 см.

После внесения всех необходимых компонентов производят вспашку, боронование и окончательное выравнивание поверхности почвы в двух перпендикулярных направлениях. Выравнивание можно осуществить при помощи протаскивания железного бруса или обыкновенной лестницы. На небольших участках хороши грабли с прибитой к ним полутораметровой доской.

Через один-полтора месяца, после того как осядет почва, проводят прикатывание катками верхнего слоя, но так, чтобы не переуплотнить его. Оптимальная масса катка 200-300 кг. Прикатыванием размельчают мелкие комья и улучшают условия контакта семян с почвой. Это ускоряет появление всходов, способствуют нормальному росту вторичных корней и интенсивному кущению. Прикатывание осуществляют в сухую погоду, чтобы влажная почва не липла к катку и не нарушалась целостность поверхности.

Качественный газон можно создать только равномерным распределением семян, который проводится сеялками с разбросными высевающими устройствами во взаимно перпендикулярных направлениях. Поэтому заранее с учетом нормы высева семян их делят пополам, а для более равномерного распределения семян по поверхности участка перемешивают с песком или с сухой землей 1:1. Места вдоль дорожек и по краю газона засевают несколько гуще. Некоторые участки приходится засевать вручную, посев семян рекомендуется проводить в сухую безветренную погоду.

Чтобы не допустить высыхания семян их частично заделывают граблями в землю, примерно на глубину 1 - 1,5 см. Лучше пользоваться веерными граблями, чтобы не допустить полного закапывания семян, а вследствие их неравномерных всходов.

После посева семян, на участке необходимо обеспечить мероприятия по отпугиванию птиц, которые не только склевывают семена, но и купаются в пыли газона. Например, можно натянуть над небольшими участками сетку или крест - накрест, на высоте 7-10 см черную нитку, чтобы образовались ячейки 30 (50)x 30(50) см.

Только что посеянный газон поливают вечером после захода солнца, используя способ мягкого дождевания, чтобы семена не вымывались, а влага проникла в почвосмесь на глубину 10 см. Не допускается образования луж, длительного застоя воды и пересушивания газонов. Если посев был произведен в сухую, жаркую погоду, злаки поливают ежедневно, а при сильной атмосферной засухе два раза в день - утром и вечером.

В зависимости от соблюдения технологии полива, погодных условий и вида высеваемых трав, всходы появляются на 7-21 день после посева.

5 Сметная стоимость проектируемых мероприятий

Сметная стоимость проектируемых мероприятий включает в себя расчет основных видов работ, фонд оплаты труда, стоимость материалов в текущих ценах, накладные и непредвиденные расходы. К основным материалом отнесены строительные материалы, малые архитектурные формы, посадочный материал. Цены на растительный материал взяты из прайс-листов местных питомников, таких как: ООО «Садовый центр «Гавриш», г. Майкоп, ООО «Совхоз цветочный», поселок Тульский, ООО «Садовый центр «Твой сад», город Курганинск, ООО «Зеленый город» и ООО «ГОЛДРАЙЗ» город Краснодар, ООО «Розовый сад», хутор Ленина Краснодарский край. А цены на благоустройство  и строительный материал из прейскурантов следующих фирм: ООО «Выбор», ООО «КРЕЛГАМРАМОР-ЮГ», «СТРОЙМАГАЗ» и другие.

Таблица 3 – Сметный расчет на озеленение и благоустройство парка села Натырбово

| № | № единичных расценок | Ед. изм. | Количество, единиц (объем работ) | Сметная стоимость единицы | Наименование работ | Сметная стоимость | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1 ОЗЕЛЕНЕНИЕ |
| А Посадка деревьев |
| 1 | Договорная | шт | 33 | 200-00 | Подготовка посадочных мест для деревьев с комом земли 0,8×0,6 с копкой ям | 6600-00 |  |
| 2 | Договорная | шт | 33 | 100-00 | Посадка деревьев в готовые ямы | 3300-00 |  |
| 3 | Договорная | шт | 33 | 200-00 | Обрезка и формирование деревьев старше 5 лет | 6600-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 16500-00 |  |
| Материалы |
| 4 | Прейскурант | уп | 1 | 170-00 | Удобрения универсальные | 170-00 |  |
| 5 | Прейскурант | м³ | 13,2 | 770-00 | Земля растительная механизированной заготовки | 10164-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 10334-00 |  |
| Стоимость посадочного материала |
| 6 | Прейскурант ООО «Розовый сад» | шт | 23 | 500-00 | Береза повислая «Юнги» Betula рendula Youngii | 11500-00 | Контейнер С5 |
| 7 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 1 | 1800-00 | Можжевельник скальный Juniperus scopulorum Blue Arrow | 1800-00 | Контейнер С35 |
| 8 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 1 | 1500-00 | Туя западная Thuja occidentalis Golden Smaragd | 1500-00 | Контейнер С12 |
| 9 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 7 | 1500-00 | Туя западная Thujа оссidеntаlis Smаrаgd | 10500-00 | Контейнер С35 |
| 10 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 1 | 425-00 | Туя западная западная Thujа оссidеntаlis Smаrаgd | 425-00 | Контейнер С3 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 25725-00 |  |
| Б Посадка кустарников |
| 11 | Договорная | шт | 243 | 150-00 | Подготовка посадочных мест для декоративных кустарников с комом земли 0,5х 0,4 с копкой ям в грунтах 1 и 2-й групп с добавлением растительной земли до 100% | 36450-00 |  |
| 12 | Договорная | шт | 243 | 100-00 | Посадка в готовые ямы кустарников | 24300-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 60750-00 |  |
| Материалы |
| 13 | Прейскурант | уп | 5 | 170-00 | Удобрения универсальные | 850-00 |  |
| 14 | Прейскурант | м³ | 48,6 | 770-00 | Земля растительная механизированной заготовки | 37422-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 38272-00 |  |
| Стоимость посадочного материала |
| 15 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 4 | 350-00 | Айва японская превосходная Chaenomeles x superb Orange Trail | 1400-00 | Контейнер С3 |
| 16 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 2 | 290-00 | Барбарис тунберга «Атропурпурея»Berberis thunbergii Atropurpurea | 580-00 | Контейнер С5 |
| 17 | Прейскурант ООО ʺСадовый центр «Твой сад», г. Курганинск | шт | 77 | 500 | Барбарис Тумберга Bеrbеris thunbеrgii Bogozam | 38500-00 | Контейнер С2 |
| 18 | Прейскурант ООО «Зеленый город», г. Краснодар | шт | 4 | 800 | Барбарис Тунберга Bеrbеris thunbеrgii Bagatelle | 3200-00 | Контейнер С5 |
| 19 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 5 | 350-00 | Барбарис туберга «Пинк Куин» 'Bеrbеris thunbеrgii Рink Quееn' | 1750-00 | Контейнер С2 |
| 20 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 1 | 152-00 | Барбарис оттавский «Суперба» Berberis ottawensis Superba | 152-00 | Контейнер С3 |
| 21 | Прейскурант ООО «Розовый сад» | шт | 4 | 200-00 | Бересклет Форчуна Canadale Cold”Euonymus fortune Canadale Gold | 800-00 | Контейнер P14 |
| 22 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 24 | 290-00 | Гортензия древовидная «Aннабель» Hydrangea arborescens Annabelle | 6960-00 | Контейнер С3 |
| 23 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 1 | 450-00 | Гортензия древовидная Hydrаngéа аrbоrésсеns' | 450-00 | Контейнер С5 |
| 24 | Прейскурант ООО «ГОЛДРАЙЗ» | шт | 3 | 250-00 | Дерн белый «Ауреа» Cornusalba Aurea | 750-00 | Контейнер С3 |
| 25 | Прейскурант ООО «ГОЛДРАЙЗ» | шт | 2 | 250-00 | Дерен белый «Элегантиссима»Cornus alba Elegantissima | 500-00 | Контейнер С3 |
| 26 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 1 | 175-00 | Кизильник горизонтальный «Вариегатус» Cotoneasteratropurpureus «Variegatus» | 175-00 | Контейнер С3 |
| 27 | Прейскурант ООО «Розовый сад» | шт | 2 | 200-00 | Керрия японская «Пленифлора» Kerria japonica Pleniflora | 400-00 | Контейнер Р14 |
| 28 | Прейскурант ООО «Розовый сад» | шт | 3 | 200-00 | Лапчатка кустарниковая «Голдстар» Potentilla fruticosa Goldstar | 600-00 | Контейнер Р14 |
| 29 | Прейскурант ООО «ГОЛДРАЙЗ» | шт | 1 | 700-00 | Можжевельник виргинский «Грей оул»Juniperus virginiana Grey Owl | 700-00 | Контейнер С5 |
| 30 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 1 | 395-00 | Можжевельник виргинский «Хетц» Juniperus virginiana Hetz | 395-00 | Контейнер С3 |
| 31 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 1 | 285-00 | Можжевельник горизонтальный «Андорра Компакт» uniperus horizontalis Andorra Compact | 285-00 | Контейнер С3 |
| 32 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 1 | 400-00 | Можжевельник казацкий "Тамарисцифолия" Juniperus sabina Tamariscifolia | 400-00 | Контейнер С3 |
| 33 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 4 | 390-00 | Можжевельник конферта Juniperus conferta Blue Pacific | 1560-00 | Контейнер С3 |
| 34 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 4 | 550-00 | Можжевельник китайский Juniperus pfitzeriana Mint Julep | 2200-00 | Контейнер С5 |
| 35 | Прейскурант ООО «Зеленый город» | шт | 3 | 900-00 | Можжевельник обыкновенный Juniperus communis Hibernica | 2700-00 | Контейнер С7 |
| 36 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 3 | 550-00 | Можжевельник средний Juniреrus mеdiа Рfitzеriаnа Аurеа | 1650-00 | Контейнер С3 |
| 37 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 4 | 200-00 | Можжевельник скальный «Вичита Блю» Juniperus scopulorum Wichita Blue | 800-00 | Контейнер С3 |
| 38 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 1 | 400-00 | Можжевельник чешуйчатый Juniреrus squаmаtа Hоlgеr | 400-00 | Контейнер С3 |
| 39 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 24 | 470-00 | Можжевельник чешуйчатый «Блю карпет» Juniperus squamata Blue Carpet | 11280-00 | Контейнер С3 |
| 40 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 1 | 140-00 | Пузыреплодник калинолистный «Диабл Диор» Physocar pusopulifolius Diabolodor | 140-00 | Контейнер С3 |
| 41 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 3 | 465-00 | Рябинник рябинолистный «Сэм» Sorbariasorbifolia Sem | 1395-00 | Контейнер С4 |
| 42 | Прейскурант ООО «Розовый сад» | шт | 4 | 580-00 | Самшит вечнозеленый Buxus sempervirens Latifolia Maculata | 2320-00 | Контейнер С7 |
| 43 | ООО «Розовый сад» | шт | 2 | 1800-00 | Самшит вечнозеленый Buxus sempervirens Sumffruticosa | 3600-00 | Контейнер С14 |
| 44 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Твой сад» | шт | 13 | 2200-00 | Самшит мелколистный Buxus microphylla Faulkner | 28600-00 | Контейнер С20 |
| 45 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 2 | 240-00 | Спирея японская «Голдфлейм» Spiraea japonica Goldflame | 480-00 | Контейнер С5 |
| 46 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 4 | 450-00 | Спирея японская Sрirаеа jароniса Gоldеn Рrinсеss | 1800-00 | Контейнер С5 |
| 47 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 1 | 138-00 | Спирея японская «Криспа» Spiraea japonica Сrispa | 138-00 | Контейнер С3 |
| 48 | Прейскурант ООО «Розовый сад» | шт | 1 | 200-00 | Спирея японская «Широбана» Spiraea japonica Shirobana | 200-00 | Контейнер Р14 |
| 49 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 4 | 300-00 | Туя западная Thuja occidentalis Golden Globe | 1200-00 | Контейнер С3 |
| 50 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 3 | 972-00 | Туя западная Thujа оссidеntаlis Glоbоsа | 4860-00 | Контейнер С5 |
| 51 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 12 | 174-00 | Туя западная Thujа оссidеntаlis Glоbоsа | 2088-00 | Контейнер С3 |
| 52 | Прейскурант ООО «ГОЛДРАЙЗ» | шт | 8 | 600-00 | Туя западная Thujа оссidеntаlis Dаniса | 4800-00 | Контейнер С3 |
| 53 | Прейскурант ООО «ГОЛДРАЙЗ» | шт | 1 | 1300-00 | Туя западная «Холмструп» Thuja occidentalis Holmstrup | 1300-00 | Контейнер С12 |
| 54 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 2 | 155-00 | Форзициясредняя «Миниголд» Forsythia Intermedia Minigold | 155-00 | Контейнер С3 |
| 55 | Прейскурант ООО «Розовый сад» | шт | 2 | 200-00 | Чубушник венечный «Ауреус» Philadel phuscoronarius Aureus | 400-00 | Контейнер Р14 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 132063-00 |  |
| В. Устройство живой изгороди |
| 56 | Договорная | м/п | 102 | 150-00 | Подготовка посадочных мест с копкой траншеи для посадок кустарников | 15300-00 |  |
| 57 | Договорная | м/п | 302 | 100-00 | Посадка кустарников в живую изгородь | 30200-00 |  |
| 58 | Договорная | м/п | 102 | 170-00 | Формовочная обрезка кустарников | 17340-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 62840-00 |  |
| Материалы |
| 59 | Прейскурант | уп | 7 | 170-00 | Удобрения органо-минеральные универсальные | 1190-00 |  |
| 60 | Прейскурант | м³ | 13 | 770-00 | Земля растительная механизированной заготовки | 10010-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 11200-00 |  |
| Стоимость посадочного материала |
| 61 | Прейскурант ООО «ГОЛДРАЙЗ» | шт | 302 | 1000-00 | Бересклет европейский «Красный каскад» Euonymuseuropaeus Red Cascade | 303000-00 | Контейнер С12 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 303000-00 |  |
| Г Посадка лиан |
| 62 | Договорная | шт | 12 | 150-00 | Подготовка посадочных мест для лиан 0,5х 0,6 с копкой ям в грунтах 1 и 2-й групп | 1800-00 |  |
| 63 | Договорная | шт | 12 | 100-00 | Посадка лиан в готовые ямы | 1200-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 3000-00 |  |
| Материалы |
| 64 | Прейскурант | уп | 1 | 170-00 | Удобрения органо-минеральные универсальные | 170-00 |  |
| 65 | Прейскурант | м³ | 1 | 770-00 | Земля растительная механизированной заготовки | 770-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 940-00 |  |
| Стоимость посадочного материала |
| 66 | Прейскурант ООО «Зеленый город» | шт | 12 | 350-00 | Девичий виноград пятилисточковый «Энгельмана» Parthenocis susquinquelo Engelmanii | 4200-00 | Контейнер С2 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 4200-00 |  |
| Д Устройство цветников |
| 67 | Договорная | м² | 244,5 | 300-00 | Подготовка почвы под цветочницы с насыпкой растительной земли слоем 30см | 73350-00 |  |
| 68 | Договорная | м³ | 24,58 | 230-00 | Улучшение почвы цветников торфяным удобрением слоем 10 см | 5635-00 |  |
| 69 | Договорная | шт | 29 | 50-00 | Посадка многолетних цветов | 1450-00 |  |
| 70 | Договорная | м² | 124,2 | 400-00 | Посадка однолетних цветов | 49680-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 130115-00 |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Прейскурант | уп | 1 | 170-00 | Удобрения универсальные | 170-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 170-00 |  |
| Стоимость посадочного материала |
| Многолетники |
| 72 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш»» | шт | 1 | 205-00 | Астильбы Арендса Аstilbе Х аrеndsii | 410-00 | Контейнер С2 |
| 73 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 8 | 162-00 | Астильба Арендса «Гранат» Astilbe arendsii Granat | 1296-00 | Контейнер С2 |
| 74 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 3 | 230-00 | Астильба Rock and Roll Astilbe x hybr | 690-00 | Контейнер С2 |
| 75 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 1 | 500-00 | Гейхера мелкоцветковая Heuchera micrantha Сhосоlаtе-Rufflеs | 500-00 | Контейнер С3 |
| 76 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 3 | 215-00 | Хоста Ноstа Aristocrat | 430-00 | Контейнер С2 |
| 77 | Прейскурант ООО «Зеленый город» | шт | 12 | 250-00 | Хоста вздутая Hosta Ventricosa Aureomarginata | 3000-00 | Контейнер С2 |
| 78 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 1 | 215-00 | Хосты Зибольда Ноstа siеbоldiаnа | 430-00 | Контейнер С2 |
| Однолетники |
| 79 | Прейскурант ООО «Совхоз цветочный» | шт | 3507 | 18-00 | Бальзамин Impatiens Accent Violet 70шт/м2 | 63126-00 | Кассета по 10шт |
| 80 | Прейскурант ООО «Совхоз цветочный» | шт | 2086 | 18-00 | Бальзамин Impatiens Divine Pink 70шт/м2 | 37548-00 | Кассета по 10шт |
| 81 | Прейскурант ООО «Совхоз цветочный» | шт | 2620 | 18-00 | Бальзамин Эльфин Impatiens Double Ruby 70шт/м2 | 47160-00 | Кассета по 10шт |
| 82 | Прейскурант ООО «Совхоз цветочный» | шт | 157 | 130-00 | Бегония фэари си fierySea 49шт/м2 | 20140-00 | Кассета по 10шт |
| 83 | Прейскурант ООО «Совхоз цветочный» | шт | 446 | 25 -00 | Петуния Джоконда синяя Petunia f 1 Gioconda Blue 49шт/м2 | 11120-00 | Кассета по 10шт |
| 84 | Прейскурант ООО «Совхоз цветочный» | шт | 245 | 25-00 | Петуния грандифлора Призм Вайт Petunia grandiflora Prism White 49шт/м2 | 6125-00 | Кассета по 10шт |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 191975-00 |  |
| Е Устройство розария |
| 85 | Договорная | шт | 3214 | 150-00 | Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев (роза, можжевельник) | 482100-00 |  |
| 86 | Договорная | м2 | 527,7 | 500-00 | Посадка кустарников-саженцев | 263850-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 745950-00 |  |
| Стоимость посадочного материала для розария |
| 87 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Твой сад» | шт | 424 | 350-00 | Можжевельник горизонтальный «Голден Карпет» Juniperushorizontalis GoldenCarpet | 148400-00 | Контейнер С2 |
| 88 | Прейскурант | шт | 1210 | 200-00 | Роза кустовая (красная) | 242000-00 |  |
| 89 | Прейскурант | шт | 1287 | 200-00 | Роза кустовая (розовая) | 257400-00 |  |
| 90 | Прейскурант | шт | 293 | 200-00 | Роза кустовая (фиолетовая) | 58600-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 706400-00 |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Прейскурант | уп | 64 | 170-00 | Удобрения универсальные | 10880-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 10880-00 |  |
| Ж Устройство рокария |
| 92 | Договорная | м³ | 1,06 | 600-00 | Устройство корыта глубиной 15 см | 636-00 |  |
| 93 | Договорная | м³ | 1,06 | 400-00 | Устройство дренажа: из щебня слоем 15 см | 424-00 |  |
| 94 | Договорная | м³ | 2,1 | 770-00 | Устройство плодородного слоя: растительная земля слоем 30 см | 1540-00 |  |
| 95 | Договорная | шт | 6 | 20-00 | Укладка камней | 120-00 |  |
| 96 | Договорная | шт | 24 | 150-00 | Посадка растительного материала | 3600-00 |  |
| 97 | Договорная | м² | 3,07 | 100-00 | Укладка геотекстиля | 307-00 |  |
| 98 | Договорная | м² | 3,07 | 200-00 | Укладка подсыпки | 614-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 7241-00 |  |
| Материалы |
| 99 | Прейскурант | уп | 1 | 170-00 | Удобрения универсальные | 170-00 |  |
| 100 | Прейскурант | уп | 1 | 500-00 | Геотекстиль | 500-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 670-00 |  |
| Стоимость посадочного материала для рокария |
| 101 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 24 | 470-00 | Можжевельник чешуйчатый «Блю карпет» Juniperus squamata Blue Carpet | 11280-00 | Контейнер С3 |
| 102 | Прейскурант ООО «ГОЛДРАЙЗ» | шт | 1 | 3100-00 | Можжевельник скальный «Блю эрроу» Juniperus scopulorum Blue Arrow | 3100-00 | Контейнер С88 |
| 103 | Прейскурант ООО ʺСад. центр «Гавриш» | шт | 1 | 265-00 | Спирея серая «Грейфшейм» Spiraea cinerea Grefsheim | 265-00 | Контейнер С5 |
| 104 | Прейскурант ООО «ГОЛДРАЙЗ» | шт | 15 | 100-00 | Овсяница сизая Festuca cinerea | 1500-00 | Контейнер С1 |
| 105 | Прейскурант ООО «ГОЛДРАЙЗ» | шт | 5 | 150-00 | Хоста Зибольда «Элеганс» Hosta Sieboldiana Elegans | 750-00 | Контейнер С1,5 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 16220-00 |  |
| Строительный материал: |
| 106 | Прейскурант ООО «MOSTKAMEN» | шт | 2 | 75-00 | Валун большой | 150-00 |  |
| 107 | Прейскурант ООО «MOSTKAMEN» | шт | 2 | 37-50 | Валун средний | 75-00 |  |
| 108 | Прейскурант ООО «MOSTKAMEN» | шт | 2 | 25-00 | Валун маленький | 50-00 |  |
| 109 | Прейскурант | м² | 3,07 | 150-00 | Галька декоративная | 460-50 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 735-50 |  |
| З Устройство газонов |
| 110 | Договорная | м² | 2310 | 100-00 | Подготовка почвы под газон | 23100-00 |  |
| 111 | Договорная | м³ | 231 | 230-00 | Улучшение почвы газонов торфяным удобрением | 53130-00 |  |
| 112 | Договорная | м² | 2310 | 50-00 | Посев газонных семян | 115500-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 191730-00 |  |
| Стоимость посадочного материала |
| 113 | Прейскурант | кг | 231 | 300-00 | Травосмесь: мятлик луговой - 25%, овсяница красная – 15%, овсяница рыхлокустовая – 50%, полевица обыкновенная-10% | 69300-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 69300-00 |  |
|  |  |  |  |  | Всего по разделу: | 2729330-00 |  |
| Раздел 2.БЛАГОУСТРОЙСТВО |
| А. Подготовка территории |
| 1 Демонтажные работы |
| 114 | Договорная | м² | 606 | 200-00 | Разборка дорожных покрытий, оснований и бордюрных камней | 121200-00 |  |
| 115 | Договорная | м³ | 4 | 1200-00 | Демонтаж бетонного пьедестала | 4800-00 |  |
| 116 | Договорная | шт | 4 | 1200-00 | Демонтаж тумб под флаги | 4800-00 |  |
| 117 | Договорная | шт | 15 | 200-00 | Демонтаж лавочек | 3000-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 133800-00 |  |
| 2 Санитарная обрезка и валка деревьев и кустарников |
| 118 | Договорная | шт | 12 | 500-00 | Валка крупномерных деревьев в стесненных условиях | 6000-00 |  |
| 119 | Договорная | шт | 18 | 300-00 | Удаление кустарников в стесненных условиях | 5400-00 |  |
| 120 | Договорная | шт | 6 | 500-00 | Рубка малоценных деревьев | 3000-00 |  |
| 121 | Договорная | шт | 183 | 300-00 | Санитарная обрезка деревьев | 54900-00 |  |
| 122 | Договорная | шт | 17 | 400-00 | Фрезерование пней | 6800-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 76100-00 |  |
| 3 Очистка территории от мусора |
| 123 | Договорная | м3 | 20 | 1000-00 | Очистка территории от строительного мусора | 20000-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 20000-00 |  |
| Б. Строительство капитальных сооружений |
| 124 | Договорная | м² | 121,5 |  | Строительство часовни | 1500000-00 |  |
| 125 | Договорная | м² | 54 |  | Строительство туалета | 50000-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 1550000-00 |  |
| В.Устройство линии освещения |
| 126 | Договорная | м/п | 1350 | 3700-00 | Подвод электричества (включая рытье и закапывание траншей) | 4995000-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 4995000-00 |  |
| Г. Устройство пешеходных площадок и дорожек |
| 1 Устройство дорожек и площадок из природного красного плитняка |
| 127 | Договорная | м² | 2375 | 800-00 | Устройство корыта глубиной 35 см | 1900000-00 |  |
| 128 | Договорная | м² | 2375 | 250-00 | Устройство щебеночного основания h =15 см | 593750-00 |  |
| 129 | Договорная | м² | 2375 | 250-00 | Устройство бетонной стяжки: из бетона и песка слоем 15 см | 593750-00 |  |
| 130 | Договорная | м² | 2375 | 250-00 | Устройство покрытия из природного крас. плитняка | 593750-00 |  |
| 131 | Договорная | м² | 2375 | 110-00 | Затирка швов | 261250-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 3942500-00 |  |
| Стоимость материалов |
| 132 | Прейскурант ООО «КРЕЛГАМПАМО-ЮГ» | м² | 2740,2 | 450-000 | Красный плитняк | 1233090-00 |  |
| 133 | Прейскурант | шт | 143 | 250-00 | Клей строительный | 35750-00 |  |
| 134 | Прейскурант | 50 кг | 2136 | 260-00 | Цемент общестроительный марка-500 | 555360-00 |  |
| 135 | Прейскурант | м³ | 149,52 | 1100-00 | Щебень фракция 20-40 | 164472-00 |  |
| 136 | Прейскурант | м³ | 299 | 700-00 | Песок | 209300-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 2197972-00 |  |
| 2 Устройство пожарного разрыва |
| 137 | Договорная | м³ | 108,5 | 600-00 | Устройство корыта глубиной 50 см | 65100-00 |  |
| 138 | Договорная |  | 10,9 | 400-00 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: чистого песка, слоем 5 см | 4360-00 |  |
| 139 | Договорная | м³ | 32,5 | 400-00 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: щебня крупной фракции, слоем 15 см | 13000-00 |  |
| 140 | Договорная | м³ | 32,5 | 400-00 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: щебня мелкой фракции, слоем 15 см | 13000-00 |  |
| 141 | Договорная | м³ | 32,5 | 600-00 | Устройство покрытия из крупнозернистого асфальта слоем 15 см | 19500-00 |  |
| 142 | Договорная | м³ | 21,7 | 600-00 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальта слоем 10 см | 13020-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 127980-00 |  |
| Строительные материалы |
| 143 | Прейскурант ООО «СТРОЙ – МАГАЗ» | уп | 5 | 60-00 | Песок | 300-00 |  |
| 144 | Прейскурант ООО «СТРОЙ – МАГАЗ» | уп | 12 | 100-00 | Щебень крупной фракции | 1200-00 |  |
| 145 | Прейскурант ООО «СТРОЙ – МАГАЗ» | уп | 12 | 100-00 | Щебень мелкой фракции | 1200-00 |  |
| 146 | Прейскурант «РОСТОВСКИЙ СТРОЙТЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН» | т | 3 | 2750-00 | Крупнозернистый асфальт | 8250-00 |  |
| 147 | Прейскурант «РОСТОВСКИЙ СТРОЙТЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН» | т | 3 | 2750-00 | Мелкозернистый асфальт | 8250-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 19200-00 |  |
| 3Устройство площадки из тротуарной плитки |
| 148 | Договорная | м2 | 409,1 | 800-00 | Устройство корыта глубиной 35 см | 327280-00 |  |
| 149 | Договорная | м2 | 409,1 | 250-00 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, слоем 15 см | 102275-00 |  |
| 150 | Договорная | м2 | 409,1 | 250-00 | Устройство бетонной стяжки: из бетона слоем 15 см | 102275-00 |  |
| 151 | Договорная | м/п | 171,9 | 150-00 | Установка бордюра | 25785-00 |  |
| 152 | Договорная | м2 | 98,2 | 100-00 | Установка водоотвода | 9820-00 |  |
| 153 | Договорная | м2 | 409,1 | 400-00 | Укладка тротуарной плитки | 163600-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 731035-00 |  |
| Стоимость строительного материала |
| 154 | Прейскурант | шт | 99 | 870-00 | Лоток 1000х140х130 | 86130-00 |  |
| 155 | Прейскурант | шт | 172 | 250-00 | Бордюр 1000х300х1500 | 43000-00 |  |
| 156 | Прейскурант ООО «Выбор» | м2 | 338,1 | 515-00 | Плитка 2П.4,гладкий, желтый | 174122-00 |  |
| 157 | Прейскурант ООО «Выбор» | м2 | 71 | 595-00 | Плитка 2П.4, гладкий, красный | 42245-00 |  |
| 158 | Прейскурант | м2 | 409,1 | 200-00 | Сухая смесь | 81820-00 |  |
| 159 | Прейскурант | м2 | 409,1 | 50-00 | Песок | 20455-00 |  |
| 160 | Прейскурант | м2 | 409,1 | 400-00 | Бетон (основание) | 163640-00 |  |
| 161 | Прейскурант | м2 | 409,1 | 180-00 | Арматура | 73638-00 |  |
| 162 | Прейскурант | м/п | 172 | 100-00 | Бетон (бордюр) | 17200-00 |  |
| 163 | Прейскурант | м/п | 271 | 50-00 | Песок (бордюр, водосток) | 24546-00 |  |
| 164 | Прейскурант | м/п | 99 | 70-00 | Бетон (водосток) | 6930-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 733726-00 |  |
| 4 Устройство площадки для детского комплекса |
| 165 | Прейскурант | м³ | 39,24 | 1200-00 | Выборка грунта вручную с погрузкой и вывозом грунта | 47088-00 |  |
| 166 | Прейскурант | м² | 392,4 | 20-00 | Уплотнение дна корыта | 7848-00 |  |
| 167 | Прейскурант | м² | 392,4 | 650-00 | Устройство бетонного основания толщиной 4-8 см | 265060-00 |  |
| 168 | Прейскурант | м/п | 80 | 150-00 | Установка бордюрного камня | 12000-00 |  |
| 169 | Прейскурант | м² | 392,4 | 980-00 | Устройство наливных резиновых покрытий на твердое основание 3-10 мм | 384552-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 716548-00 |  |
| Стоимость строительного материала |
| 171 | Прейскурант | м² | 392,4 | 1300-00 | Резиновое покрытие | 510120-00 |  |
| 172 | Прейскурант | шт | 80 | 250-00 | Бордюр 1000х300х1500 | 20000-00 |  |
| 173 | Прейскурант | 50 кг | 196,2 | 260-00 | Цемент общестроительный марка-500 | 51012-00 |  |
| 174 | Прейскурант | м³ | 58,8 | 1100-00 | Щебень фракция 20-40 мм | 64680-00 |  |
| 175 | Прейскурант | м³ | 39,3 | 700-00 | Песок | 27510-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 673322-00 |  |
| 5 Устройство дорожки для туалета |
| 176 | Договорная | м³ | 5,4 | 600-00 | Устройство корыта глубиной 10 см | 3240-00 |  |
| 177 | Договорная | м³ | 5,4 | 400-00 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: щебня, слоем 10 см | 2160-00 |  |
| 178 | Договорная | м³ | 2,7 | 400-00 | Устройство покрытия из щебня слоем 5 см | 1080-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 6480-00 |  |
| Строительные материалы: |
| 179 | Прейскурант ООО «СТРОЙ – МАГАЗ» | м² | 54 | 100-00 | Щебень | 5400-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 5400-00 |  |
| 6 Устройство мусорной площадки |
| 180 | Договорная | м³ | 0,8 | 600-00 | Устройство корыта глубиной 10 см | 480-00 |  |
| 181 | Договорная | м³ | 0,8 | 400-00 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: щебня крупной фракции, слоем 10 см | 320-00 |  |
| 182 | Договорная | м³ | 0,8 | 400-00 | Устройство бетонной стяжки: из цементо-бетона слоем 10 см | 320-00 |  |
| 183 | Договорная | шт | 5 | 100-00 | Установка каркаса из квадратной трубы | 500-00 |  |
| 184 | Договорная | шт | 3 | 100-00 | Установка обшивки из профнастила | 300-00 |  |
| 185 | Договорная | шт | 3 | 50-00 | Установка мусорных контейнеров | 150-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 2070-00 |  |
| Строительные материалы: |
| 186 | Прейскурант | уп | 3 | 100-00 | Щебень | 300-00 |  |
| 187 | Прейскурант | уп | 3 | 235-00 | Цемент общестроительный, М200 | 705-00 |  |
| 188 | Прейскурант | шт | 5 | 200-00 | Труба | 1000-00 |  |
| 189 | Прейскурант | м | 8 | 208-75 | Профнастил С-8 | 1670-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 3675-00 |  |
| Д Устройство декоративного ограждения |
| 190 | Договорная | шт | 315 | 150-00 | Рытье ям для устройства фундамента 0,6х0,3х0,3 м | 47250-00 |  |
| 191 | Договорная | м³ | 315 | 300-00 | Установка и заливка труб бетоном | 94500-00 |  |
| 192 | Договорная | м³ | 315 | 400-00 | Установка секций. Сварочные работы | 126000-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 267750-00 |  |
| Строительные материалы |
| 193 | Прейскурант | м³ | 14,6 | 700-00 | Щебень | 10220-00 |  |
| 194 | Прейскурант | 50 кг | 34 | 260-00 | Цемент общестроительный, М100пр | 8840-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 19060-00 |  |
| Е Косметический ремонт хозяйственных построек |
| 195 | Договорная | м | 99 | 200-00 | Очистка сооружений от старой побелки наждачной бумагой | 19800-00 |  |
| 196 | Договорная | м2 | 99 | 300-00 | Побелка и покраска сооружений | 29700-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 49500-00 |  |
| Стоимость строительного материала |
| 197 | Прейскурант ООО «LEROYMERLIN» | шт | 4 | 1424-00 | Краска фасадная DufaFassadenfarbe, белая, 10 л. Артикул 10024268 | 5696-00 |  |
| 198 | Прейскурант ООО «LEROYMERLIN» | шт | 6 | 149-00 | Валик для фасадных работ, 250 мм. Артикул 13653975 | 894-00 |  |
| 199 | Прейскурант ООО «LEROYMERLIN» | шт | 20 | 50-00 | Наждачная бумага | 1000-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 7590-00 |  |
| Ж Ремонт пожарного водоема |
| 200 | Договорная | м² | 71 | 2500-00 | Демонтаж плит покрытия | 177500-00 |  |
| 201 | Договорная | м² | 71 | 2100-00 | Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками | 149100-00 |  |
| 202 | Договорная | м² | 71 | 450-00 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей | 31950-00 |  |
| 203 | Договорная | м² | 71 | 750-00 | Устройство покрытий | 53250-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 411800-00 |  |
| Стоимость строительного материала |
| 204 | Договорная | шт | 10 | 850-00 | Бетонные и железобетонные сборные конструкции | 8500-00 |  |
| 205 | Договорная | шт | 10 | 1000-00 | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции | 10000-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 18500-00 |  |
| З. Ремонт памятника |
| 206 | Договорная | м2 | 16 | 200-00 | Очистка памятника от старой краски | 3200-00 |  |
| 207 | Договорная | м2 | 16 | 300-00 | Побелка и покраска памятника | 4800-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 8000-00 |  |
| Стоимость строительного материала |
| 208 | Прейскурант | шт | 1 | 704-00 | Dufa SUPERWEISS водоэмульсионная краска, 2,5л | 704-00 |  |
| 209 | Прейскурант | шт | 1 | 300-00 | Краска силикатная золотистая | 300-00 |  |
| 210 | Прейскурант | шт | 2 | 300-00 | Краска силикатная серая | 300-00 |  |
| 211 | Прейскурант | шт | 1 | 300-00 | Краска силикатная синяя | 300-00 |  |
| 212 | Прейскурант | шт | 1 | 300-00 | Краска силикатная черная | 300-00 |  |
| 213 | Прейскурант | шт | 3 | 500 | Кисть HARRIS CLASSIC 20440 | 1500 |  |
| 214 | Прейскурант | шт | 2 | 69 | Плоская кисть STAYER UNIVERSAL-STANDART 0101-100 | 138-00 |  |
| 215 | Прейскурант | шт | 1 | 87-00 | Плоская кисть ЗУБР АКВА-МАСТЕР 4-01007-100 | 87-00 |  |
| 216 | Прейскурант | шт | 10 | 50-00 | Наждачная бумага | 500-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 3829-00 |  |
| И Обновление вазонов |
| 217 | Договорная | м² | 20 | 300-00 | Подготовка вазонов | 6000-00 |  |
| 218 | Договорная | м² | 20 | 400-00 | Облицовка вазонов плитняком | 8000-00 |  |
| 219 | Договорная | м² | 5 | 110-00 | Затирка швов | 550-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 14550-00 |  |
| Строительные материалы |
| 220 | Прейскурант ООО «КРЕЛГАМПАМО-ЮГ» | м² | 20 | 450-000 | Красный плитняк | 9000-00 |  |
| 221 | Прейскурант | шт | 55 | 250-00 | Клей строительный | 13750-00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 22750-00 |  |
| К Оборудование и МАФ |
| 222 | Прейскурант | шт | 59 | 16600-00 | Уличный фонарь «Парк-1-250» | 979400-00 | с установ. |
| 223 | Прейскурант | шт | 301 | 700-00 | Ограждение | 210700-00 |  |
| 224 | Прейскурант | шт | 14 | 940-00 | Ограждение 2D | 13160-00 |  |
| 225 | Договор | шт | 2 | 3000-00 | Ворота | 6000-00 |  |
| 226 | Прейскурант | шт | 3 | 3700-00 | Мусорные контейнеры МК-2С | 11100-00 | с установ |
| 227 | Прейскурант | шт | 15 | 6840-00 | Скамья «СК-5,1-1,2» | 102600-00 | с установ |
| 228 | Прейскурант | шт | 11 | 7820-00 | Скамья«СК-5,1-1,8» | 86020-00 | с установ |
| 229 | Прейскурант | шт | 46 | 5900-00 | Урна УМл-2 | 271400-00 | с установ |
| 230 | Прейскурант | шт | 1 | 56400-00 | Фонтан питьевой | 56400-00 | с установ |
| 231 | Прейскурант | шт | 6 | 34535-00 | Пергола садовая «Арка» | 207210-00 | с установ., сборкой, достав. |
| 232 | Прейскурант | шт | 2 | 13 975-00 | Цветочница ШТЕНДЕР–1, 1 термо-чаша | 27950-00 | с установ., сборкой, достав. |
| 233 | Прейскурант | шт | 1 | 71613-00 | Игровой комплекс Романа 101.04.00 | 71613-00 | с установ., сборкой, достав. |
| 234 | Прейскурант | шт | 1 | 3475-00 | Песочница «Медальон» | 3475-00 | с установ., сборкой, достав. |
| 235 | Прейскурант | шт | 1 | 7475-00 | Игровые детские качели "Соловей- разбойник" | 7475-00 | с установ., сборкой, достав. |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 2054503-00 |  |
|  |  |  |  |  | Всего по разделу: | 18812640-00 |  |
|  |  |  |  |  | Итого по объекту | 21541970-00 |  |
|  |  |  |  |  | Непредвиденные расходы 3 % от затрат | 646259-10 |  |
|  |  |  |  |  | Авторский надзор 5% от затрат | 1077098-50 |  |
|  |  |  |  |  | Накладные расходы 30% от затрат | 6462591-00 |  |
|  |  |  |  |  | Сметная стоимость объекта | 29727918-60 |  |

Раздел озеленения потребовал денежных ресурсов в размере 2729310,00 (два миллиона семьсот двадцать девять тысяч триста десять) рублей. На благоустройство территории объекта сумма составит 18820640,00 (восемнадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч шестьсот сорок) рублей. Сумма на непредвиденные расходы по смете составит 646259,10 (шестьсот сорок шесть тысяч двести пятьдесят девять) рублей, авторский надзор 1077098,50 (один миллион семьдесят семь тысяч девяносто восемь) рублей, на накладные расходы 6462591,00 (шесть миллионов четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот девяносто один) рублей. Общая сметная стоимость данного объекта благоустройства и озеленения  составила 29727918,60 (двадцать девять миллионов семьсот двадцать семь тысяч девятьсот восемнадцать) рублей. Сумма на строительство туалета и часовни взята примерно.

Сметная стоимость составленная на данный период времени, в зависимости от срока и времени реализации проекта может меняться.

Заключение

Проектное решение разработано в соответствии с существующей ситуацией на объекте, нормами и правилами проектирования и благоустройства парков сельского значения, с учетом требований «Заказчика» и заданием на проектирование. С учетом возможного финансирования в генплане можно допустить некоторые изменения с предварительным ознакомлением об этом проектировщика. Все мероприятия по реконструкции парка отражены в архитектурно-планировочном решении и технико-экономическом обосновании. Стоимость проекта можно уменьшить за счет дорогостоящих материалов на более дешевые или замены поставщика. При устройстве объекта необходимо учитывать природные ресурсы Кошехабльского района (речной камень, отсев, песок, дерево), что в значительной мере уменьшит затраты на завоз строительных материалов. Организацию некоторых видов работ, возможно, провести силами населения п. Натырбово. Так посадку аллеи из березы повислой можно приурочить к празднику 9 мая и высадить силами общественных организаций, школьников и др. Можно использовать помощь спонсоров и меценатов.

Эффект полученный от ландшафтной архитектуры не соизмерим с экономическим потенциалом в прямом смысле.  Однако в системе озеленения парк поможет улучшить санитарно-гигиеническое состояние и эстетику окружающей застройки, влиться гармонично в общее архитектурно-планировочное решение села Натырбово.

В работе описаны все этапы проектирования, отражены рекомендации по озеленению и благоустройству территории. Общая площадь благоустройства и озеленения составляет 2,7 га. Сметная стоимость всех мероприятий составила 29727918-00 рублей.

Приложение Б

(информационное)

Ассортимент древесных, кустарниковых и травянистых растений рекомендуемых для озеленения объекта проектирования

Рисунок 1 – Айва японская превосходная

| Рисунок 2 – Астильба Арендса ´Гранат´ | Рисунок 3 – Барбарис тунберга ´Атропурпурея´ |
| --- | --- |
| Рисунок 4 – Барбарис оттавский ´Суперба´ | Рисунок 5 – Барбарис Тумберга “Bagatelle” |

Рисунок 6 – Барбарис Тумберга “Bogozam”

Рисунок 7 – Береза повислая «Юнги»

Рисунок 8 –  Бересклет европейский «Красный каскад»

| Рисунок 9 – Бересклет Форчуна «Канадейл Голд» | Рисунок 10 – Гортензия древовидная ´Аннабель´ |
| --- | --- |
| Рисунок 11 – Девичий виноград пятилисточковый «Энгельмана» |
| Рисунок 12 – Дерен белый ´Элегантиссима´ | Рисунок 13 – Керрия японская ´Пленифлора´ |
| Рисунок 14 – Кизильник Горизонтальный ´Вариегатус´ | Рисунок 15 – Пузыреплодник калинолистный ´Диабл Диор |
| Рисунок 16 – Роза флорибунда «Августа Луиза» | Рисунок 17 – Роза флорибунда «Лаванда Айс» |

Рисунок 18 – Роза флорибунда «Мона Лиза»

| Рисунок 19 – Спирея японская ´Широбана | Рисунок 20 – Спирея серая ´ ´Грейфшейм´ |
| --- | --- |

| Рисунок 21 – Спирея японская ´Криспа´ | Рисунок 22 – Форзиция средняя ´Миниголд´ |
| --- | --- |

Рисунок 23 – Самшит вечнозеленый “Suffruticosa”

Рисунок 24 - Самшит мелколиственный“Faulkher”

| Рисунок 25 – Можжевельник скальный ´Блю эрроу´ | Рисунок 26 – Можжевельник скальный «Вичита блю» |
| --- | --- |

| Рисунок 27 – Можжевельник чешуйчатый ´Блю карпет´ | Рисунок 28 – Можжевельник виргинский ´Грей оул´ |
| --- | --- |

Рисунок 29 – Можжевельник горизонтальный «Голд Карпет»

Рисунок 30 – Можжевельник конферта Blue Pacific

| Рисунок 31 – Туя западная ´Смарагд´ | Рисунок 32 – Туя западная ´Глобоза´ |
| --- | --- |

Рисунок 33 – Туя западная «Голден Глоб»

| Рисунок 34 – Овсяница сизая | Рисунок 35 – Бальзамин |
| --- | --- |

| Рисунок 36 – Хоста Зибольда ´Элеганс´ | Рисунок 37 – Хост вздутая |
| --- | --- |

Приложение В

Моделирование объекта проектирования

Рисунок 1 – Фрагменты детской площадки парка села Натырбово

Рисунок 2 – Профиль часовни

Рисунок 3  – Вид на вход в часовню