Этот документ, разработанный с использованием компьютерных технологий должен стать основой для оптимального управления территорией муниципального образования и ведения градостроительного мониторинга.

Содержание Генерального плана и содержание обосновывающих материалов к проекту Генерального плана МО «Натырбовское сельское поселение» определено статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В целях утверждения Генерального плана осуществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию проекта в текстовой форме и в виде карт(схем). Материалы по обоснованию Генерального плана МО «Натырбовское сельское поселение» включают в себя:

- комплексный градостроительный анализ территории муниципального образования с целью определения потенциала для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций, оценка актуальности ранее разработанной проектной документации;

- стратегические направления градостроительного развития муниципального образования с целью определения основных принципов и направлений стратегического градостроительного развития, в том числе функционально-планировочной организации на основе комплексного анализа экономических, социальных, экологических и градостроительных условий;

- градостроительные мероприятия по основным функциональным зонам и этапы их реализации, комплекс первоочередных мероприятий.

Разработка градостроительных мероприятий Генерального плана, определят направления развития МО «Натырбовское сельское поселение», на 20-25 лет.

Проект выполнен на электронной растровой топографической съемке, предоставленной Комитетом архитектуры и градостроительства Республики Адыгея.

В процессе проектирования были изучены и использованы материалы ранее разработанной проектной документации: ПДП с.Натырбово, колхоза «Заря», РПИ по землеустройству «Росгипрозем» 1974г.

В проекте использованы исходные данные, предоставленные администрациями с. Натырбово, а. Кошехабль и Комитетом по архитектуре и градостроительству Республики Адыгея.

2.  Общие сведения о МО «Натырбовское сельское поселение»

Село Натырбово Кошехабльского района РА, является центром МО «Натырбовское сельское поселение» в состав которого помимо с. Натырбово входит хутор Казенно-Кужорский.

Поселение расположено в районе, который относится к климатической провинции западной части Большого Кавказа.

Численность населения МО «Натырбовское сельское поселение» на 10.01.2011г. составляет 4141 чел.

Село Натырбово, согласно существующих границ, занимает территорию 506,0 га, территория жилой и общественной застройки занимает 486,0 га и размещена на площадке, которая граничит:

с востока и севера- поля;

с юга-выпасы,существующее кладбище;

с запада-р. Лаба, на левом берегу которой он и расположен.

Существующая планировка выражена развитой сетью улиц, которая разрезает территорию поселка на квадратной формы кварталы площадью 3,0 га каждый.

В геометрическом центре поселка сформирован общественный центр, где размещены, административные, культурно-бытовые учреждения, а так же объекты здравоохранения и культа.

Существующий жилой фонд представлен в основном одноэтажными жилыми домами.

Хутор Казенно-Кужорский занимает территорию общей площадью 161,0 га. Планировочная структура не сформирована, сложилась стихийно, в северной части имеет квартальную структуру.

Площадь МО «Натырбовское сельское поселение» всего составляет 10334,2 га.

3.  Основные цели и задачи Генерального плана

Цель Генерального плана – разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным и региональным  законодательством. Цель устойчивого развития градостроительной системы – сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Основными задачами Генерального плана являются:

  - выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования и разработка мероприятий обеспечивающих решение этих проблем;

  - пространственная организация территории, преемственность развития функциональной и пространственной структуры всех типов территорий, их планировки и застройки;

  - развитие социальной сферы, новое жилищное строительство и реконструкция жилищного фонда;

  - развитие транспортной инфраструктуры, организация удобных транспортных связей внутри муниципального образования, связей между селитебными и производственными территориями;

  - организация системы зеленых насаждений, создание и развитие зон отдыха;

  - создание озелененных санитарно-защитных зон вокруг промышленных сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий, с запрещением в этих зонах жилищного строительства;

- повышение обеспеченности, безопасности и надежности функционирования инженерной инфраструктуры муниципального образования;

- мероприятия по обеспечению экологической безопасности территорий, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов;

- мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- предложения по выделению территорий резерва для перспективного развития.

4.  Комплексный градостроительный анализ территории

4.1.  Природные условия и ресурсы

4.1.1.  Орогидрография

МО «Натырбовское сельское поселение» расположено в части Республики Адыгея, на левом берегу р. Лаба, левобережного притока р. Кубань. В орографическом отношении территория поселения приурочена к переходной зоне от северо-западных предгорий Кавказского хребта к наклонной Южно-Кубанской равнине.

Надпойменная терраса, на которой расположены с. Натырбово и х. Казенно-Кужорский имеет протяженность в длину порядка 18,0 км, в ширину- порядка 4,0 км.

Рельеф террасы на протяжении МО «Натырбовское сельское поселение» имеет падение на север в пределах 50,0 м, в поперечнике рельеф террасы имеет падение по высоте в районе пос. Натырбово 4,0 м на запад, в районе х. Казенно-Кужорский порядка 1,0 м на запад.

4.1.2  Климат

Климат - умеренно-континентальный, с очень жарким летом и умеренно-мягкой и влажной зимой.

Зима начинается в декабре месяце и заканчивается в феврале. Преобладают ветры северо-восточного и восточного направлений, при скорости 2,7-3,8 м/сек.

Преобладающими ветрами являются в среднем по году северо-западные – юго-западные, средняя скорость ветра – 2,9 км/час: лето – 7 км/час, осень – 9 км/час, зима – 12 км/час, весна – 11 км/час. Относительная влажность – 74 %.

Среднегодовая температура 14,50С. Максимальные (по сезонам): лето – 29,00С, осень – 16,50С, зима – 1,00С, весна – 13,50С.

Преобладающими погодами в летний период являются солнечные умеренно-влажные и влажные с облачностью ночью, они составляют от 38 до 55%(май-сентябрь). Солнечная жаркая и сухая погода составляет 14-24%.

Осень начинается в октябре и заканчивается в конце ноября. Очень сухая, солнечная, теплая. Осенью преобладают северо-восточные и восточные ветры, со средней скоростью 2,6-3,9 м/сек.

Особенностью климата окрестностей Кошехабля являются ливневые дожди. За ливневый дождь относительно небольшой продолжительности, выпадает иногда месячная норма осадков. Сильные ливни вызывают паводки и наводнения, нанося огромный ущерб сельскому хозяйству, смывая верхние слои почвы.

Солнечная радиация является главным источником тепловой энергии для всех природных процессов, развивающихся в атмосфере. Продолжительность солнечного сияния составляет 2146 часов. Число дней без солнца равно 61.

Нормативная глубина промерзания грунтов для суглинистых и глинистых грунтов принимается равной 0,7 – 0,8 м, для супесей и мелкозернистых  пылеватых песков 0,85м. Средняя глубина промерзания грунтов составляет 20 см, наибольшая 40 см, наименьшая 6 см.

4.1.3 Грунтовые условия и почвы

Инженерно-геологические условия МО «Натырбовское сельское поселение» в целом благоприятны.

Коренные породы представлены сарматскими глинами и песчано-галечниковыми отложениями, которые и служат основанием для фундаментов сооружений.

Глины практически не сжимаемы: коэффициент сжимаемости – менее кг/см2 и обладают высоким сцеплением – 0,83 кг/см2.  Угол внутреннего трения – 270. Эти данные говорят о надежности глин, как основания фундаментов, при необходимости заложения последних на глубину более 3-4 м.

Песчаники по составу кварцевые на известковом, реже железистом цементе. Встречаются окварцованные разности. Песчаники имеют различную степень цементации от крепких до слабых.

Суглинки содержат включения известняка в виде гравия, гальки, реже валунов.

Необходимо  отметить способность суглинков набухать при увлажнении и получать усадку при просыхании.

Глины очень плотные и практически водонепроницаемые.

Источником питания грунтовых вод являются, в основном атмосферные осадки.

Состав грунтовых вод под влиянием различных факторов постепенно изменяется в сторону повышения общей минерализации, жесткости и загрязнения органическими соединениями.

Агрессивность грунтовых вод по отношения к бетону также увеличивается от окраины к центру. На окраинах поселка грунтовые воды, как правило, не агрессивны, в центральной части за счет повышенного содержания сульфатов, грунтовые воды становятся агрессивными по отношению к бетону на сульфато-стойких цементах.

Почвенные покров представляет собой пеструю картину, их можно разделить на следующие группы:

- долинные черноземные;

- серые, лесные;

- бурые лесные;

- суглинистые;

- смешенные (суглинок, камень, песок).

В основном преобладают земли, содержащие малое количество гумуса. Для получения хороших урожаев необходимо вносить органические и минеральные удобрения.

4.1.4.  Гидрология

Гидрографическая сеть представлена р. Лаба, которая имеет протяженность 275 км и образуется от слияния двух рек, Большая Лаба и Малая Лаба, которые берут свое начало в районе горы Цахвоа, по имени которой назван один из притоков Малой Лабы.

Водосборный бассейн имеет сильно вытянутую форму и занимает площадь 68,75 кв.км.

В орографическом отношении бассейн р. Лаба представляет сложный район: верхняя часть – это горные и предгорные территории, средняя и нижняя часть -наклонные предгорные равнины и плато.

Ширина реки Лаба неустойчивая, ширина русла колеблется от 80 до 250 м. Средняя глубина реки на всем протяжении около 1,5 м, скорость течения в верховьях реки более 3 м/с, в среднем течении – около 3 м/с, на равнине до 2 м/с.

Питание реки смешанное, поверхностный сток в горной части формируется за счет ледникового снегового питания, дождевых и грунтовых вод. В предгорьях доля дождевой и снеговой составляющей увеличивается.

Водный режим характеризуется весенне-летним половодьем и осенне-зимней меженью с паводками в течением года.

Всего в году на р. Лаба наблюдается 15-18 дождевых паводков, но в отдельные годы их количество достигает 20 - 25. В 42% случаев максимальные расходы осенних паводков превышают максимумы половодья. Продолжительность подъема и спада паводков 3-5 суток, интенсивность подъема уровня в период паводка 150 см/сутки, спада - 50 см/сутки.

Наивысший годовой уровень отмечается, в основном, в период весенне-летнего половодья, средняя дата его наступления - 5 июня. В отдельные годы наивысшие годовые уровни могут формироваться в период зимних паводков средняя дата их появления - 12 декабря.

Зимняя межень неустойчивая часто прерывается дождевыми паводками. Минимальные годовые уровни приходятся на декабрь-январь или февраль. Годовая амплитуда колебания уровня достигает 3 м (в 2002г. около 5 м).

Максимальный сток формируется в период весенне-летнего половодья и дождевых паводков. Пик половодья обычно проходит в конце мая - начале июня. Максимальные расходы половодья в 58% случаев являются и годовыми максимумами, остальные 42% приходятся на отдельные дождевые максимумы.

Минимальный сток приурочен, в основном, к зимней межени, которая отличается неустойчивостью из-за частых оттепелей и выпадения жидких осадков. Наименьший годовой среднесуточный расход в 58% случаев отмечается в январе.

Ледовые явления на реке отмечаются ежегодно. Первые появления ледовых образований наблюдаются в середине декабря. Удерживаются ледовые явления с перерывами до второй половины февраля. В среднем за зиму ледовые явления на р. Лаба наблюдаются около 40 суток.

Весенний ледоход обычно спокойный, мало интенсивный, продолжается 2-5 суток. В отдельные годы с суровыми зимами ледоход может сопровождаться заторами льда. Продолжительность заторов в среднем не превышает 1-2 суток, иногда несколько часов.

Заторные подъемы уровней, в среднем, достигают 0,5-0,8 м, в отдельных случаях  уровни при заторах могут быть наивысшими в году и приобретать катастрофический характер.

Основными факторами, влияющими на условия формирования стока наносов горных рек, являются геологическое строение, климат и почвенно-растительный покров зоны расположения их речных бассейнов. В образовании речных наносов основная роль принадлежит процессам физического выветривания, денудации и эрозии.

Величина годового стока наносов за многолетний период колеблется в широких пределах, следуя, в основном, колебаниям водности.

Режим влекомых наносов р. Лаба не изучен, потому годовой сток влекомых наносов получен на основании проработок наблюдений данных за стоком влекомых наносов на реках Северного Кавказа, помещенных в «Ресурсах поверхностных  вод СССР».

По типу руслового процесса р. Лаба в районе c. Натырбово в естественных условиях, относится к осередковому типу (русловая многорукавность) и ограниченному меандрированию.

Осередковый тип руслового процесса свойственен горно-предгорным рекам с интенсивным движением донных наносов в условиях перегрузки потока наносами. Характеризуется распластанным руслом, по которому в поводочный период перемещаются мезоформы: осередни, побочни и гряды, в разной степени, обсыхающие в период  межени и создающие многорукавный облик русла.

Здесь русловым процессом управляют коренные, трудно размываемые уступы левого и правого берега расположенные в шахматном порядке, между которыми на пойменных участках формируются излучины. Ниже по течению река блуждает по пойменному массиву, формируя излучины то на правом то на левых берегах, а управляют русловым процессом здесь побочни. Берега на этом участке невысокие и при высоких паводках вода выходит на пойму, затапливая обширные пространства.

Гидрологические условия района весьма разнообразны как по характеру распространения водоносных горизонтов и типу циркуляции воды, так и по своему химическому составу минерализации, температуре, а также  содержанию газа в воде.

По химическому составу воды очень пестрые: от гидрокарбонатных кальциевых ближе к области питания, до хлоридно-натриевых на погружении. Минерализация также изменяется в широких пределах, в основном увеличиваясь с глубиной. Питание водоносных горизонтов происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также поверхностных водотоков. Область питания совпадает с областью применения.

4.1.5  Геологическое строение

В геологическом строении района территории участвуют докембрийские, палеозойские, мезозойские и кайнозойские отложения. Породы древнего комплекса, имеющие сложную тектонику, залегают на глубине свыше 1500 м. Более молодые мезозойские и дочетвертичные кайнозойские породы залегают моноклинально с преобладающим падением на север и северо-запад. Наибольшее развитие в пределах рассматриваемого района имеют третичные и четвертичные образования, представленные мощной толщей, преимущественно песчано-глинистых осадков.

Коренные породы почти повсеместно перекрыты плащом четвертичных аллювиальных, флювиогляциальных и  делювиальных образований. Древнеаллювиальные отложения, слагающие III надпойменную террасу, выражены гравийно-галечниковыми отложениями мощностью до 5,0 м.

Среднечетвертичные отложения, представленные мелкими и разнозернистыми, иногда гравелистыми, песками и гравийно-галечниковыми образованиями, залегают на II надпойменной террасе р. Лаба мощность их 2-3 м.

Современные аллювиальные отложения пойменной террасы выражены валунно-галечниковыми накоплениями с разнозернистым песчано-гравелистым заполнителем, а иногда глинистым заиленным заполнителем, общей мощностью 5-7 метров.

Делювий, покрывающий склоны III надпойменной террасы, представлен желто-бурыми и коричневато-бурыми суспесями и суглинками, содержащими галечно-гравийный и грубообломочный материал, мощностью 2,5-5,0 м и более.

Делювиальный покров террас более позднего времени весьма однообразен и представляет собой супесчаные и суглинистые разности серовато-бурых и желтовато- бурых тонов. Состав этих отложений очень однороден, включения гальки и гравия встречаются редко. Мощность покровной толщи от 0,5 до 3,0 м.

4.1.6.  Гидрогеологические условия.

Гидрогеологические условия района весьма разнообразны как по характеру распространения водоносных горизонтов и типу циркуляции воды, так и по своему химическому составу минерализации, температуре, а также содержанию газа в воде.

По химическому составу воды очень пестрые: от гидрокарбонатных кальциевых ближе к области питания, до хлоридно-натриевых на погружении. Минерализация также изменяется в широких пределах, в основном увеличиваясь с глубиной. Питание водоносных горизонтов происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также поверхностных водотоков. Область питания совпадает с областью применения.

    - Сейсмичность

Согласно СНиП II -7-81 «Строительство в сейсмических районах» с учетом изменения №5 территория МО «Натырбовское сельское поселение» отнесена к населенному пункту с указанием следующей расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы Мск -64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности: А 7 баллов (10%), В -8 баллов (5%) и С -9 баллов (1%). Степень сейсмической опасности А,В,С соответствует вероятности 10%, 5%, и 1% превышения сейсмической интенсивности 7, 8, 9 баллов в каждом из пунктов в течении 50 лет. При проектировании зданий и сооружений, возводимых на площадках 7, 8, и 9 баллов следует соблюдать требования СНиП II 7-81* с учетом изменения №5. Интенсивность сейсмических воздействий для района (населенного пункта) нормами предусмотрена на трех уровнях (карта А, карта В, карта С) в зависимости от категории ответственности объекта строительства. Классификация зданий и сооружений по ответственности установлена Рекомендациями Российской академии наук по применению карт общего сейсмического районирования территории РФ. Для определения категории ответственности конкретного здания и сооружения необходимо руководствоваться территориальным  строительным нормативным документом. Развитие опасных геологических процессов природного и природно-техногенного характера усугубляет возможные разрушительные последствия землетрясений. Согласно СНиП 11-7-81*2000 таблице 1. Территория МО « Натырбовское сельское поселение» относится к I категории групп по сейсмическим свойствам.

### 4.1.8.  Земельные ресурсы

В соответствии с данными статистической отчетности общая площадь земель муниципального образования в установленных границах на 2010 год составила  10344.2 га.

Распределение земель по категориям показывает, что большая часть территории муниципального образования в настоящее время занята землями сельскохозяйственного назначения. На долю которых приходится- 807,2 га, выгулы и пастбища – 807,2 га, земли населенных пунктов занимают 667,0 га.

Основные лесные площади находятся в восточной части муниципального образования.

Распределение земельного фонда муниципального образования по категориям в таблице 4.1.8.1.

Таблица 4.1.8.1

|  | Наименование категорий земель | Площадь земель в тыс.га | в % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 8870,0 | 80,6% |
| 2. | Земли населенных пунктов | 667,0 | 6,6% |
| 3 | пастбища | 807,2 | 7,8% |
|  | Всего земель муниципального образования | 10344,2 | 100,0 |

Площади земель подсчитаны согласно данным земельного кадастра. Эти данные обязательно должны быть уточнены после проведения инвентаризации земель в разрезе Кошехабльского муниципального района и МО «Натырбовское сельское поселение».

# 4.2  Эколого-градостроительная оценка территории

Экологический фактор является одним из наиболее важных, так как именно от него во многих случаях зависит здоровье, и самочувствие людей, он является определяющим, конструирующим проектное решение. Выбор площадок для размещения строительства, анализ направления их территориального развития в решающей степени следует ориентировать на оценку и прогноз экологической ситуации с учетом многочисленных природных и техногенных факторов, ее составляющих в данное время и в перспективе. Базовыми факторами, определяющими условия проживания населения, являются:

- экологическое состояние воздушного бассейна;

- загрязнение почв;

- загрязнение поверхностных вод;

- уровень шума вблизи жилых кварталов;

- радиационный фон.

Превышение нормативов или наличие отдельных неблагоприятных факторов рассматривается как проблемная ситуация.

# 4.2.1  Состояние воздушного бассейна

Охрана атмосферного воздуха является одним из приоритетных факторов окружающей среды, характеризующими санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. В период эксплуатации объектов основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются загрязнения от автотранспорта, АЗС, АГЗС, ГРП, ШРП, котельных и существующих промышленных предприятий. Уровень загрязнения (вредности) атмосферного воздуха промышленными предприятиями определяется на основании результатов расчета концентрации загрязняющих веществ выбросов от стационарных источников.

Качество и безопасность атмосферного воздуха зависит от работы и эффективности очистки вредных выбросов очистными сооружениями, размещенных на территории промышленных и коммунальных объектов.

Промпредприятия являются основными источниками загрязнения. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят предприятия жилищно-коммунального хозяйства, предприятия стройиндустрии, деревообрабатывающее и сельское хозяйство.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий теплоэнергетики производятся в основном без очистки. Масса загрязняющих веществ, выбрасываемых котлом или другим устройством в единицу времени, зависит от состава топлива, вида, режима работы и состояния оборудования и множества других факторов.

Летом к автотранспортным выбросам добавляются строительные пыли и дефляционный материал, поднимаемый в воздух сильными ветрами, поэтому концентрация пыли в воздухе на порядок выше, чем зимой

Загрязнение воздушного бассейна выбросами от автотранспорта носит инфраструктурный характер в соответствии с имеющейся сетью автотранспортных коммуникаций и дорог. Население, проживающее вблизи автомагистралей, испытывает вредное влияние таких токсических веществ, как азота диоксид, углерода оксид, формальдегид, и др.

Мероприятия, направленные на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в поселении, проводятся недостаточно, автотранспорт не оснащается нейтрализаторами, не реализованы мероприятия по оснащению имеющихся предприятий высокоэффективными очистными сооружениями.

4.2.2   Санитарно-гигиеническая оценка состояния почв

Одной из наиболее важных проблем поселка является утилизация твердых бытовых отходов (ТБО). На территории МО «Натырбовское сельское поселение» является свалка для утилизации твердых бытовых отходов, которая образовалась стихийно и не соответствует санитарным и техническим требованиям. Отсутствуют контейнерные площадки, оборудованные в соответствии с техническими требованиями (твердым покрытием и ограждением) для сбора и временного хранения ТБО. Не решены вопросы сбора и удаления крупногабаритных отходов, в результате чего образуются многочисленные несанкционированные свалки.

На территории МО «Натырбовское сельское поселение» размещены 2 кладбища. Нарушаются требования к условиям действующего кладбища. Отсутствует ограждение, дорожки между участками не имеют твердого покрытия, не оборудована контейнерная площадка для сбора и временного хранения ТБО.

# 4.2.3   Шумовой режим

В поселке стационарные источники шума отсутствуют.

Автотранспортное шумовое загрязнение в пределах нормативов. Анализ шумовых характеристик транспортного потока показал, что уровни звука зависят от интенсивности движения, удельного веса грузового и общественного транспорта, характера застройки примагистральной территории и скорости движения. Наиболее шумным участком является улица Красная, которая является автодорогой республиканского значения.

# 4.2.4   Загрязнение поверхностных вод

Значительная часть мероприятий направлена на снижение загрязнения поверхностных вод. Основными источниками загрязнения водных систем являются предприятия жилищно-коммунального хозяйства, которые сбрасывают большую часть загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты. Кроме того, в водоотведении учитывается сброс коллекторно-дренажных вод основным источником формирования которых являются атмосферные осадки. Очистные сооружения в населенных пунктах МО "Натырбовское сельское поселение" отсутствуют.

Отсутствие финансовых средств не позволяет внедрять передовые методы и технологии биологической и механической очистки; дополнительно вводить новые мощности, содержать штат по обслуживанию очистных сооружений и контролю за качеством очистки. По этим же причинам не ведется строительство очистных сооружений ливневой канализации в г. Майкопе и поселениях. До настоящего времени ливневые и дренажные воды сбрасываются в реки без очистки.

Значительная часть загрязняющих веществ попадает в реку с прилегающих сельскохозяйственных угодий, где используются ядохимикаты. Негативное влияние на качество воды в реке оказывает заиление и зарастание русла реки и как вследствие – ее заболачиваемость. Река практически потеряла свою естественную способность к самоочищению.

# 4.2.5   Радиационная обстановка

Анализ исследований за 2008 год показал, что радиационная обстановка на территории муниципального образования стабильна.

Организациями, использующими в своей деятельности источники ионизирующего излучения на территории МО «Натырбовское сельское поселение» являются объекты, в том числе МУЗ «Центральная районная больница». Радиационная обстановка на территории МО «Натырбовское сельское поселения» в норме.

Наибольший вклад в дозу облучения населения вносят природные источники ионизирующего излучения и, прежде всего изотопы радона и продукты его распада, содержащееся в воздухе жилых помещений.

Анализ данных исследований воды питьевой показывает, что превышения уровня вмешательства по содержанию природных радионуклидов ни на одном объекте не обнаружено.

Гамма-фон на территории поселка стабилен и определяется природными источниками. Техногенных источников радиоактивного загрязнения и зон с повышенным уровнем гамма-фона за счет природных аномалий на территории поселения нет.

# 4.3   Анализ планировочной ситуации

# 4.3.1   Современное использование территории

Территория муниципального образования «Натырбовское сельское поселение» расположена в центральной части Республики Адыгея и включает в себя территории следующих населенных пунктов: с.Натырбово, х.Казенно-Кужорский.

Село Натырбово является и центром муниципального образования «Натырбовское сельское поселение», расположен на берегу р.Лаба, левобережного притока реки Кубань. Планировочная структура поселка сложилась под влиянием природных условий и внешних связей. Планировка характеризуется квартальной застройкой размером 2 га и соответствующей сеткой улиц. Направление улиц взаимно перпендикулярное. Значение и категория улиц определена типом покрытий.

С учетом преимущественного функционального использования территория с.Натырбово разделена на жилые, общественно-деловые, рекреационные и иные зоны.

Архитектурно-планировочным центром с.Натырбово является центральная площадь по ул. Красной и общественная застройка вокруг нее по улицам Ямпольского, Ленина, Советская, Мира, Фрунзе, Колхозная.

Застройка центральной части поселка представлена одноэтажными жилыми домами и объектами общественно-делового назначения разного уровня значения. Здесь расположены администрация муниципального образования МО «Натырбовское сельское поселение», Дом культуры, общеобразовательные школы, детские сады, предприятия торговли и медицинское обслуживание.

Улица Красной начинается от въезда в поселок, проходит по всей территории поселка с севера  на юг и выходит к центру поселка.

Жилая застройка представлена преимущественно индивидуальными жилыми домами с земельными участками.

Рекреационные и резервные зоны, лесопарки, лесозащитные насаждения, водоемы, пляжи отсутствуют.

Хутор Казенно-Кужорский  не имеет утвержденной в установленном порядке поселковой черты, перспективы развития не имеет. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами. Учреждения обслуживания представлены зданиями общеобразовательной школы, детского сада, детской школы искусств, сетью магазинов и дом общественного питания.

# 4.3.2  Система планировочных ограничений

По своему характеру планировочные ограничения могут разделяться по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим; экологическим ограничениям и ограничениям и особенностям в планировочной организации территории с учетом охраны объектов историко-архитектурного и культурного наследия. Для указанных факторов планировочных ограничений устанавливаются режимы градостроительной деятельности в соответствии с действующими нормативами и законодательно установленными положениями.

4.3.2.1  Санитарно-гигиенические  и  экологические  ограничения

К санитарно-гигиеническим и экологическим ограничениям можно отнести следующие:

- С33 от кладбища;

- С33 от свалок ТБО;

- санитарные разрывы для автомагистралей;

- СЗЗ от объектов сельскохозяйственного и коммунально-складского назначения;

- охранные зоны (трубопроводов, ЛЭП и пр. объектов инженерной инфраструктуры);

- зона санитарной охраны источников водоснабжения;

- санитарно-защитные полосы водоводов;

- зоны охраны памятников истории и культуры;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек и водоемов.

При анализе существующего положения источников воздействия – основных предприятий и объектов, оказывающих химическое, физическое и биологическое воздействие на среду обитания населения определены санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитные зоны – это зоны с определённым классом вредности и соответствующим размером санитарно-защитной зоны, в которой не допускается размещение жилой застройки.

Для поддержания водных объектов в состоянии соответствующем экологическим требованиям для предотвращения засорения и загрязнения устанавливаются водоохранные зоны. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. В прибрежных защитных полосах водоохранных зон допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений.

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации №74-ФЗ от 3 июня 2006 года установлены минимальные размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос:

- для реки Лаба (длина реки 214 км) – в размере 200 м водоохранная зона и 50 м защитная прибрежная полоса.

4.3.2.2   Особенности и ограничения в планировочной  организации  территории поселения с учетом охраны объектов культурного  наследия (памятников  истории и культуры).

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его среде и на сопряженной с ним территории должны устанавливаться зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта, которые устанавливаются Проектом зон охраны объектов культурного наследия в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и ФЗ №73-ФЗ от 25 06.02 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно письму Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея 125 от 23.03.2009г. устанавливаются временные границы зон охраны:

- для сохранения памятников истории и искусства – 60 м от границ памятника по всему его периметру.

- для сохранения памятников архитектуры – 100 м от границ памятника по всему его периметру.

- для сохранения памятников археологии –  от 25 м до 50 м от границ памятника по всему его периметру (в зависимости от типа памятника).

Также следует учитывать, что на территории МО «Натырбовское сельское поселение» могут находиться не выявленные объекты археологического наследия. В случае их обнаружения необходимо проинформировать Управление.

Схема опорного плана

4.4  Социально-экономические факторы

# 4.4.1  Экономико-географическое положение и факторы развития

В 2000 г. при учреждении федеральных округов, Республика Адыгея вошла в состав Южного федерального округа с центром в Ростове-на-Дону. Периферийное положение сочетается с относительно выгодным транспортно - географическим положением региона, полностью окруженного территорией одного из крупнейших по экономическому потенциалу регионов страны – Краснодарского края.

Столица Адыгеи – г. Майкоп, расположен в центральной части республики, является важным промышленным, транспортным, образовательным и культурным центром республики. Майкоп имеет прямое авиационное и железнодорожное сообщение с регионами Южного федерального округа и центральной частью страны, г. Москвой, автомобильное сообщение с центром Южного федерального округа г.Ростов-на-Дону, черноморскими портами, городами Туапсе и Сочи. Транспортная связь Майкопа с районами республики осуществляется за счет автомобильных трасс Майкоп - Краснодар, Майкоп - Карачаевок, Майкоп - Усть-Лабинск, Майкоп - Кошехабль и Майкоп - Гузерипль.

Факторами, способствующими дальнейшему развитию территории муниципального образования, являются.

- благоприятные природно-климатические условия;

- наличие на прилегающей территории уникальных природных комплексов;

- разнообразие ресурсов и возможностей хозяйственного освоения территории – сельское хозяйство, промышленность, добыча полезных ископаемых;

- размещение муниципального образования в зоне 2 – 2,5-часовой доступности до административного центра Краснодарского края г. Краснодара;

# 4.4.2  Демографическая ситуация

Современная демографическая ситуация  в муниципальном образовании, как и в республике Адыгея и в России в целом является прямым следствием общесистемного кризиса в стране, развернувшегося в переходный период. Снижение уровня жизни в 1991 – 2000 гг.  в условиях социальной незащищенности привело к негативным последствиям. Ухудшение демографической ситуации началось в 90-х годах и продолжилось и в 2000-х годах.

Таблица 4.4.2.1 Динамика численности населения муниципального образования «Натырбовское сельское поселение»

| Годы | Численность населения на начало года, тыс. чел |
| --- | --- |
| 2004 (по переписи населения) | 3,277 |
| 2005 | 3,929 |
| 2006 | 3,857 |
| 2007 | 3,788 |
| 2008 | 3,920 |
| 2009 | 4,141 |
| 2010 | 3,824 |

За период с 2004 года численность постоянного населения увеличилась незначительно и составила на 01.01.2010 года 547 человек. Начиная с 2003 года, население изменялось незначительно как в сторону увеличения, так и уменьшения.

В последние годы, для естественной убыли населения все же характерна тенденция к снижению. Согласно исходным данным предоставленным администрацией муниципального образования за период с 2009 по 01.01.2010 г. численность населения убыла на 317 чел.

Таблица 4.4.2.2  Естественное движение населения муниципального образования «Натырбовское сельское поселение»

| Годы | Число родившихся | Число умерших | Естественный прирост, убыль | На 1000 населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | родившихся | умерших | прирост. убыль |
| 2004 | 46 | 73 | -27 | 14 | 23 | -9 |
| 2005 | 33 | 61 | -28 | 8 | 16 | -8 |
| 2006 | 37 | 73 | -36 | 10 | 19 | -9 |
| 2007 | 43 | 73 | -30 | 11 | 19 | -8 |
| 2008 | 50 | 79 | -29 | 13 | 20 | -7 |
| 2009 | 57 | 70 | -13 | 14 | 17 | -3 |
| 2010 | 72 | 68 | +4 | 19 | 18 | -1 |

В настоящее время демографическая  ситуация характеризуется  началом снижения показателя естественной убыли и стабилизацией показателя рождаемости. В поселении уже  зафиксирован незначительный рост рождаемости.

Улучшению демографической ситуации способствовало улучшение экономической и социальной политики, (создание условий благоприятных для рождения, содержания и воспитания детей, стимулирование рождаемости), что в настоящее время активно проводится Правительством Российской Федерации. Данную тенденцию можно объяснить также вступлением в детородный период более многочисленного поколения 80-х годов.

Несмотря на позитивные показатели, рождаемость остается низкой, т.е. не происходит простого воспроизводства населения.

Возрастная структура населения отчетливо выражает её кризисный характер. Главной особенностью возрастной структуры населения является сокращение населения моложе трудоспособного возраста, их меньше чем лиц старше трудоспособного возраста. Это свидетельствует о старении населения.

Таблица 4.4.2.3  Динамика возрастной структуры населения (% к общей численности населения на начало года)

| Возрастные группы населения | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста | 22,2 | 25,4 | 26,3 | 25,3 | 24,0 | 23,0 | 24,0 |  |
| Население трудоспособного возраста | 44,0 | 38,7 | 43,6 | 38,3 | 33,3 | 37,4 | 50,0 |  |
| Старше трудоспособного возраста | 33,8 | 35,9 | 30,1 | 36,4 | 42,7 | 39,6 | 26,0 |  |

Несколько обнадеживающим является наблюдаемый в последний год в муниципальном образовании «Натырбовское сельское поселение» (табл. 4.4.2.4)  процесс снижения удельного веса лиц в пенсионном  возрасте. Снижение удельного веса лиц в пенсионном возрасте и параллельный рост доли лиц в трудоспособном возрасте носит временный характер и уже в ближайшие годы ситуация в этом отношении ухудшится. В недалеком будущем: уменьшающееся число детей перейдет в категорию с суженным контингентом  трудоспособных, а пока еще растущее количество лиц трудоспособного возраста – в группу пенсионного возраста.

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы:

1. Муниципальное образование МО «Натырбовское сельское поселение», входящее в Республику Адыгея, относится к регионам России с остро стоящей демографической проблемой.

2. Для муниципального образования в целом характерен ярко выраженный процесс депопуляции, который обусловлен не только внешними причинами: социально-экономическим кризисом и снижением уровня жизни населения, но и внутренними тенденциями: исчерпанием демографического потенциала, сменой модели репродуктивного поведения, преобладанием одно - двухдетных семей, рождаемость остается низкой, т.е. не происходит простого воспроизводства населения.

3. Неблагоприятная возрастная структура населения, с преобладанием лиц пенсионного возраста и сокращением лиц детских возрастов ведет к увеличению демографической нагрузки.

# 4.4.3   Экономическая база развития

Республика Адыгея занимает относительно скромное место в социально-экономическом потенциале страны. Занимая 0,04% территории Российской Федерации и концентрируя около 0,3% ее населения, регион представлен примерно 0,1% объема ВРП, промышленного производства и инвестиций в основной капитал, 0,2% численности занятых в экономике и стоимости основных фондов, 0,3% валовой продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении.

В муниципальном образовании разработан «Прогноз социально-экономического развития муниципального образования МО «Натырбовское сельское поселение» на 2010 год и на период до 2012 года» на основе анализа состояния экономики с учетом объективных возможностей развития отраслевых структур, который включает основные показатели прогноза социально - экономического развития муниципального образования.

На основе прогноза разработана программа социально-экономического развития МО «Натырбовское сельское поселение», которой принята тенденция развития сельскохозяйственного комплекса – это фермерские хозяйства занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции в области растениеводства и животноводства с последующей ее переработкой и реализацией на рынке готовой продукции Республики Адыгея и Краснодарского края, и сферы обслуживания населения, которая имеет  подавляющий удельный вес по количеству занятого населения.

Развитие торговли – один из факторов рыночной экономики. В МО «Натырбовское сельское поселение» зарегистрировано 22 предпринимателя, осуществляющих деятельность без образования юридического лица.

Основная часть малых предприятий МО «Натырбовское сельское поселение» занята торговлей.

Однако внемагазинные формы продажи товаров продолжают играть определенную роль в обеспечении населения товарами. Социальная значимость рынков поселка на сегодняшний день еще очевидна. Потребительский спрос частично удовлетворяется за счет реализации товаров на ранке.

Однако имеется ряд факторов, сдерживающих развитие потребительского рынка на территории муниципального образования:

1.	недостаток финансовых средств у субъектов потребительского рынка и сферы услуг;

2.	неэффективный характер кредитно-инвестиционной политики и высокий процент коммерческого кредита; трудности с оформлением и получением кредитов, вызванные длительностью и сложностью процедуры оформления и отсутствием достаточной залоговой базы;

3.	недостаточный платежеспособный спрос населения;

4.	нерациональное территориальное размещение объектов розничной торговли на территории поселения;

5.	недостаток работников массовых профессий;

6.	низкий уровень образования работников сферы торговли и общественного питания;

7.	текучесть кадров, связанная с низкой заработной платой в организациях потребительского рынка и сферы услуг.

На втором месте оказание платных услуг.

Отраслевая структура малого бизнеса в течение ряда лет остается устойчивой. Высокий удельный вес малых предприятий, занятых в сфере торговли и общественного питания, объясняется меньшим, чем в производственной сфере объемом затрат и небольшим сроком окупаемости инвестиций.

Аграрный сектор обеспечивает решение задач продовольственной безопасности, что имеет важное значение для обеспечения населения экологически безопасными продуктами питания. Основные отрасли - растениеводство, животноводство (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи).

В сельском хозяйстве имеются большие проблемы. Это низкая энерговооруженность и изношенность техники, сохраняется диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и энергоносители, удобрения, гербициды.

Строительство. Объемы строительных работ в основном определяются инвестиционной активностью. С начала развития рыночных отношений и до 1998 года в условиях разразившегося экономического кризиса наблюдался резкий спад инвестиционной активности. Некоторый рост строительства жилых домов в начале 2000-х годов сменился затем обвальным сокращением.

В зависимости от назначения объектов, строительство делится на жилищное, промышленное, транспортное и сельскохозяйственное. В структуре введенных в эксплуатацию зданий по их количеству, общей площади и объему доминируют объекты жилого назначения. В последние годы уменьшился объем инвестиций в коммунальное строительство.

Характерна отличительная особенность в системе жилищного строительства – за последние годы ввод в действие жилых домов предприятиями и организациями всех форм собственности практически ежегодно снижался при одновременном увеличении удельного веса и объемов индивидуального жилищного строительства. Однако спад в жилищном строительстве в последние годы затронул и сферу индивидуальной застройки. Объем ввода жилья носит крайне неравномерный характер, что свидетельствует об отсутствии комплексного подхода к застройке территории.

# 4.4.4  Рынок труда, сфера занятости

Доходная часть бюджета МО «Натырбовское сельское поселение» на 73% состоит из налога на доходы физических лиц. Поэтому увеличение занятости населения, помощь в создании новых рабочих мест является одной из главных задач бюджетной и социальной политики муниципального образования «Натырбовское сельское поселение»».

Структура работающих в различных отраслях не претерпит существенных изменений.

|  | (I-IX)2010 |
| --- | --- |
| Численность трудовых ресурсов |
| Количество экономически-активного населения (к экономически активному населению относится население в возрасте от 15 до 72 лет, занятое экономической деятельностью и безработные) |  |
| Численность занятых в крупных и средних предприятиях – всего, | 320 |
| Из них по видам деятельности |  |
| - сельское хозяйство | 77 |
| - строительство | 15 |
| - оптовая и розничная торговля, ремонт а/т средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны | 10 |
| - транспорт и связь | 16 |
| - финансовая деятельность | 2 |
| - спортивные организации |  |
| - государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение |  |
| - здравоохранение и предоставление социальных услуг | 49 |
| - образование | 164 |
| - деятельность в области культуры и искусства | 7 |
| - общественные объединения, организации | 3 |
| - другие отрасли | 2 |

В поселении в 2009-2010 годах не будут реализованы крупные инвестиционные проекты, которые позволили бы создать новые рабочие места.

На развитие рынка труда оказывают воздействие следующие факторы:

- сохранение тенденции превышения предложений рабочей силы над спросом,

- недостаточный спрос на рабочую силу при ее дефиците на рынках труда района по причине несоответствия профессиональной структуры спроса и предложений, низкой трудовой мобильности населения,

- сохранение высокого уровня неэффективной занятости, которая обусловлена значительными размерами морального и физического износа оборудования, низкими качественными характеристиками рабочих мест, низкой ценой труда, наличием теневого бизнеса,

- недостаточным уровнем малого бизнеса,

- сохранением низкой конкурентоспособности на рынке труда отдельных категорий граждан (молодежи без практического опыта работы, женщин, имеющих малолетних детей, инвалидов, беженцев, вынужденных переселенцев и др.), обусловленной ужесточением требований работодателей.

Большие изменения за годы рыночных преобразований произошли в структуре занятых в экономике по формам собственности. Постоянно увеличивается численность и удельный вес занятых на предприятиях и организациях с частной формой собственности. Столь же быстрыми темпами уменьшается численность занятых в организациях, учреждениях и предприятиях государственной и муниципальной собственности, за исключением аппарата управления. Безработица является одной из сложнейших социально-экономических проблем на данном этапе ее развития, особенно если исходить из того, что число безработных с начала рыночных преобразований увеличилось и продолжает расти в последние годы.

За последнее десятилетие произошли существенные сдвиги и в отраслевой структуре численности, занятых в экономике. Резко уменьшилась численность занятых в промышленном производстве. Уменьшение удельного веса занятых в сфере материального производства и соответствующее увеличение в сфере услуг рассматривается как положительное явление. Но в условиях Республики оно связано не с ростом производительности труда в промышленном секторе, а с консервацией производственных мощностей или банкротством и закрытием ряда предприятий.

# 4.4.5   Состояние существующего жилищного фонда

Уровень и качество жизни населения также помимо других характеризуют показатели обеспеченности общей площадью и благоустройство жилищного фонда. Около 90% жилого фонда расположено в индивидуальных жилых домах с земельными участками. Новое жилищное строительство велось в основном в северной части поселка. Здесь построен новый квартал  с многоквартирными жилыми домами и необходимыми учреждениями обслуживания. Кроме этого жилищное строительство ведется в центральной части поселка, где выборочно путем реконструкции возводятся жилые дома и объекты общественно-делового назначения.

В МО «Натырбовское сельское поселение» слабо реализуется комплекс мер государственной поддержки  в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

Проблемы:

- не сформирован рынок доступного жилья;

- не ведется объемное жилищное строительство, в том числе и социального жилья;

- отсутствует возможность получить доступные ипотечные кредиты для приобретения жилья и участия в долевом строительстве жилья;

- высокие издержки по совершению сделок на рынке жилья и кредитования.

За последние годы ввод в действие жилых домов предприятиями и организациями всех форм собственности практически ежегодно снижался при одновременном увеличении объемов индивидуального жилищного строительства.

# 4.4.6   Социальная сфера

Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы характеризуется следующими основными факторами и тенденциями:

- имеющейся широко разветвленной сетью государственных и муниципальных учреждений социальной сферы с низкой фондовооруженностью и устаревшим оборудованием;

- несоответствием существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемом оказываемых ими услуг потребностям населения;

- сокращением числа этих учреждений, как вследствие структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально - технической базы;

- снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу, замедлением темпов ввода объектов в эксплуатацию, ростом незавершенного строительства.

В данном разделе проведен анализ экономической ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, анализ деятельности учреждений социальной сферы.

Экономическому анализу подлежат: сеть учреждений социальной сферы, находящихся в федеральной собственности, в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности; их состояние, потенциальная мощность, фактическая загрузка; сеть учреждений иной негосударственной собственности и их мощность (объем оказываемых услуг); обеспечение минимальных нормативных потребностей населения по видам социальных услуг.

При расчете нормативной потребности учреждений обслуживания использованы нормативы СНиП 2.07.01.89* Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р (ред. от 13.07.2007) « О социальных нормативах и нормах» Распоряжение Правительства РФ от 19.10.1999 N 1683-р « О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры».

В настоящее время в муниципальном образовании сеть учреждений обслуживания представлена практически всеми видами обслуживания, но уровень обеспеченности их жителей различен. В сравнении с рекомендуемыми социальными нормативами

Нормативная потребность и современная обеспеченность основными учреждениями обслуживания по муниципальному образованию представлена в таблице 4.4.6.1.

Таблица 4.4.6.1      Современная обеспеченность основными учреждениями обслуживания муниципального образования МО «Натырбовское сельское поселение»

Существующее население: 4141 тыс. чел.

| Наименование учреждений | Ед. измерения | Норма СНиП | Общая вместимость по расчету | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские образовательные учреждения |
| Дошкольные образовательные учреждения | мест на 100 детей | 60 40 | 248 165 | Расчетный норматив определен согласно Распоряжения Правительства РФ от 19. 10. 1999 N 1683-р « О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» |
| Общеобразовательные школы | уч-ся на 100 детей | 85 | 352 |  |
| Внешкольные учреждения | мест | 12% от общего кол-ва школьников | 42 |  |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| Стационарные лечебные учреждения | коек | 13.5 | 142,6 | Норма взята на основании Распоряжения Правительства РФ от 03.07 1996 № 1063-р (ред. от 13,07 2007) «О социальных нормативах и нормах» |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры | пос./см. | 18,1 | 191 |  |
| Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | место на 1 тыс. чел. | 3 | 32 |  |
| Аптеки | объект | 1 на 6,2 тыс. чел. | 2 |  |
| Станции скорой медицинской помощи |  | 1 машина на 10 тыс. чел. | 2 |  |
| Пункт детского питания | порции | 4 на 1 реб. до 1 года | 512 |  |
| Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,2 | 2,11 | Распоряжение Правительства РФ № 1683-р от 19.10.1999 «О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» Согласно Распоряжения |
| Спортивные залы общего пользования | м2 общ. площади пола на 1 тыс. чел. | 80* 350** | 844,8 3696 | * норма и нормативная потребность определена согласно СНиП 2.07.01-89* ** норма и нормативная потребность определена согласно Распоряжения Правительства РФ от19.10.1999 N 1683-р |
| Бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. | 20* 75** | 211 |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| Клубы или учреждения клубного типа с помещениями для досуга | зрит. мест. | 70 | 739 | Нормативная потребность определена согласно Распоряжения Правительства РФ № 1683-р от 19.10.1999 |
| Библиотеки | тыс. томов | 4,5 | 47,52 | 71,58 | 150,6% | Нормативная потребность определена по нормам СНИП 2.07.01-89* |
| Кинотеатры | мест | 35 | 369 |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  | Нормативная потребность определена по нормам СНИП 2.07.01-89* |
| Магазины, всего | м2 торг. площ. | 280 | 2956,8 |  |
| в том числе: - продовольственных товаров | мест на 1 тыс. чел. | 100 | 1056 | 1612,3 | 152,6% |  |
| - непродовольственных товаров | м2 торг. площ. на 1 т. чел. | 180 | 1900,8 | Нормативная потребность определена по нормам СНИП 2.07.01-89* |
| Предприятия общественного питания |  | 40 | 422 |  |
| Рыночные комплексы |  | 24 | 253 |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест на 1 тыс. чел. | 9 | 95 |  |
| Предприятия коммунального и жилищно-коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| Прачечные | кг сухого белья в смену | 120 | 1267,2 |  |
| Химчистки | кг вещей в смену | 11,4 | 120,4 | - | - |  |
| Бани | мест на 1 тыс. чел. | 5 | 53 |  |  |  |
| Гостиницы | мест на 1 тыс. чел. | 6 | 63 |  |  |

В настоящее время в муниципальном образовании сеть учреждений обслуживания представлена многими видами обслуживания, но уровень обеспеченности их жителей различен в сравнении с рекомендуемыми социальными нормативами.

Уровень обеспеченности объектами культуры, предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания довольно высок. В то же время  обеспеченность населения другими видами услуг значительно ниже. Особенно низка обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями, досуговыми учреждениями клубного характера, предприятиями жилищно-коммунального назначения (гостиницами, банями), спортивными объектами (плавательными бассейнами) и пр.

# 4.4.7  Образование

Сеть образовательных учреждений МО «Натырбовское сельское поселение» составляют 2 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), 2 общеобразовательных учреждений (ОУ), 1 учреждение дополнительного образования.

В настоящее время имеется ряд серьезных проблем в функционировании муниципальной системы образования.

В образовательных учреждениях отсутствуют спортивные залы, что сказывается на эффективности образовательного процесса.

# 4.4.8   Здравоохранение

Здоровье населения – важнейший элемент социального, культурного и экономического развития региона. Лечебные учреждения обеспечивают оказание доступной лечебно-профилактической помощи населению. В систему муниципального здравоохранения «Натырбовское сельское поселение», входят участковая больница, ФАП, пункт скорой помощи на 1 машину.

Вместе с тем, ситуация в системе муниципального здравоохранения характеризуется следующим комплексом проблем:

- неудовлетворительное снабжение медикаментами и средствами оказания неотложной помощи;

- не выдерживается нормируемый радиус обслуживания, что сказывается на доступности и качестве оказания медицинских услуг населению поселка и сельского населенного пункта муниципального образования;

- недостаточное финансирование отрасли в течении длительного времени (более 15 лет) не позволяло проводить техническую переоснащенность зданий, капитальный ремонт и реконструкцию;

- недостаточное финансирование отрасли создает дисбаланс между гарантированным и фактическим объемом оказываемой населению медицинской помощи;

- недостаточная укомплектованность медицинских учреждений врачебными кадрами.

# 4.4.9   Культура

На территории МО ««Натырбовское сельское поселение» расположено 3 учреждения культуры, из них:  Дом культуры, две библиотеки, Центр детского и юношеского творчества, парк культуры и отдыха.

Работа учреждений культуры муниципального образования МО «Натырбовское сельское поселение» в последние годы направлена на повышение эффективности культурной деятельности, расширение степени доступности культурных услуг для населения.

Вместе с тем в культуре остается еще множество проблем, которые требуют радикальной модернизации сферы культуры. В настоящее время одним из самых уязвимых мест в деятельности учреждений культуры является состояние материально – технической базы. Техническое оснащение и оборудование учреждений культуры безнадежно устарело, что не позволяет обеспечить качественный уровень проводимых мероприятий.

Из-за недостаточного финансирования отрасли увеличился разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения.

По-прежнему в особом внимании нуждается культурно–досуговая деятельность.

В организации массового отдыха населения есть также проблемы. С развитием инфраструктуры поселка, необходимо создание дополнительных зон культурного отдыха населения и обустройство их необходимым оборудованием.

Отстает от современных требований технологический уровень библиотечной системы. Требуется пополнение книжного фонда, учебной литературы, компьютерной и множительной техники. Нуждается в развитии процесс информатизации и компьютеризации библиотек.

Необходимо осуществление непрерывного мониторинга технического состояния памятников истории и культуры, их реставрации.

# 4.4.10   Физкультура и спорт

Рассматривая физическую культуру и спорт как наименее затратное и наиболее эффективное средство укрепления здоровья и профилактики асоциального поведения среди населения, администрация МО «Натырбовское сельское поселение» определила в качестве приоритетного направления муниципальной социальной политики развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства как основной формы, способной обеспечить максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Сегодня в МО «Натырбовское сельское поселение» массовая физкультурно-спортивная работа по месту жительства осуществляются на стадионе и в спортзалах, в том числе при школах, которые могут в вечернее время использоваться жителями.

Однако решить проблему обеспеченности муниципального образования современными плоскостными спортивными сооружениями за счет только бюджета МО «Натырбовское сельское поселение» невозможно. Необходимо обеспечить создание соответствующих экономических и правовых условий для привлечения к строительству внебюджетных источников финансирования.

# 4.5  Экономическая  база  развития муниципального образования и население

Расположение МО «Натырбовское сельское поселение» удобно с точки зрения развития промышленного, жилищного строительства и развития сельского хозяйства. На территории имеются удобные площадки для проведения строительных и сельскохозяйственных работ, доступных для автомобильного транспорта.

Численность населения населенных пунктов входящих в муниципальное образование.

Таблица 4.5

| Наименование населенного пункта | Численность населения согласно предыдущей градостроительной документации, тыс. чел | Фактическая численность населения, тыс. чел на 01.01.2010 г. |
| --- | --- | --- |
| С. Натырбово | 3781 |  |
| Х. Казенно-Кужорский | 467 |  |
| Всего | 4248 | 4141 |

Согласно данным представленным в таблице 4.5 фактическая численность населения всех населенных пунктов входящих в муниципальное образование ниже численности заложенной в предыдущем генеральном плане.

Развитие промышленности предполагалось высокими темпами, и численность кадров должна была увеличиться. Развитие промышленности должно было происходить за счет развития существующих предприятий, так и за счет строительства новых производств. Важное место должна была занять лесная, деревообрабатывающая и легкая промышленность, производство строительных материалов, а также сельское хозяйство.

Малое предпринимательство в течение ряда лет развивается с положительной динамикой и устойчиво занимает свою нишу в экономике поселка. Этот вид деятельности и не предполагался в генеральном плане.

# 4.5.1  Жилищное  строительство

По проекту предполагалось к концу расчетного срока увеличить жилищный фонд поселения с учетом убыли до 52,8 тыс. кв.м общей площади при обеспеченности 12,0 кв.м/чел., исходя из расчетной численности населения 4,4 тыс.чел. на расчетный срок. Объем нового жилищного строительства должен был составить 36,098, тыс. кв.м общей площади.

Среднюю обеспеченность населения общей площадью квартир предполагалось увеличить до 12 кв. м/чел. В настоящее время средняя обеспеченность выросла до 22,68 кв. м/чел, что гораздо выше расчетной. Предусматривалось осуществлять жилищное строительство, как на свободных территориях, так и на реконструируемых. За годы  реализации Генерального плана убыль жилищного фонда ориентировочно должна была составить порядка 32,416 тыс. кв м. К сносу предусматривался одноэтажный жилой фонд преимущественно в центральной части поселка. За годы реализации Генерального плана строительство велось в основном на свободных территориях и снос в таких масштабах, не был осуществлен.

Согласно Генплана по структуре жилищный фонд к концу расчетного срока должен был составлять: среднеэтажные жилые дома 17,0 тыс. кв. м общей площади, что составляет 32% от общей площади, индивидуальные жилые дома с земельными участками 35,79 тыс. кв. м – 68,0 %.

# 4.5.2  Сфера  обслуживания

Проектом предусматривалось полное расчетное обеспечение населения учреждениями обслуживания. За годы реализации Генерального плана одновременно с возведением жилого фонда не всегда осуществлялось строительство учреждений культурно-бытового обслуживания. В поселке построен ряд объектов делового и культурно-просветительного назначения, предприятий торговли, общественного питания коммунально-бытового обслуживания и учреждений других видов обслуживания. Исходя из анализа существующей обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового обслуживания, можно сделать вывод, что обеспеченность по некоторым видам обслуживания ниже заложенной по Генеральному плану.

# 4.5.3  Использование территории

4.5 Архитектурно-планировочное решение развитие по принципу реконструкции существующей планировочной структуры в сторону ее укрепления и организации кварталов с тупиковой застройкой. Центральную часть села предполагалось застраивать двухэтажными сблокированными домами с квартирами в трех уровнях. По периферии – одноэтажными одноквартирными жилыми домами.

Проектируемое количество территории с. Натырбово, с учетом переселения на его территорию бесперспективного х. Казенно-Кужорский, составляло 280,0 га.

Количество населения на расчетный срок (2010 г.) – 4,400 чел. Количество общей площади из расчета 12,0 м. кв./чел. – 52,800 м. кв.

# 4.5.4  Озеленение

Проектом Генерального плана с. Натырбово предусматривалось создание на планируемой территории системы зеленых насаждений различного функционального назначения, значительное увеличение площади зеленых насаждений общего пользования. Общая сумма зеленых насаждений общего пользования к концу проектного срока должна была составить 75 га, санитарно-защитных  35 га. Проектом предусматривалось создание единой системы озеленения включающей: парки, сады, скверы, бульвары и лесопарковые насаждения. Парковая зона создавалась на берегу реки Лаба между жилой застройкой и рекой единой полосой зеленых насаждений вдоль всей линии жилой застройки. В настоящее время площадь зеленых насаждений общего пользования отсутствует.

# 4.5.5  Транспортная инфраструктура

Анализ реализации Генерального плана показал, что развитие транспортной структуры, заложенной предыдущим генеральным планом, осуществлялось, в основном, касательно улиц и дорог внутри селитебной территории.

# 4.5.6  Инженерная подготовка

Инженерной подготовкой села Натырбово предшествовавшего генерального плана предусматривались следующие мероприятия:

- организация рельефа;

- организация поверхностного стока;

- озеленение прибрежной полосы.

За период от начала действия предыдущего генерального плана по настоящее время реализованы следующие мероприятия:

- организация рельефа жилых кварталов выполнена с учетом сложившейся застройки и природного ландшафта – реализовано.

- организация поверхностного стока осуществляется посредством существующей системы открытой дождевой канализации.

Мероприятия заложенные генеральным планом, реализованы не в полном объеме.

4.5.7   Инженерное обеспечение

4.5.7.1   Электроснабжение

Проектом электроснабжения предусматривалось строительство двух трансформаторных подстанций мощностью 400 кВ и пяти  трансформаторных подстанций мощностью 250 кВ.

В предусмотренном объеме электроснабжение с. Натырбово не реализовано.

4.5.7.2   Водоснабжение и канализация

Проектом предусматривалось обеспечение с. Натырбово:

–  центральным водоснабжением общей протяженностью 23484,0 п.м. со строительством четырех насосных станций, резервуара чистой воды емкостью 150 м3 и водонапорной башни емкостью 100 м3;

–  центральной канализацией общей протяженностью 5440,0 п.м, предназначенной для общественных зданий и сооружений, и двухэтажной жилой застройки;

–  очистной канализационной станции производительностью 400 м3/сутки с биологическими прудами.

За расчетный срок были выполнены следующие работы:

- построена часть водопровода протяженностью 500,0 м;

- водонапорная башня не построена;

- очистительные сооружения не построены;

- коллектора не проложены.

4.5.7.3   Дождевая канализация

Реализация предыдущего проекта генплана частично была выполнена. В неполном объеме проведена вертикальная планировка.

Сети дождевой канализации по реализации предыдущего генплана не выполнены. В настоящий момент существующие кюветы засорены и практически находятся в нерабочем состоянии.

4.5.7.4   Газоснабжение

Проектом развития с. Натырбово газификация не предусмотрена.

4.5.7.5   Теплоснабжение

Проектом предусмотрено строительство центрального теплоснабжения для отопления общественных зданий и капитальной застройки, со строительством котельной работающей на природном газе.

4.5.7.6 Сети и связи

Проектные решения по данному делу, принятые в проекте, реализованы полностью.

Номерная емкость существующих АТС составляет 100 номеров.

Радиотрансляционная сеть обеспечивает 100% подключение радиоточек.

# 4.6   Состояние транспортной инфраструктуры

Транспорт не только обеспечивает потребности населения, но и образует «каркас» территории, является важнейшей составной частью инфраструктуры, служит материально-технической базой формирования и развития территориального разделения труда, оказывает существенное влияние на динамичность и эффективность социально-экономического развития муниципальных образований и Республики в целом.

Транспортная система МО «Натырбовское сельское поселение» включает в себя автомобильный транспорт.

4.6.1    Внешние автомобильные дороги

Представителем внешних автомобильных дорог в МО «Натырбовское сельское поселение» является автодорога Майкоп – Псебай, которая имеет республиканское значение и транзитом проходит по  ул. Больничная села Натырбово, и по набережной хутора Казенно-Кужорский.

4.6.2    Уличная сеть и транспортное обслуживание

Уличная и транспортная сеть МО «Натырбовское сельское поселение» обеспечивает передвижение пешеходов, легкового транспорта и с/х техники. Не исключением является ул. Больничная, которая имеет республиканское значение и по которой осуществляется автобусное движение.

4.7   Выводы комплексного градостроительного анализа территории.

По комплексу природных, геополитических, экономико-градостроительных и планировочно-территориальных факторов МО «Натырбовское сельское поселение» имеет достаточно высокий потенциал для активного экономического развития и качественного улучшения среды проживания.

К положительным факторам определяющим перспективное развитие поселения относятся:

- благоприятные природно-климатические условия;

- размещение муниципального образования в зоне 2 – 2,5-часовой доступности до административного центра Краснодарского края г. Краснодара;

- разнообразие ресурсов и возможностей хозяйственного освоения территории;

- транспортная структура поселка имеет возможности для реконструкции и дальнейшего развития, согласно современным требованиям организации надежных и кратчайших по времени транспортных связей между различными частями муниципального образования;

- наличие территорий свободных от застройки в пределах установленной границы поселка и муниципального образования и возможность реконструкции сложившихся территорий рассматриваются как важный положительный фактор для дальнейшего качественного преобразования территорий.

К основным проблемным факторам современного состояния относятся:

- недостаточно эффективное использование имеющихся производственных территорий

- недостаточный уровень развития инженерной и транспортной инфраструктур;

- низкий уровень обеспеченности водопроводом, канализацией, центральным отоплением;

- изношенность существующих инженерных сетей;

- размещение отдельных предприятий в жилой застройке и осложнение тем самым экологической ситуации, что приводит к ухудшению условий проживания населения и требует выноса этих предприятий или переселение жителей с этих территорий;

- низкий уровень развития социальной инфраструктуры;

- не благоустроенность прибрежных территорий р. Лаба.

На территории МО имеются неблагоприятные инженерно-геологические  и природно-техногенные условия, влияющие на ведение градостроительной деятельности:

- берега р. Лаба интенсивно подмываются рекой и подвержены речной эрозии, в результате чего образуются осыпи и обвалы;

- ветровая эрозия почвы;

- на территории муниципального образования не проведены берегоукрепительные работы;

Учитывая все выводы комплексного градостроительного анализа можно сделать следующие выводы о территориальных ресурсах и направлениях развития муниципального образования, эффективности использования территорий:

- муниципальное образование имеет территориальные ресурсы для капитального строительства населенных пунктов в пределах существующей границы поселения с выходом за границы населенных пунктов, но за счет неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.

- жилищное строительство возможно не только за счет новых территорий (на неиспользуемых земельных сельскохозяйственных паях), но и выявленных внутренних, территориальных ресурсов за счет более эффективного использования городских территорий и реконструкции застроенных территорий.

5  Социально – экономические предпосылки градостроительного развития. Основные  направления  социально-экономического развития

Стратегия социально-экономического развития республики  в целом до 2025 года разработана как основополагающий документ, определяющий направления и механизмы перехода к устойчивому социально-экономическому развитию, предполагающему сочетание динамичного экономического роста с гармоничным развитием социальной сферы, эффективным и бережным использованием уникального природно-ресурсного потенциала региона в интересах настоящего и будущих поколений. Целью разработки Стратегии является формирование организационно-управленческих основ для перехода к инновационному типу развития и новому качеству экономического роста. Основа экономической базы муниципального образования – многоотраслевая промышленность и аграрный сектор – являются главными составляющими экономического потенциала. Кроме этого наличие свободных трудовых ресурсов также можно отнести к составляющим экономического потенциала.

Основными направлениями  социально – экономического развития муниципального образования МО «Натырбовское сельское поселение» являются:

1. Создание условий  для развития и повышения эффективности сфер экономики:

- создание условий для развития малого бизнеса;

- развитие аграрного сектора;

- развитие потребительского рынка и сферы услуг;

- инвестиционная политика и развитие строительства.

2. Устойчивое функционирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры:

- обеспечение населения поселения транспортными услугами;

- обеспечение населения услугами связи;

- обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства;

- принятие мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение экологической безопасности и устойчивости природного комплекса.

# 5.1. Экономическая  база развития  муниципального образования

Стратегической целью развития экономической базы МО «Натырбовское сельское поселение» является создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства и потребительского рынка.

# 5.1.1  Малое предпринимательство

Роста численности субъектов малого предпринимательства, повышения занятости населения в сфере малого предпринимательства, увеличения доли участия субъектов малого бизнеса в формировании муниципального бюджета можно достичь только путем активизации механизмов поддержки малого предпринимательства.

Для решения поставленных задач необходимо разработать конкретные мероприятия поддержки предпринимательства, обеспечивающие преемственность и дальнейшее развитие созданных механизмов государственной поддержки малого предпринимательства.

Реализация мероприятий позволит:

- создать новые рабочие места;

- увеличить долю налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней;

- обеспечить рост объемов производства малых и средних предприятий.

Высокий адаптационный потенциал малого предпринимательства необходимо использовать в решении важнейших социально-экономических задач:

- повышение конкурентоспособности выпускаемой местными товаропроизводителями продукции;

- сокращение доли неэффективных производств;

- развитие инновационного движения с целью насыщения рынка местными товарами и услугами, способными конкурировать с российскими и зарубежными аналогами;

- обеспечение занятости населения;

- формирование среднего класса, способствующего социально-экономической и политической стабильности общества.

Приоритетными направлениями развития малого предпринимательства являются:

- инновационная сфера;

- производство продовольственных и промышленных товаров;

- производство и переработка сельхозпродукции;

- экспортно-ориентированное производство;

- сфера ЖКХ.

5.1.2 Развитие аграрного комплекса

Стратегической целью аграрной политики  в МО «Натырбовское сельское поселение» является создание благоприятных социально – экономических и организационных условий для эффективного использования  и расширения промышленного потенциала, привлечение инвестиций, внедрение инноваций.

Комплекс программных мероприятий в аграрном комплексе направлен  на усиление позиций товаропроизводителей на рынках товаров и услуг за счет технического и технологического перевооружения, снижения издержек производства, максимального использования и загрузки действующих мощностей, улучшения качественных характеристик изделий и повышения конкурентоспособности продукции.

Основной целью аграрной политики является создание условий и активизации факторов, обеспечивающих темпы устойчивого экономического роста.

Развитие аграрного комплекса будет осуществляться в соответствии с разработанным прогнозом на 2009-2012 годы, и законом Республики Адыгея «О стратегии социально-экономического развития республики Адыгея до 2025 года». Прогноз разработан на основе комплексного анализа состояния экономики, а также направлений социально – экономической политики на долгосрочную перспективу.

Рост объемов производства предусматривается за счет повышения инвестиционной и инновационной активности предприятий промышленного комплекса, модернизации существующих и строительства новых производств, внедрения современных технологических процессов и освоения новых конкурентоспособных видов продукции.

Реализация инвестиционных проектов, улучшение финансового состояния сельскохозяйственных предприятий позволят создать дополнительные рабочие места, повысить заработную плату работающих, повысить конкурентоспособность и объем выпускаемой продукции.

# 5.1.3  Развитие потребительского рынка

Потребительский рынок является важнейшей составной частью экономики.

Одним из направлений работы администрации МО «Натырбовское сельское поселение» определено качественное развитие торговли, соблюдение градостроительных требований с учетом создания комфортных условий и высокого уровня обслуживания населения.

Дальнейшее развитие потребительского рынка и сферы услуг является одним из существенных резервов роста доходов бюджета.

Программа социально-экономического развития предполагает развитие потребительского рынка товаров и услуг, обеспечение добросовестной конкуренции, поддержку местных товаропроизводителей.

Вместе с тем эффективное развитие сферы потребительского рынка и услуг на территории МО «Натырбовское сельское поселение» в значительной степени зависит от решения целого комплекса основных вопросов:

- обеспечение качества и безопасности товаров и услуг, которое является общей стратегической задачей потребительского рынка. Наиболее остро она стоит в сфере неорганизованной торговли. Именно на рынках и в мелкорозничной сети реализуется основная масса фальсифицированной и некачественной продукции.;

- сложившееся размещение объектов потребительского рынка и услуг в поселении, которое не полностью отвечает  потребностям населения. Недостаточно развивается сеть небольших магазинов и предприятий сферы услуг, социально ориентированного уровня обслуживания в местах проживания постоянного населения. В этих условиях в число главных проблем перспективного развития потребительского рынка и услуг входит задача обеспечения территориальной доступности товаров и услуг во всех поселениях муниципального района на уровне, не ниже установленных градостроительных и социальных стандартов обслуживания;

- создание цивилизованного конкурентного оптового звена продовольственных и непродовольственных товаров;

- проблема обеспеченности предприятий потребительского рынка и услуг, а также рынка села автостоянками и парковками;

# 5.2  Население

Анализ современной демографической ситуации в муниципальном образовании МО «Натырбовское сельское поселение» показал следующее:

1.	муниципальное образование «Натырбовское сельское поселение» входящее в Кошехабльский муниципальный район и с центром в а. Кошехабль, относится к регионам России с остро стоящей демографической проблемой;

2.	для муниципального образования в целом характерен ярко выраженный процесс депопуляции, который обусловлен не только внешними причинами: социально-экономическим кризисом и снижением уровня жизни населения, но и внутренними тенденциями: исчерпанием демографического потенциала, сменой модели репродуктивного поведения, преобладанием одно- двухдетных семей, рождаемость остается низкой, т.е. не происходит простого воспроизводства населения;

3.	неблагоприятная возрастная структура населения, с преобладанием лиц пенсионного возраста и сокращением лиц детских возрастов ведет к увеличению демографической нагрузки.

Являясь неотъемлемым элементом комплексного и, особенно, долгосрочного планирования социального и экономического развития исследуемой территории, демографические прогнозы позволяют определить на перспективу численность, как всего населения, так и население отдельных половозрастных групп, что особенно важно с точки зрения социального планирования, решения проблем обеспечения трудовыми ресурсами, дальнейшего воспроизводства населения, разработки мероприятий по повышению материального благосостояния населения и т.д.

В составе Схемы территориального планирования Республики Адыгея даны предложения на отдалённую перспективу – до 2025г.

Схемой были рассмотрены три варианта развития событий:

Инерционный 		 (сохранение существующего портфеля ресурсов)

Стабилизационный	 (восстановление ресурсного портфеля)

Оптимистический 		 (новый портфель ресурсов)

В основу расчета основных показателей демографической ситуации были положены представленные материалы анализа сложившихся в последние десятилетия состояния процессов воспроизводства населения региона, сдвигов в его половой структуре, развития внешних миграционных процессов, внутрирегионального территориального перераспределения и другие факторы, непосредственно влияющие на динамику численности населения и другие его демографические, этнические и социальные показатели.

Перспективные расчеты численности населения строятся на гипотезах относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции населения. Из возможных методов перспективных расчетов населения были использован так называемый способ передвижки возрастов. Существенное влияние на демографические процессы оказывают внешние миграции населения. В перспективных расчетах они учтены в стабилизационном и оптимизационном сценариях демографического развития.

Инерционный сценарий развития демографических процессов в Республике Адыгея имеет достаточно высокую вероятность при условии сохранения сложившейся в последнее время тенденций консервации многих из составляющих современного социально-экономического кризиса. По этому сценарию численность населения региона и подавляющего большинства его структурных подразделений систематически будет сокращаться. Произведенные расчеты демонстрируют весьма заметные негативные сдвиги и в перспективной возрастной структуре населения региона. Так, хотя доля детей (0-15 лет) за расчетный период до 2025 года останется практически неизменной (около 17 ‰), но их количество уменьшится почти на 13 %. В то же время количественно, и, особенно, относительно, возрастет удельный вес лиц в пенсионном возрасте (с 22,2% в 2006 году - до 25,7% в 2025 году). Наблюдавшийся в последнее десятилетие рост доли лиц в трудоспособном возрасте (53,9 % в 1991 году, 56,0 % в 2000 году и 59,9 % в 2005 году) после 2006 года будет неизбежно уменьшаться, и к 2025 году составит около 57,1 %.

Оптимистический  сценарий развития демографических процессов в регионе предполагает рост численности его населения вследствие коренного перелома в основных показателях воспроизводства населения, в частности, увеличении рождаемости и сокращении смертности до уровня, обеспечивающего положительный естественный прирост. Вместе с тем данный сценарий предусматривает и увеличение механического притока населения или хотя бы его на уровне существующего.

Вероятность развития оптимистического сценария в регионе будет определяться его способностью к быстрому преодолению остаточных кризисных явлений в социальной  и производственных сферах, эффективностью предпринимаемых мер по стимулированию рождаемости, системой мероприятий по изменению образа жизни населения и сокращению смертности, созданию условий для привлечения внешних мигрантов.

Оптимистический сценарий развития демографических процессов, помимо роста численности населения региона и его административных образований, предусматривает также замедление темпов старения населения,

Стабилизационный сценарий развития демографических процессов в регионе рассматривается как промежуточный между инерционным и оптимистическим.

В целом же, стабилизационный сценарий развития демографических процессов предусматривает лишь некоторое улучшение основных показателей социально-экономической системы региона, но в гораздо меньшей степени будет сопровождаться улучшением ситуации в более консервативной демографической  системе. В частности, не претерпит существенных изменений или в лучшем случае увеличится на сравнительно небольшую величину численность населения региона. Все три варианта развития демографических процессов приведут к увеличению доли городского населения в регионе.

Самым благоприятным для республики и для всех административно-территориальных образований, является оптимистический вариант. Его реализация возможна при возврате к положительному сальдо воспроизводства населения (что практически недостижимо) и главное при достижении крупномасштабного притока мигрантов.

Возрастная структура населения  в Схеме  представлена только по инерционному варианту.

Прогнозная возрастная структура населения (инерционный вариант).

Таблица  5.2.1

| Возрастные группы населения | Современное состояние | 1 вариант прогноза (инерционный) |
| --- | --- | --- |
|  | МО «Натырбовское сельское поселение» | Республика |  |
| Моложе трудоспособного возраста | 22,2% | 17,0% | 19,6% |
| Население трудоспособного возраста | 45,8% | 60,8% | 53,3% |
| Старше трудоспособного возраста | 32,0% | 22,3% | 27,15% |

Главными факторами современного и прогнозируемого на перспективу сокращения числа жителей республики являются предельно низкий уровень рождаемости и непомерно высокий коэффициент смертности, имеющих к тому же тенденцию к дальнейшему ухудшению по инерционному сценарию развития. Отрицательное сальдо естественного движения населения сохраниться и при стабилизационном и даже оптимистическом сценариях развития, но естественная убыль населения по ним может быть в какой-то степени компенсирована возможным миграционным притоком из других регионов России и из-за рубежа.

Схема разрабатывалась до разработки «Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025г.», где также были рассмотрены три основных варианта разработки сценарных условий социально-экономического развития республики.

Инерционный отражает развитие экономики в условиях сохранения инфраструктурных ограничений, замедления роста темпов производства продукции по основным секторам экономики. По инерционному сценарию численность населения будет неуклонно снижаться (и наибольшими темпами будет снижаться население в трудоспособном возрасте). Население моложе трудоспособного возраста сначала будет увеличиваться, но после 2023 года также будет меньше уровня 2008 года. Население старше трудоспособного возраста  будет постепенно возрастать.

Оптимистический вариант предполагает реализацию мероприятий по обеспечению опережающих темпов роста основных отраслей экономики. Численность населения будет сокращаться, но в меньшей мере и достигнет к 2025 году 92 % от уровня 2008 года. Численность населения в трудоспособном возрасте снизится, а численность населения моложе трудоспособного возраста в течение прогнозного периода будет постепенно увеличиваться, а затем начнет сокращаться. Меры по повышению продолжительности жизни и сокращение смертности приведут к более интенсивному росту населения в возрасте старше трудоспособного.

Инновационный вариант предполагает комплексную реализацию мероприятий по переходу на инновационную модель развития и ориентируется на относительное улучшение конкурентоспособности бизнеса, сохранение высокой инвестиционной активности и осуществление ряда крупных инфраструктурных проектов, реализацию потенциала республики в виде развития туризма, предприятий переработки, строительства. Общая численность населения снизиться на 2,4%. Численность населения в трудоспособном возрасте будет интенсивно снижаться, а население моложе трудоспособного активно будет увеличиваться и стабилизируется на уровне 106,4%. Численность старше трудоспособного возраста будет неуклонно расти на протяжении прогнозного периода и достигнет 112,4 % от уровня 2008 года.

Прогноз изменения половозрастной структуры населения республики Адыгея  по «Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025г.» представлен в таблице 5.2.2

Таблица 5.2.2

| Возрастные группы населения | Современное состояние | 1 вариант прогноза (инерционный) | 2 вариант прогноза (инновационный) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МО «Натырбовское сельское поселение» | Республика |  |  |
| Моложе трудоспособного возраста | 22,2% | 17,0% | 19,6% | 22,2% |
| Население трудоспособного возраста | 45,8% | 60,8% | 53,3% | 55,5% |
| Старше трудоспособного возраста | 32,0% | 22,3% | 27,15% | 22,3% |

Очевидно что будет происходить  увеличение демографической нагрузки на трудоспособное население. В качестве основного сценария социально-экономического развития Республики Адыгея предлагается второй (инновационный) вариант прогноза. Перспективная динамика численности населения на расчетную перспективу будет сопровождаться существенными территориальными различиями: при всех вариантах развития меньшим спадом или большим ростом числа жителей будут выделяться населенные пункты и районы, расположенные вблизи крупных городов – Краснодара и Майкопа.

Таблица 5.2.3

| Группы населения | В % от общей численности |
| --- | --- |
|  | Современное состояние | Расчетный срок |
|  | (01. 01 2010 г) |  |
| Моложе трудоспособного возраста | 22,2% | 22,2% |
| В трудоспособном возрасте | 45,8% | 55,5% |
| Старше трудоспособного возраста | 32,0% | 22,3% |

К числу факторов, позволяющих улучшить демографическую обстановку относятся:

- социальная поддержка населения;

- семейная политика, стимулирование рождаемости;

- молодежная политика;

- здравоохранение (укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения снижение смертности лиц трудоспособного возраста, укрепление состояния здоровья детей;

- культура;

- последовательное повышение уровня жизни населения на основе самореализации каждого гражданина;

- доступность и бесплатность для всех граждан базовых социальных услуг, прежде всего образования и здравоохранения;

- сокращение социального неравенства, перераспределение социальных расходов  в пользу наиболее уязвимых групп населения;

- предоставление гражданам возможностей более высокого уровня социального потребления за счет собственных доходов;

- обеспечение занятости населения через решение проблемы дефицита качества трудовых ресурсов (создание более эффективной кардинально отличающейся от ранее существовавшей системы среднего профессионального образования, повышение квалификации труда);

- создание новых рабочих мест, проведения инвестиционной политики стимулирующее более полное использование имеющихся рабочих мест;

- проведение взвешенной миграционной политики;

- создание условий, благоприятных для рождения, содержания и воспитания детей, стимулирование рождаемости. (включая материальную помощь при рождении ребенка).

Меры социально-демографической политики, принимаемые в последнее время Правительством РФ способны повлиять на повышение интенсивности рождаемости.

# 6  Стратегические направления градостроительного развития

# 6.1  Концепция  градостроительного  развития  МО «Натырбовское сельское поселение»

Предлагаемая градостроительная концепция Генерального плана муниципального образования «Натырбовское сельское поселение» учитывает положения предыдущего Генерального плана и базируется на результатах комплексного градостроительного анализа территории поселения – экономических, социальных, природно-экологических, планировочных, градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.

В пределах расчетного срока градостроительное формирование предусматривается в рамках установленной границы муниципального образования, во взаимосвязи с прилегающими территориями и населенными пунктами, с рациональным использованием существующих земель.

К основным факторам, осложняющим и ограничивающим перспективное развитие муниципального образования относятся:

- недостаточный уровень развития инженерной и транспортной инфраструктур, отсутствие необходимых путепроводов, мостов, транспортных развязок.

- размещение отдельных предприятий и учреждений в жилой застройке, имеющих значительные санитарно-защитные зоны, и осложнение тем самым экологической ситуации в поселке, что приводит к ухудшению условий проживания населения и требует выноса этих предприятий (учреждений) или переселение жителей с территорий санитарно-защитных зон;

- размыв, обрушение склонов, и изменение береговой полосы р. Лаба, вследствие отсутствия берегоукрепление на значительной протяженности береговой полосы, неблагоустроенность значительной части прибрежных территорий;

- близкое залегание грунтовых вод вызывающее подтопление отдельных участков территории муниципального образования;

- наличие эррозийных явлений на отдельных участках территории;

- прохождение по территории МО магистральных газопроводов высокого давления.

Все эти факторы были учтены в процессе работы над Генеральным планом МО «Натырбовское сельское поселение».

При разработке Генерального плана вариантность планировочного развития существенно различия не имела, так как на территории поселения имеются вполне определенные направления развития из-за ограниченной возможности развития в других направлениях.

Существующая поселковая черта с. Натырбово включает территорию 506,0 га, что достаточно для размещения населения в количестве 7600 человек. Поэтому в проекте Генерального плана дано предложение по сохранению поселковой черты и включению в поселок территории, необходимые для его нормального роста и функционирования, в том числе  и на перспективу.

Природный каркас муниципального образования слабый, представляет собой экосистему из водных объектов (р.Лаба )и озелененных прибрежных территорий вдоль реки Лаба.

Жилищное строительство предлагается в основном размещать на неосвоенных участках территории с. Натырбово в северных и западных зонах. Перспективное строительство предполагается в западном секторе.

В проекте предлагается развить систему общественных центров, для удобства и качества обслуживания населения.

Общественно-торгово-деловые центры развиваются в обеих населенных пунктах МО «Натырбовское сельское поселение» и формируются как отдельно стоящими, так и встроенными.

В поселке имеются и получают свое развитие специализированные общественные центры: медицинские, рекреационные, спортивные.

Производственные территории по Генеральному плану развиваются в северной и южной зонах МО «Натырбовское сельское поселение».

Для улучшения экологической обстановки в МО проектом также предлагается наметить ряд важных планировочных мероприятий, основными из которых являются:

- организация озелененных санитарно-защитных зон вдоль основных и главных улиц и вдоль автотрассы Майкоп;

- строительство берегоукреплений по берегам р. Лаба;

- строительство закрытых сетей ливневой канализации и очистных сооружений перед сбросом очищенных стоков в открытые водоемы.

- организация свалки ТБО с последующей утилизацией.

# 6.2  Основные мероприятия Генерального плана по развитию функционально-пространственной среды

1.	Реализация максимально-эффективного использования территории – реконструкция, модернизация и благоустройство всех функциональных зон.

2.	Реорганизация береговой зоны: комплексное благоустройство и озеленение, формирование набережной реки, природоохранные мероприятия по организации прибрежной защитной полосы реки Лаба.

3.	Сохранение и развитие структуры сложившегося центра в населенных пунктах МО.

4.	Развитие архитектурно-планировочных особенностей местной среды.

5.	Сбалансированность реконструктивных мероприятий в существующей застройке и освоения новых территорий.

Реконструкция должна носить продуманный, сбалансированный характер. Реконструкции должен, прежде всего, подлежать аварийный и ветхий фонд.

6.	Формирование сбалансированной природно-урбанизированной структуры. Сохранение естественных ландшафтов, формирующих микроклимат. Активное формирование природного каркаса:

- зеленые насаждения общего пользования: парков, скверов, бульваров; лесопарков, «городских лесов», зон отдыха, спортивных комплексов и сооружений;

- озеленение трасс транспортных коммуникаций.

# 6.3  Проектное функциональное зонирование территории.

Мероприятия по оптимизации функционального зонирования

Градостроительная деятельность согласно Градостроительному кодексу РФ наряду с другими видами, осуществляется в виде территориального планирования – планирования развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, для которых определяются границы и функциональное назначение. Функциональное зонирование территории муниципального образования является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование определяет условия использования, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Генеральный план, это документ долгосрочного стратегического планирования. Масштабы его прогнозируемого, планируемого развития определяются масштабами роста объемов строительства жилья, производственных и иных объектов. Масштабы предполагаемого строительства, реконструкции определяются посредством функционального зонирования. Разработанное в составе Генерального плана зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает сложившуюся планировочную структуру муниципального образования и населенных пунктов в него входящих, особенности использования существующих земель.

К основным функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане муниципального образования МО «Натырбовское сельское поселение» на территории населенных пунктов относятся:

- жилые зоны – зоны застройки домами различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки;

- общественно-деловые зоны – зоны, предназначенные для размещения объектов делового, общественного, коммерческого назначения, объектов здравоохранения и социальной защиты, объектов высшего и среднего профессионального образования, объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – зоны производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду и зоны размещения объектов транспорта и инженерной инфраструктуры;

- производственно-деловые зоны – зоны производственных объектов с минимальным воздействием на окружающую среду, не имеющие нормативных санитарно-защитных зон, и зоны размещения объектов делового, общественного, коммерческого назначения;

- зоны сельскохозяйственного использования – зоны занятые объектами сельскохозяйственного назначения, сельхозугодий, дачного хозяйства, садоводства;

- зоны рекреационного назначения – зеленые насаждения общего пользования: парки, скверы, бульвары; лесопарки, «городские леса», зоны отдыха, и туризма, спортивные комплексы и сооружения;

- зоны военных объектов и иных режимных территорий;

- зоны специального назначения – кладбища, полигоны ТБО, мусороперерабатывающего завода и др.;

- зоны перспективного градостроительного развития – жилой застройки, общественно-деловой застройки, производственных и сельскохозяйственных объектов;

- зоны прочих территорий – озеленение специального назначения, прочие территории.

При разработке предложений по проектному функциональному зонированию территорий в Генеральном плане предусматривается:

- преемственность в функциональном назначении сложившихся территориальных зон, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективного и рационального использования территорий;

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях с предварительным комплексом работ по инженерной и инфраструктурной подготовке территории;

- реконструкция и модернизация территорий, освоение новых свободных территорий;

- развитие системы общественных центров;

- увеличение площади рекреационных зон в структуре территории МО и села, формирование спортивных и парковых зон, организация рекреационных зон вдоль реки Лаба;

- формирование линейных общественно-деловых зон вдоль главных магистралей, увеличение многофункциональных зон;

- резервирование территорий для перспективного градостроительного развития.

# 6.4  Перспективное развитие территории (за расчетный срок)

Анализ резервов территорий различного назначения муниципального образования и территорий функциональных зон населенных пунктов показал, что территориальные резервы для некоторых видов зон имеются внутри существующей черты муниципального образования и, в основном, в районе села Натырбово за счет неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения:

Резерв территории под жилые зоны:

- территории в западном направлении;

Резерв территории под производственные зоны:

- за счет свободных площадок внутри сложившихся производственных зон и за счет перераспределения уже существующих производственных территорий, постоянного процесса реорганизации этих территорий.

# 6.5  3оны ограничений на использование территорий

В проекте на соответствующих чертежах отображены устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации границы зон с особыми условиями использования территорий, а также границы территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

К основным зонам регламентированного градостроительного  использования территории можно отнести следующие:

- С33 от промышленно-коммунальных объектов;

- С33 от инженерно-технических и санитарно-технических объектов;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур;

- санитарные разрывы (магистральных трубопроводов, автомагистралей, линий железнодорожного транспорта и пр);

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны памятников истории и культуры.

По назначению и способам установления границ и ограничений следует выделить две разновидности зон с особыми условиями использования территории:

- зоны, границы и ограничения, в пределах которых могут устанавливаться особые условия без подготовки или с подготовкой специальных проектов на основании технических регламентов. Это санитарно-защитные, водоохранные и иные зоны, установление которых связано с обеспечением безопасности;

- зоны, границы и ограничения, в пределах которых могут устанавливаться особые условия только путем подготовки специальных проектов. Это зоны охраны объектов культурного наследия.

Санитарно-защитные зоны промышленно-коммунальных, инженерно-технических и санитарно-технических объектов – устанавливают специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности, определяемый в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, специальными нормативами и правилами.

Охранные зоны – устанавливаются в целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств. и других объектов инженерной и транспортной инфраструктур и исключения возможности их повреждения. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны осуществляется в соответствии со специальными нормами и правилами.

Санитарные разрывы это расстояния, которые устанавливаются в целях защиты населения от источника химического, биологического и/или физического воздействия и  уменьшающие это воздействие до значений гигиенических нормативов.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются в целях защиты мест водозаборов и водозаборных сооружений от загрязнения и повреждения.

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов – устанавливаются в целях защиты водных объектов, хозяйственная деятельность проводится в соответствии с ФЗ №74 «Водный кодекс Российской Федерации» от 3 июня 2006 года (статья 65). Водоохранная зона р. Лаба составляет 200 м. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега и составляет пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

# 7  Градостроительные мероприятия  Генерального плана

# 7.1 Градостроительная организация жилых зон. Новое жилищное строительство и реконструкция существующего фонда.

# 7.1.1  Существующее  положение

Новое строительство в последние годы велось индивидуальными 1-2х этажными жилыми домами с земельными участками. Такая тенденция генеральным планом сохраняется на перспективу.

# 7.1.2  Новое  жилищное  строительство

Основой для разработки раздела послужили выводы комплексного градостроительного анализа. Предложения по развитию нового жилищного строительства базируются на следующих основных принципах:

- сохранение существующей индивидуальной застройки с заменой ветхого и аварийного жилищного фонда;

- улучшение экологической ситуации при сохранении природной среды;

- развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;

- сохранение территории жилой застройки за счет освоения свободных территорий в пределах границ населенного пункта;

При перспективном росте численности населения необходимо учесть и рост жилищной обеспеченности на человека на расчетный срок.

Жилищный фонд к концу расчетного срока с учетом убыли части существующего фонда составит ориентировочно 95,293 тыс. кв.м общей площади. Обеспеченность жильем на расчетный срок будет составлять в среднем по муниципальному образованию 23,0 кв. м общей площади на человека и может колебаться в зависимости от доходов населения и типа жилой застройки.

Объемы нового жилищного строительства представлены в таблице 7.1.2.1.

Ресурсы жилищного строительства складываются из следующих составляющих:

- свободные от застройки территории вне зон планировочных ограничений;

- существующие жилые зоны, имеющие возможности для выборочного уплотнения существующих кварталов  и достройки существующих кварталов;

В Генеральном плане определены следующие стратегические принципы градостроительной организации жилых зон:

- размещение необходимого в течение расчетного срока объемов жилищного строительства;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- строительство нового жилищного фонда на экологически безопасных территориях;

- комплексная застройка и благоустройство жилых зон с полным инженерным оборудованием и строительством объектов социальной сферы;

- обеспечение отдельным категориям населения социального жилья с условиями, соответствующими государственным социальным стандартам с использованием ранее построенного внутри населенных пунктов жилья для создания фонда социального жилья;

- комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон – ремонт и модернизация инженерных сетей и сооружений, ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети, благоустройство и озеленение жилых зон, создание новых озелененных пространств, спортивных и детских площадок;

- формирование рынков жилья, земельных участков на его застройку, строительных материалов, инфраструктуры рынка жилья, жилищно-коммунальных услуг;

- развитие малоэтажного домостроения, с одновременным использованием ранее построенного внутри села жилья для создания фонда социального жилья;

- создание эффективной системы управления отраслью, разделение управления и обслуживания жилого фонда, выведение из сектора муниципального управления, деятельность по обслуживанию жилищного фонда.

Таблица 7.1.2.1  Технико-экономические показатели по проектируемому жилищному фонду МО «Натырбовское сельское поселение» (ориентировочные)

|  | Наименование жилых районов | Новое строительство |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Общая площадь, тыс. кв.м | Население, чел |
|  |  |  | существующее | проектируемое |  |
| 1 | С. Натырбово |  |  |  |  |
| 2 | Х. Казенно-Кужорский |  |  |  |  |

7.2  Формирование общественных центров

В процессе исторического развития МО «Натырбовское сельское поселение» состоящего из двух населенных пунктов – с. Натырбово и х. Казенно-Кужорский, общественный центр населенных пунктов сформировался только в с. Натырбово по ул. красной, Советской, Комсомольской, Больничной и носит в основном компактный характер.

Главный административно-деловой центр остается на старом меcте, общественно-торгово-деловые центры развиваются во всех новых жилых районах и формируются отдельно стоящими учреждениями обслуживания по главными и основным улицам.

Часть зданий общественного назначения расположенные в х. Казенно-Кужорский, возникли стихийно и размещены бессистемно. Проектом предлагается вновь проектируемыми объектами систематизировать бессистемноcть существующих зданий и создать компактные благоустроенные центры.

# 7.3  Развитие  объектов социальной  инфраструктуры  (сфера обслуживания  населения)

Формирование благоприятного социального климата невозможно без повышения эффективности деятельности отраслей сферы обслуживания.

Преобразования, направленные на наполнение социальной сферы современными услугами, формирующими новое качество условий жизни будет осуществляться в рамках создания и развития многофункционального социального кластера, что определено в Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 г.

Социальный кластер представляет собой интеграцию учреждений и организаций социальной сферы любых форм собственности, действующей в русле стратегии социально-экономического развития на основе использования инновационных информационно-коммуникационных технологий.

Основная задача – формирование благоприятной социальной среды путем предоставления полного спектра качественных социальных услуг населению. Основными элементами кластера являются учреждения образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. торговые организации, учреждения оказывающие платные услуги населению.

# 7.4  Расчет потребности и размещение объектов социальной инфраструктуры

В проекте разрабатываются предложения по формированию планировочное обоснованных комплексов учреждений обслуживания, полифункциональных центров: развлекательных, торговых, рекреационных и других.

Приоритетом развития социальной инфраструктуры является:

- строительство объектов социально-гарантированного уровня – образовательных школ, дошкольных образовательных учреждений и амбулаторно-поликлинических учреждений в объемах, обеспечивающих 100% обеспеченность согласно рекомендуемым нормативам;

- реконструкция существующих объектов соцкультбыта, не соответствующих современным требованиям;

- строительство проектируемых объектов соцкультбыта предлагается как отдельно стоящими зданиями и комплексами так и учреждениями встроенными в первые этажи зданий выходящих на основные улицы.

Проектом Генерального плана предлагаются следующие принципы развития основных видов обслуживания:

Здравоохранение:

- структурная перестройка системы здравоохранения – реорганизация стационарного звена;

- возрастание значения поликлинических учреждений, трансформация поликлиник в диагностико-консультативно-обслуживающие центры с созданием при них дневных стационаров, отделов восстановительного лечения и т.д.;

Культура и искусство:

- приобщение населения к культурным ценностям сохранение культурного наследия и творческого потенциала;

- развитие и укрепление инфраструктуры культуры;

- новое строительство и реконструкция существующих объектов культуры;

- создание условий для выбора сфер досуговой деятельности;

- дальнейшее развитие учреждений дополнительного образования детей – музыкальных, художественных, детско-юношеских спортивных школ и пр.

Физкультура и спорт:

- реконструкция существующих объектов и строительство новых объектов;

- приоритетное развитие физкультурно-спортивных сооружений для занятий физкультурой и спортом по месту жительства;

- строительство базы для спортсменов.

Социальное обеспечение:

- развитие сети учреждений социального назначения, включающей в себя специальные жилые жома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей и др.

Торговля и общественное питание:

- дальнейшее развитие сети розничной и оптовой торговли и общественного питания, рост обеспеченности жителей поселения этими видами обслуживания;

- строительство разнообразных объектов торговли – современных торговых центров, крупных специализированных магазинов, выставочных центров, оптовых баз и рынков, размещение новых предприятий общественного питания – ресторанов, кафе, баров и других типов.

Необходимые объемы учреждений культурно-бытового обслуживания определены исходя из расчета по нормативным показателям основных видов учреждений обслуживания и представлены в таблице 7.4.1.

Таблица 7.4.1  Перечень основных объектов обслуживания, предлагаемых Генеральным планом к размещению в МО «Натырбовское сельское поселение»

| Номер на плане | Наименование | Единица измерения | Вместимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Общеобразовательная школа с внешкольным учреждением на 30 мест | учащ |  |
| 6 | Дошкольное образовательное учреждение | мест |  |
| 7 | Дошкольное образовательное учреждение | мест |  |
| 8 | Дошкольное образовательное учреждение | мест |  |
| 11 | Дом –интернат для престарелых |  |  |
| 15 | Амбулаторно-поликлиническое учреждение с аптечным предприятием и пунктом детского питания | пос/см |  |
| 18 | Спортивно-досуговый комплекс (спортзал. досуговый клуб на 150 мест, плавательный бассейн, баня сауна) и спортивные площадки | объект |  |
| 21 |  | объект |  |
| 25 | Рыночный комплекс | кв.м торг.пл |  |
| 26 | Оптовый рынок | кв.м торг.пл |  |
| 27 | Торгово-развлекательный центр | м кв общей площади |  |
| 28 | Коммерческо-деловой центр с гостиницей на 15 мест | м кв общей площади |  |
| 29 | Центр сервисного обслуживания (предприятия торговли, общественного питания. бытового обслуживания и др. | м кв общей площади |  |
| 30 | Общественно-деловой центр объектов местного значения (общественные учреждения, предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания и др.). | м кв общей площади |  |
| 31 | Общественно-деловой центр объектов местного значения | м кв общей площади |  |
| 32 | Гостиница ООО «Авантаж» | мест |  |
| 47 | Гостиничный комплекс | мест |  |
| 48 | Туристско-рекреационный центр | объект |  |
| 50 | Транспортно-обслуживающий центр(автосервис, мотель и др.) | кв м общей площади |  |

# 7.5  Развитие  природного каркаса

Природный каркас включает в себя лесопарки, парки, скверы и озелененные территории различного назначения. Эти территории выполняют важнейшие экологические, санитарно-гигиенические, рекреационные и эстетические функции, жизненно важные для населения.

# 7.5.1  Система озеленения населенных пунктов

Зелёные насаждения в границах населенных пунктов классифицируются на устройства общего пользования (парки, скверы, сады, бульвары), ограниченного пользования и специального назначения (озеленение участков школ, больниц, детских садов, озеленение санитарно-защитных зон, сады, лесопарки).

# 7.5.1.1  Современное  состояние, условия  произрастания  зелёных  насаждений

Зеленые насаждения общего пользования сосредоточены в основном в центральной части поселка.  Не все улицы поселка имеют уличное озеленение. Основной зеленый массив представляет собой плодово-ягодные посадки на приусадебных участках.

На территории муниципального образования следует отметить ряд факторов отрицательно влияющих на развитие растительности: ослабленное расстоянием  влияние морского климата и резко-континентальный условия Прикаспийской пустыни.

В настоящее время единственным благоустроенным местом активного отдыха является: сквер в центре села и лесопарк в пойме р. Лаба.

# 7.5.1.2  Проектные решения

В соответствии с общим архитектурно-планировочным решением Генерального плана, проектом предусмотрено развитие природного каркаса - органичное включение в структуру природного каркаса озелененных прибрежных территорий р. Лаба. Проектируемая система озеленения направлена на создание выразительного архитектурного облика, улучшение условий отдыха, оздоровление экологической обстановки.

К основным мероприятиям по озеленению поселковых территорий, сохранению лесных насаждений относятся:

- создание новых объектов зеленого строительства;

- обеспечение нормативных требований к озеленению селитебной территории;

- улучшение состава и структуры зеленых насаждений с целью повышения их устойчивости к негативному воздействию окружающей среды;

- организация благоустроенных зон отдыха, лесопарков, и увязка их в единую систему озеленения с зелеными насаждениями общего пользования;

- комплексное инженерное благоустройство территорий рекреационного назначения.

Проект Генерального плана предусматривает увеличение площади зеленых насаждений общего пользования. В районах нового жилищного строительства формируются новые объекты зеленых насаждений (бульвары и скверы). Скверы предусматриваются во всех общественно-деловых центрах, у общественных зданий. Крупные массивы зеленых насаждений предусмотрены вдоль р. Лаба.

Проектом предусмотрено сохранение существующих внутриквартальных зеленых насаждений, реконструкции зеленых насаждений всех категорий.

Помимо насаждений общего пользования в системе благоустроенных зелёных насаждений большую роль будут играть насаждения ограниченного пользования: озеленение участков дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и социальных учреждений.

Главным и основным местом отдыха проектом предлагается создание в пойме р.Лаба общественного парка, с размещением объектов отдыха и спорта, прогулочных бульваров, аквапарка. В административно-общественном центре села предлагается создание мемориальной и культовой зон, которые так же максимально озеленяются.

Результатом реализации данного мероприятия будет являться оздоровление воздуха населенных пунктов, снижение антропогенной  нагрузки на окружающую среду и здоровье населения, улучшение микроклимата, эстетичности, благоустройства поселковых территорий.

Ниже приводится перечень наиболее крупных проектируемых зелёных устройств и их площадь.

Таблица 7.5.1.1

| Наименование зелёных устройств | Площадь зелёных насаждений, га |
| --- | --- |
| I. Зелёные насаждения общего пользования |
| 1 Общепоселковый парк | 50,0 |
| 2 Мемориальная зона | 1,0 |
| 3 Культовая зона | 1,0 |
| Итого по зеленым насаждениям общего пользования | 52,0 |
| II. Зелёные насаждения рекреационного назначения |
| 4 Лесопарк в пойме р. Лаба | 140,0 |
| Всего | 140,0 |

Озеленение территорий населенных пунктов должно основываться на природно-экологических факторах. Озеленение необходимо осуществлять с применением последних достижений ландшафтной архитектуры, использованием районированных древесно-кустарниковых пород, декоративных кустарников. Для создания круглогодичного эффекта озеленения, от 20 до 30% количества растений необходимо высаживать хвойных (туи, ели, сосны, можжевельники) и вечно зеленых пород.

Улицы поселка также подлежат озеленению. Для высадки на улицах наиболее подходят породы деревьев и кустарников, имеющие шарообразную, овальную и пирамидальную кроны, долго не сбрасывающие листву, дающие плотную тень и устойчивые к интенсивному влиянию пыли и загазованности, создающие благоприятные микроклиматические и санитарно-гигиенические условия для пешеходов.

# 7.5.2  Организация  отдыха  и туризма

Развитие муниципального образования в настоящее время неразрывно связано с проблемой охраны окружающей природной среды и организацией массового отдыха населения. Природные пространства, как в границах муниципального образования, так и на прилегающих территориях имеют резерв для организации массового повседневного и кратковременного отдыха. Сохранение или улучшение их естественного ландшафтного облика имеет огромное оздоровительное и культурное значение.

Проблема организации отдыха населения может быть решена правильно и полностью, если рассматривать комплексно организацию отдыха, как в границах муниципального образования, так и вне.

Отдых  населения можно подразделить на кратковременный и длительный.

Кратковременный отдых – продолжительностью от нескольких часов до двух-трех суток.  Для организации кратковременного отдыха предлагается широкий спектр мест и сооружений (после работы и в выходные дни).

В границах территории муниципального образования кратковременный отдых сосредоточен на берегу прудов, организованных в пойме р. Лаба, в лесопарке и культурно-просветительных учреждениях (клубах, кинотеатрах, музеях, выставках и т.д.).

Расчет потребности в кратковременном отдыхе и необходимых для этого территориях на расчетный срок для населения приведен в таблице 7.5.2.1.

Таблица 7.5.2.1

| Наименование | На расчетный срок |
| --- | --- |
| 1 | Численность населения тыс.чел. | 4,141 |
| 2 | Всего кратковременно отдыхающих (30% от населения сельского поселения тыс.чел.) | 1240 |
|  | В том числе: |  |
|  | организованный отдых (15% от числа отдыхающих тыс.чел. | 180 |
|  | территория в га при норме 200 кв.м на одного посетителя | 3,6 га |
|  | неорганизованный отдых (60% от числа отдыхающих тыс.чел.) | 750 |
|  | В том числе: |  |
|  | - в лесопарках – 20% от числа отдыхающих, тыс.чел. | 150 |
|  | - на пляжах (число единовременных посетителей с учетом коэффициента одновременной загрузки 0,2 для пляжей общего пользования для местного населения, тыс.чел.) | 150 |
|  | Территория |  |
|  | В том числе: |  |
|  | В лесопарках (1000 кв.м на одного посетителя) га | 15,0 |
|  | На пляжах (8 кв.м на одного посетителя) га | 0,12 |
|  | Всего необходимая территория для кратковременно отдыхающих (без территорий коллективных садов), га | 18,72 |

Для длительного отдыха (в период отпуска и каникул и т.д.) как правило, используются: санатории, дома отдыха, гостиницы, пансионаты, мотели, кемпинги, лагери отдыха, туристические базы, охотничьи базы, рыболовные базы и пр. находящиеся за пределами территории муниципального образования на прилегающих территориях Республики Адыгея. Республика Адыгея обладает значительным природно-рекреационным потенциалом. Из всех видов рекреационных ресурсов Республики лидируют историко-культурные, туристские и природные.

По территории Адыгеи проложен ряд туристических маршрутов по красивейшим и интереснейшим местам. Особенно привлекательно плато Лаго-Наки с его реликтовой растительностью, эндемичными травами, карстовыми пещерами и подземными реками. В настоящее время плато Лаго-Наки сохраняет всероссийскую известность, и может быть использовано в качестве лыжного курорта.

Наличие минеральных и термальных вод создает возможность формирования лечебного профиля в регионе.

На данный момент туризм является одной из самых перспективных отраслей экономики Адыгеи. Принимая во внимание ландшафтные особенности территории республики, ее богатейшую культурно-историческую насыщенность, традиционный жизненный уклад, особое распространение в Адыгее получили такие виды туризма, как лечебно-оздоровительный, пешеходный, горный, альпинизм и скалолазание, горнолыжный, водный, а также неорганизованные формы авто- и мототуризма.

Слабое развитие туризма в с. Натырбово вызвано неразвитостью материально – технической базы, отсутствием необходимой инфраструктуры. Уровень обеспеченности гостиницами, транспортом, питанием, бытовыми услугами и другими видами обслуживания и развлечений находится на очень низком уровне.

Как определено в Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 основной акцент региональной политики в области туризма будет сделан на создание конкурентно-способного санаторно-туристического кластера. Для этого имеются все факторы способствующие становлению санаторно-туристского кластера. Через с. Натырбово проходит автотрасса республиканского значения Майкоп-Псебай, которая дает возможность в конечном счете по автодороге местного значения добраться до истоков р. Малая Лаба в район гор Цахвоа, Дамхурц, Люб-Цуха, где раскрываются невероятные красоты Северо-Кавказского хребта.

# 7.6  Градостроительная  организация  производственных  территорий, территорий и объектов специального назначения

Градостроительные мероприятия по организации производственных зон, предусмотренные в Генеральном плане, должны обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использование производственных территорий.

В проекте установлены и закреплены границы производственных территорий с целью ограничения их территориального роста; даны предложения по преобразованию части производственных территорий в многофункциональные обслуживающие производственно-деловые центры с целью изменить и уменьшить степень вредности производств в тех случаях, когда вынести производство или жилой фонд не представляется возможным.

В качестве основных направлений градостроительной реорганизации производственных территорий поселка предусматривается:

- использование высвобождаемых территорий в качестве внутренних резервов для системы производственно-деловых центров, компенсация ликвидируемых и создание новых мест приложения труда за счет повышения плотности застройки и совершенствования функционально-планировочной организации сохраняемых производственных зон;

- улучшения состояния окружающей среды и экологических условий проживания людей за счет переоснащения производственных объектов сохраняемых промышленных зон, проведения экологоориентированных мероприятий, обеспечивающих сокращение допустимого размера санитарно-защитных зон предприятий вплоть до границ участка;

- комплексное благоустройство и озеленение территории промпредприятий, разработка проектов санитарно-защитных зон, нормативное их озеленение и благоустройство.

Генеральный план учитывает в основном сохранение производственных и коммунально-складских предприятий на занимаемых территориях и создание новых за счет резерва территорий в производственных зонах.

Для территориального развития производственных зон в качестве перспективных резервных площадок рассматривались свободные территории в западной и северной частях МО.

На расчетный срок в Генеральном плане предусмотрено размещение нового участка кладбища площадью 1,0 га и его резерва в юго-западном направлении на расстоянии 2,5 км от республиканской автострады.

На северо-восток, на расстоянии 2,0 км от с. Натырбово размещается полигон ТБО.

# 7.7  Развитие транспортной инфраструктуры

7.7.1  Существующее положение

# 7.7.1.1 Внешние автомобильные дороги

Внешней автодорогой МО «Натырбовское сельское поселение» является автодорога Майкоп-Псебай, которая имеет республиканское значение и проходит транзитом по ул. Красная.

# 7.7.1.2    Уличная сеть и транспортное обслуживание

Главной улицей МО «Натырбовское сельское поселение» является ул. Красная, по которой преимущественно осуществляется движение автобусов и транзитного легкового транспорта. Второстепенные улицы: Ленина, Ямпольского, Советская, Мира, Колхозная, расположены в зоне центра и выполняют функции обслуживания общественных зданий. Все остальные улицы местного значения, обеспечивают движение легкового транспорта населения и с/х техники.

Гаражно-строительные кооперативы отсутствуют.

На автодороге Майкоп-Псебай в х. Казенно-Кужорском расположена АЗС.

7.7.2   Проектное решение

# 7.7.2.1    Внешние автомобильные дороги

Из внешних автомобильных дорог сохраняется автодорога республиканского значения Майкоп-Псебай, которая выносится за пределы с. Натырбово и х. Казенно-Кужорский на нормативное расстояние.

# 7.7.2.2   Уличная сеть и транспортное обслуживание

Существующие главные улицы сохранили свое назначение.

Развитие получили основные улицы, которые, имея связь с существующими главными улицами, разгрузят их от транспорта, учитывая рост уровня автомобилиза-ции.

Преимущественно движение легкового и общественного транспорта. Остальные улицы – жилые улицы с преимущественным движением легкового транспорта.

Генпланом заложено строительство АЗС дополнительно к существующей.

7.8  Градостроительные  мероприятия  обеспечивающие  формирование среды  жизнедеятельности с учетом  потребности  инвалидов и маломобильных  групп  населения

# 7.8.1  Общие  положения

Основной принцип, который должен реализовываться при формировании среды жизнедеятельности с учетом инвалидов, - максимально возможная интеграция инвалидов во все сферы жизни общества. При проектировании общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения. Проектирование жилых, общественных и производственных зданий должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 г. Во всех общественных зданиях и сооружениях должны предусматриваться специальные места или помещения для инвалидов. При разработке системы обслуживания, единой для инвалидов и всех остальных жителей, решаются как градостроительные, так и типологические проблемы для обеспечения всех групп маломобильного населения возможности пользоваться общественными зданиями и сооружениями, включая объекты культуры, спорта, образования, торговли, быта, лечебные и др. Для обеспечения инвалидов и престарелых повседневными услугами рекомендуется:

- торгово–бытовые услуги предоставлять в объектах повседневного обслуживания, предназначенных для использования всеми категориями населения и снабженных специальными устройствами для удобства пользования маломобильным населением, определить места установки торговых и телефонных автоматов, которыми могли бы пользоваться инвалиды в креслах-колясках, а также с дефектами зрения и слуха;

- досуговые потребности удовлетворять как в общей сети культурно-просветительных и физкультурно-спортивных объектов, так и в специальных центрах социального обслуживания;

- спортивно – оздоровительные сооружения для инвалидов рассматривать как составную часть единой сети Физкультурно-спортивных сооружений. Как правило, эти сооружения должны быть рассчитаны на совместное использование инвалидами и остальным населением. Образование и воспитание детей инвалидов по возможности ориентировать на совместное использование школ и детских учреждений общего типа, где могут быть организованы специальные классы и группы, а основные помещения этих учреждений должны быть доступны детям инвалидам, которым не противопоказано совместное образование и воспитание.

# 7.8.2  Пешеходные  пути

При формировании системы пешеходных связей следует комплексно учитывать специфику передвижения инвалидов различных категорий, прежде всего с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), в том числе пользующихся креслами-колясками и с дефектами зрения. Так при организации движения инвалидов следует предусматривать соответствующие планировочные конструктивные и технические меры, избегать по возможности перепадов уровней и препятствий на пути движения, при перепаде уровней устраивать лестницы с поручнями, продублированными пандусами или подъемниками. Запроектированные подземные переходы должны быть устроены с пандусами. У препятствий следует устанавливать ограждение, поверхность пути должна быть ровная и нескользкая. Основные параметры участков путей передвижении следует принимать согласно СНиП 35-01-2001 г. Продольный уклон пешеходных дорожек и тротуаров не должен превышать 5%, поперечный 1-2%. Кратчайшие пути от жилых домов до общественных зданий и остановок пассажирского транспорта рекомендуется проектировать спрямленными, с наименьшим количеством пандусов.

В связи с тем, что длина пути, преодолеваемая инвалидами и престарелыми без отдыха колеблется от 100 до 500 метров, рекомендуется через каждые 150-200 м на пешеходных улицах и аллеях организовывать подходы к остановкам общественного транспорта и стоянкам такси. Предельная длина пешего пути вызывает также необходимость устройства вдоль тротуаров и пешеходных дорожек, площадок для отдыха престарелых и пешеходов с маленькими детьми. Расстояние между ними, как правило, должно составлять 100-200 м в условиях поселковой застройки и сокращаться до 30-60 м в парках и зеленых зонах. Площадки должны быть оборудованы навесами, зонтиками, удобными скамьями, информационными знаками. В местах пересечения пешеходных путей и транспортных коммуникаций высота бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см и не более 4,0 см. В местах переходов не допускается применение бортовых камней со скошенной верхней гранью. Съезды с тротуаров должны иметь уклон не более 1:10. На пешеходных переходах через проезды и подъезды без интенсивного движения, не имеющих светофорного  регулирования, рекомендуется применять световые сигналы, останавливающие на время транспорт, которые приводятся в действие самими инвалидами.

На участках нерегулируемых пешеходных переходов местных проездов в целях удобства схода с тротуаров и в целях снижения скорости автомобиля рекомендуется устраивать искусственный подъем проезжей части.

# 7.8.3   Автостоянки личного  транспорта

Инвалиды должны быть обеспечены местами для парковки личных автомашин. Места следует предусматривать как возле жилых зданий, так и на автостоянках около общественных зданий и сооружений, мест отдыха. Количество мест для инвалидов на открытых стоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) согласно требованиям СНиП 35-01-2001 г.п.3.12.. Размеры площадки для автомашины инвалида с ПОДА принимаются не менее 3,5 х5,0 м внутренние размеры гаража не менее 3,5 х 6,0 м. Места для автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой, принятой в международной практике. Автомобильные стоянки для инвалидов следует размещать как можно ближе к входам в общественные здания. Длина пути до входа в здание не должна превышать 50 метров, а при жилых зданиях – не далее 100 метров.

# 7.9.  Инженерная  подготовка  территории

МО «Натырбовское сельское поселение» расположено в центральной части Республики Адыгея, на берегу р. Лаба (левобережного притока р. Кубань). В орографическом отношении территория поселения приурочена к переходной зоне от северо-западных предгорий Кавказского хребта к наклонной Южно-Кубанской равнине.

Инженерная подготовка территории требует проведения следующего комплекса инженерных мероприятий:

1.	Вертикальная планировка и организация поверхностного стока;

2.	Противооползневые мероприятия;

3.	Защита территории от подтопления

4.	Защита территории от затопления

5.	Обустройство овражно-балочной сети

6.	Защита от речной эрозии.

# 7.9.1    Вертикальная планировка и организация поверхностного стока

Схема вертикальной планировки решена методом проектных отметок. Вертикальная планировка предусматривает создание по поселковым улицам  оптимальных продольных уклонов, обеспечивая водоотвод с прилегающих к ним внутриквартальных территорий. Проектные отметки принимаются на 0,3-0,5м выше существующих. На территории существующей застройки проектные отметки приняты на 0,05м выше существующих. На осях проектируемых улиц определены отметки, намечены пониженные места. Предусматривается сброс ливневых стоков с внутриквартальных территорий в открытую сеть водостоков с последующим перехватом в проектируемый ливневой коллектор.

Минимальные продольные  уклоны составляют - 4‰ , максимальные уклоны -  46‰.

# 7.9.2. Защита территории от затопления

На участке вогнутого левого берега у моста в районе х. Казенно-Кужорский предусмотрено сооружение дамбы обвалования, шириной по гребню 3,0-4,5м с верховым откосом 1:4 и укреплением из местного каменного материала. Низ откоса 1:2,5 одер-новывается травянистой растительностью. На всем протяжении МО «Натырбовское сельское поселение» предусмотрено проведение берегоукрепительных работ.

# 7.9.3. Защита от речной эрозии

В пределах территории с. Натырбово и х. Казенно-Кужорский наблюдается береговая эрозия. На участках развитых излучины, в процессе образования которых происходит размытие вогнутых берегов и отложение наносов на выпуклых берегах.

Проектом предусматриваются мероприятия по берегоукреплению выпуклых участков левого берега в районах образования эрозийных процессов.

# 7.9.4. Дождевая канализация

Отвод поверхностного стока с территории проектируемых и существующих  районов с. Натырбово предусматривается путем проведения вертикальной планировки, частичного растекания дождевых вод через разрывы между бордюрными камнями в зеленую зону и устройства сети водостоков и дождевой канализации.

Отвод атмосферных сточных вод с кровель и поверхностного стока с проездов, предусматривается вертикальной планировкой через дождеприемные колодцы сетью Ø300-400мм.

Согласно санитарным нормам «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения» наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снега отводятся на очистные сооружения. Пиковые расходы, после очистки первого наиболее загрязненного стока, отводятся минуя очистные сооружения.

Проектируется очистка атмосферных вод в очистных сооружениях дождевой канализации. После очистки сточных вод до нормативного уровня предусматривается их отвод в р. Лаба.

В состав очистных сооружений входит: камера разделительная, аккумулирующая емкость, установка «Ключ» поставляемые фирмой «Техносфера» Очищенные сточные воды используется на полив зеленых насаждений и мытье проездов.

Избыток очищенной воды сбрасывается в р. Лаба.

Осадок из очистных вывозится на предприятия стройиндустрии на переработку для использования при организации постелей дорог и ямочном ремонте, нефтепродукты утилизируются.

Дренажные и атмосферные воды с низкогорья собираются дренажной системой и отводятся в дождевую канализацию.

Таблица 7.9.4.

| № на плане | Наименование объектов | Местоположение |
| --- | --- | --- |
|  | Объекты социальной и обслуживающей сферы |
| 1 | Дошкольное образовательное учреждение №14 | с.Натырбово |
| 2 | Дошкольное образовательное учреждение №9 | х.Казенно-Кужорский |
| 3 | Оптовый рынок и объекты сервисного обслуживания | общественный центр с.Натырбово |
| 4 | Транспортно-обслуживающие центры (автосервис. мотель) | с.Натырбово, 200м на север |
| 25 | АЗС | х.Казенно-Кужорский, а/д Майкоп-Псебай |
| 26 | АЗС | с.Натырбово, а/д Майкоп-Псебай |
| Дождевая канализация |
|  | Трубы ж/бетонные самотечные (200мм ГОСТ 18599-98 длиной L=2.0 км | х.Казенно-Кужорский – КНС |
|  | Трубы пропиленовые напорные (200мм ГОСТ 18599-98 длиной L=6.0 км | х.Казенно-Кужорский – очистные сооружения |
|  | Трубы ж/бетонные самотечные (400мм ГОСТ 6482-88 длиной L=8.0 км | с.Натырбово – очистные сооружения |
|  | Водоснабжение |
|  | Прокладка сетей водопровода из полиэтиленовых труб Ø100мм, L=8,0км | Водозабор – х.Казенно-Кужорский |
|  | Прокладка сетей водопровода из полиэтиленовых труб: Ø100мм, L=8,0км | Водозабор – с.Натырбово |
|  | Водонапорная башня Vбака=100м3, h=15,0м | южнее с.Натырбово 1,5 км |
|  | Бактерицидная установка для обеззараживания питьевой воды | в районе водонапорной башни |
|  | Канализация |
|  | Прокладка уличной сети бытовой канализации Ø200мм с установкой ж/б колодцев, L=8,0км | х.Казенно-Кужорский – очистные сооружения |
|  | Прокладка уличной сети бытовой канализации Ø200мм с установкой сборных ж/б колодцев, L=8,0км | с.Натырбово – очистные сооружения |
|  | Cстроительство КНС №2 производительностью 0,7 тыс. м3/сут | в районе х.Казенно-Кужорский |
|  | Прокладка напорных коллекторов 2Ø100мм от КНС №2 до канализационных очистных сооружений №2, L=1,7км | вдоль а/д Майкоп-Псебай |
|  | Строительство канализационных очистных сооружений №2 производительностью 1,0 тыс. м3/сут | южнее с.Натырбово 1,2 км |
|  | Прокладка трубопровода для выпуска очищенных сточных вод Ø200мм, L=0,6км | очистные сооружения |

# 7.10  Развитие  инженерной  инфраструктуры

# 7.10.1  Современное состояние

МО "Натырбовское сельское поселение" расположено в Кошехабльском муниципальном районе республики Адыгея.

Сельское поселение включает с.Натырбово и х.Казенно-Кужорский. Источником водоснабжения с.Натырбово является скважина, расположенная на территории села. Источником водоснабжения х.Казенно-Кужорский являются существующие родники.

Система водоснабжения села - децентрализованная. Разводящая сети водопровода частично закольцована. По данным эксплуатирующей организации общая протяженность сети 500 м. От водопроводной сети с.Натырбово производится водоснабжение села. Сектор индивидуального жилья пользуется водозаборными колонками.

Количество потребляемой воды  - 1,3 м3/сут, в том числе на хоз-питьевые нужды -0,65 м3/сут, на производственные нужды – 0,3 м3/сут.

Сеть поливочного водопровода в поселке отсутствует. По данным эксплуатирующей организации для полива зеленых насаждений на приусадебных участках население использует воду из водопроводной сети, расход на полив 0,2 куб м/месяц.

Материал труб существующей водопроводной сети – сталь, асбестоцемент, полипропилен. Диаметры разводящей водопроводной сети 150-50мм.

Наружное пожаротушение производится из автомашин пожарной части п.Кошехабль.

Существующие зоны санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сетей и сооружений  не соответствуют санитарным требованиям.

# 7.10.2  Проектные решения

Настоящим проектом сохраняется и развивается система централизованного водоснабжения для подачи питьевой воды на:

• хозяйственно-питьевые нужды населения;

• хозяйственно-питьевые и технологические нужды предприятий, где по условиям производства необходима вода питьевого качества;

• пожаротушение;

• полив зелёных насаждений.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* в зависимости от степени благоустройства жилой застройки. При этом норма водопотребления на одного жителя включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят равным 1,15.

Расход воды на наружное пожаротушение сельского поселения на расчетный срок принят в соответствии со СНиП 2.04.02-84* табл.6 . Расчетное количество одновременных пожаров согласно табл.5 – два (25л/с+15л/с). Расчетная продолжительность пожара - 3 часа. Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет : 2 струи по 2,5 л/с и 1х2,5л/с.  Противопожарный запас равен:

(25+15+3х2,5) х 3 х 3,6 = 513м3

Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на хоз-питьевые нужды.

Неприкосновенный запас воды для пожаротушения хранится в резервуарах емкостью 2х3000м3, расположенных на территории пожарной части.

Расходы воды для полива зеленых насаждений общего пользования и посадок на приусадебных участках приняты по табл. 3 СНиП 2.04.02-84*. Принимаем полив через день в часы минимального водопотребления.

Хозяйственно-питьевые нужды количество населения на расчетный срок составляет 4141 чел., тип застройки 1-2-х этажные индивидуальные жилые дома с приусадебными участками.

Таблица 7.10.2.1      Расход воды на хоз-питьевые нужды населения и технологические нужды предприятий

| Наименование потребителей | Единица измерения | Количество потребителей, Расчетный срок | Норма водопотребления, л/сут | Расход воды, мЗ/сут Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 с.Натырбово |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |
| – с ваннами и местными водонагревателями | тыс. чел. | 4141 | 200 | 828,2 |
| Поливка зеленых насаждений общего пользования | м2 | 20 000 | 4л/м2 | 80,0 |
| Поливка посадок на приусадебных участках | м2 | 500 | 10л/м2 | 4675,0 |
| Неучтенные расходы (10%) |  |  |  | 415,58 |
| Итого по с.натырбово |  |  |  | 5231,9 |

Таблица 7.10.2.2   Расходы воды на содержание домашних животных  в частных крестьянских и фермерских хозяйствах

| Наименование потребителей | Единица измерения | Количество потребителей | Норма водопотребления, л/сут | Расход воды, мЗ/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крупный рогатый скот | 1 голова | 600 | 100 | 60,0 |
| Лошади | --"-- | 100 | 100 | 10,0 |
| Свиньи | --"-- | 1000 | 15 | 15,0 |
| Овцы и козы | --"-- | 1000 | 10 | 10,0 |
| Птица | --"-- | 10000 | 1 | 10,0 |
| Итого: |  |  |  | 105,0 |

Расход воды на хоз-питьевые нужды населения и технологические нужды предприятий на расчетный  срок составит 12735,4 м3/сут.

В настоящем проекте сохраняется существующая схема подачи воды на хоз-питьевые нужды, внутреннее и наружное пожаротушение, полив. По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения относится к II категории (СНиП 2.04.02-84* п.4.4).

Обеспечение потребности поселка водой на расчетный срок намечается от проектируемой капотажной скважины глубиной 8,0 м с погруженными насосами.

Схема водоснабжения поселка принята объединенной хозяйственно-питьевой-противопожарной. Пожаротушение предусматривается от гидрантов, установленных на сети через 150 м.

Источником водоснабжения новой и существующей застройки х.Казенно-Кужорский являются родники. Проектом предусматривается устройство каптажа родников с устройством капотажной камеры из двух отделений: для отстаивания воды и забора ее насосами. На водопроводной сети села запроектировано устройство водонапорной башни системы "Рожновского" по т.п. 901-5-32с с баком емкостью 15м3. Качество подаваемой потребителям воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Источники водоснабжения должны быть обеспечены зонами санитарной охраны.

Магистральные сети проектируемой застройки предусматриваются кольцевыми с установкой запорной арматуры и пожарных гидрантов. На существующей сети запроектирована прокладка дополнительных линий для ее закольцовки.

Полив покрытий проездов и  зеленых насаждений общественного пользования производится поливочными машинами, полив зеленых насаждений на приусадебных участках – от водопроводной сети.

# 7.10.3  Канализация бытовая

# 7.10.3.1  Существующее положение

В настоящее время в с.Натырбово и х.Казенно-Кужорском централизованной система канализации нет. Общественные и административные здания, школы, детские сады, больницы канализуются в местную выгребную канализацию.

Население, проживающее на периферии пользуется надворными уборными с выгребными ямами. Бытовые сточные воды неканализованного частного сектора вывозятся передвижными средствами по договору со Спецавтохозяйством  на сливной пункт а.Кошехабль.

Общее поступление сточных вод – 10-40 тыс. м3/мес, в том числе хозяйственно-бытовые сточные воды – 7-28 тыс.м3/мес, производственные - 3-12 тыс.м3/мес.

# 7.10.3.2  Проектные решения

Нормы водоотведения бытовых сточных вод проектируемой застройки принимаются равными расчетному удельному среднесуточному водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84* без учета расхода воды на полив.

Согласно расчетам по водопотреблению расход сточных вод от проектируемой застройки:

- количество населения на расчетный срок – 4141 чел. (норма водопотребления 200л/сут на 1 человека);

- 200л*4141=828,2 л/сут

от производств: - 105м3.

Итого по проектируемой застройке МО " Натырбовское сельское поселение":

Q =200л*4141=828,2 л

Таблица 7.10.3.2.1  Расходы сточных вод по МО " Натырбовское сельское поселение"

| Наименование потребителей | Расход сточных вод на расчетный срок, м3/сут |
| --- | --- |
| Расход бытовых сточных вод от жилищно-коммунального сектора | 828,2 |
| Расход сточных вод от промышленных предприятий | 105,0 |
| Неучтенные расходы | 93,3 |
| Итого: | 1026,5 |

Схема канализования существующей застройки сохраняется с заменой изношенного оборудования и трубопроводов. Для канализования  на расчетный срок по условиям рельефа рекомендуется прокладка новых самотечных и напорных сетей с размещением трех  проектируемых канализационных насосных станций и двух комплексов канализационных очистных сооружений производительностью 3,0 тыс. м3/сут

Биологические очистные сооружения представлены двумя технологическими линиями. В состав первой линии (физико-механическая очистка) входят: приемная камера, решетки, песколовки и усреднители. В состав второй линии (биологическая очистка) входят аэрореактор первой ступени биологического окисления, аэрореактор второй ступени биологической очистки, аппарат осадительный первой ступени, аппарат осадительный второй ступени, блок доочистки, представленный фильтрами многослойной фильтрации, аппарат обработки осадков, установка обеззараживания очищенной воды, насосное оборудование, аэраторы эжекционного типа.

Обработка осадка предусматривается в аппарате обработки осадков сточных вод при смешении избыточного активного ила и сырого осадка через аэратор эжек-торного типа. Обеспечивается глубокая минерализация илового осадка, полное обеззараживание.

После окончания процесса стабилизации осадков проводится их гравитационное осаждение методом отстаивания, осадок с влажностью 97-98% собирается в конической части колонного аппарата обработки осадков сточных вод и уплотняется до заданной влажности, а затем направляется на обезвоживание в фильтровальные мешки, расположенные в помещении обезвоживания стабилизированного осадка.

Обработанный стабилизированный осадок после сертификации используется как органоминеральный грунт в сельском хозяйстве, промышленном цветоводстве, а также для биологической рекультивации опустыненных земель и полигонов твердых бытовых отходов (БТО).

Очищенные сточные воды подвергаются обеззараживанию на установке импульсного ультрафиолетового облучения УОВ-50 ДМ, обеспечивающей высокий эффект дезинфекции стоков без использования хлора и его соединений, отличающихся высокой токсичностью и возможностью образовывать вторичные соединения.

Отвод очищенной воды предусматривается в самотечном режиме в р. Белая. При нормальном технологическом режиме эксплуатации биологических очистных сооружений вредные сбросы в водоем отсутствуют. Химические реагенты в технологическом процессе очистки сточных вод не применяются.

Комплексы очистных сооружений размещаются в отапливаемых зданиях. Технология очистки на сооружениях серии "ВДС-БКОС" хорошо зарекомендовала себя при резких перепадах количества подаваемых на очистку сточных вод.

Для проектируемой  и существующей застройки населенных пунктов МО " Натырбовское сельское поселение" предусматривается прокладка  канализационной сети из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 (технические):

К1       Ø200мм    протяженностью   8,0 км

К1Н   2Ø100мм    протяженностью  2,5 км

Проектируемые канализационные насосные станции и канализационные очистные сооружения должны быть обеспечены санитарно-защитными зонами в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1.2:

- для КНС - 20,0м;

-для канализационных очистных сооружений– 100,0м.

Бытовые сточные воды неканализованного частного сектора вывозятся передвижными средствами по договору со Спецавтохозяйством  в приемные камеры  проектируемых очистных сооружений.

Промышленные предприятия существующие, реконструируемые и проектируемые должны иметь системы очистки промышленных стоков с максимальным использованием очищенных вод в оборотной системе.

# 7.10.4  Теплоснабжение

Раздел «Теплоснабжение» выполнен в составе проекта «Генерального плана       МО «Натырбовское сельское поселение» Кошехабльского муниципального района Республики Адыгея», согласно заданию на проектирование и с учетом исходных данных, полученных от администрации и службы эксплуатации.

# 7.10.4.1   Существующее положение

# Существующая капитальная застройка, общественные здания, а так же усадебная застройка поселения обеспечивается теплом от местных источников тепла - бытовых автономных котлов на газовом топливе.

# 7.10.4.2 Проектное решение

# Теплоснабжение перспективной застройки проектом предлагается осуществлять по существующей схеме, для него необходимо построить 8,0 км газопроводной сети высокого давления и 6,5  км сети низкого давления с установкой ГРП в х.Казенно-Кужорский.

# 7.10.5  Газоснабжение

# 7.10.5.1  Общие положения

Раздел «Газоснабжение» выполнен в составе проекта «Генерального плана       МО «Натырбовское сельское поселение» Кошехабльского муниципального района Республики Адыгея», согласно заданию на проектирование и с учетом исходных данных, полученных от администрации и службы эксплуатации.

Раздел газоснабжения выполнен в соответствие с «Правилами безопасности систем газораспределения и газоснабжения» ПБ 12-529-2003, СНиП 42-01-2002, СП 42-103-2003, «Правил охраны газораспределительных систем».

Данным проектом предусматривается развитие существующей системы газоснабжения поселка с подключением существующих и перспективных потребителей хозяйственно-бытового назначения.

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения поселения и улучшения состояния окружающей среды проектом определены следующие основные направления:

•	поэтапная замена морально и физически устаревшего газового оборудования на газовое и газоиспользующее оборудование  нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками;

•	использование автономных источников тепла современных модификаций, работающих на едином энергоносителе – газе;

•	замена существующих ГРП на ШРП;

•	строительство новых и замена изношенных газопроводов;

•	организация учета расхода газа у потребителя.

# 7.10.5. 2  Современное состояние системы газоснабжения

Источник газоснабжения

Газоснабжение поселения осуществляется по межпоселковому газопроводу высокого давления 1 категории  Р=1.2 МПа Ду300.

Источником газоснабжения для существующей жилой застройки и общественных зданий Натырбовского сельского поселения является газораспределительная станция ГРС №1 расположенная в а.Кошехабль. Пропускная способность ГРС№1 составляет 63 тыс. куб.м/час. Давление газа на выходе из ГРС Р=1,2 МПа. Пропускная способность ГРС№2, которая является сезонной составляет 153 тыс. куб.м/час. Давление газа на выходе из ГРС№2  Р=1,2 МПа.

Схема газоснабжения принята двухступенчатая:

- сеть высокого давления - тупиковая

- сеть низкого давления - в основном закольцованная

Существующая жилая капитальная застройка и общественные здания Натырбовского сельского поселения обеспечиваются теплом в основном от муниципальных отопительных котельных, работающих на природном газе.

В индивидуальной застройке усадебного типа природный газ низкого давления используется в бытовых для отопления, газовых плитах для приготовления пищи, водонагревателях для приготовления горячей воды.

Отопление жилых домов индивидуального пользования осуществляется от индивидуальных источников тепла, которые подключены к сетям низкого давления.

В малоэтажной застройке природный газ низкого давления используется в газовых плитах для приготовления пищи при централизованном отоплении и горячем водоснабжении.

Количество газифицированных квартир (домов) природным газом составляет 57%.

Трассировка газопроводов высокого и низкого давления выполнена исходя из условий застройки и планировки районов.

В Натырбовском сельском поселении предусмотрена следующая защита стальных газопроводов от коррозии:

- покрытие наружной поверхности газопровода битумной противокоррозионной изоляцией;

- применена электрохимзащита,  установлены катодные станции.

Магистральных газопроводов в черте сельского поселения – 2.

# 7.10.5.3  Перспективное развитие теплоснабжения.

Общая часть

Перспективное строительство в Натырбовском сельском поселении генеральным планом  намечается:

-  в существующей жилой застройке поселения,

-  на свободных площадях.

Схема газоснабжения Натырбовского сельского поселения разработана согласно нормативным документам,  действующим на территории РФ.

Схема газоснабжения поселения выполнена с учетом информации, выданной ОАО «Адыггаз» г. Майкопа по ГРС, ГГРП, ГРП и ШРП а также схем существующих газовых сетей.

Мероприятия по обеспечению нормативных уровней надежности, обеспечения требований экономии, безопасной эксплуатации газовых сетей прорабатывается на последующих стадиях проектирования.

Рекомендуемый вид прокладки проектируемых газовых сетей – подземный с использованием полиэтиленовых труб, с минимальным заглублением от поверхности земли до верха трубы -  1,2÷1,4м.

Для газоснабжения новой перспективной застройки предлагается присоединение к сетям высокого давления с установкой ШРП.

На последующих стадиях проектирования прорабатывается технико-экономическое обоснование  и выбор той или иной схемы присоединения к сетям газоснабжения.

Теплоснабжение перспективных, удаленных от источников тепла, одиночных малоэтажных объектов общественного назначения предлагается от индивидуальных газовых источников тепла с присоединением к сетям высокого давления с установкой ШРП или электрических источников тепла.

Отопление и горячее водоснабжение перспективной усадебной застройки – от автономных автоматических газовых агрегатов, работающих на природном газе низкого давления.

Газоснабжение промпредприятий с учетом их развития рассматривается на последующих стадиях проектирования.

Предложения по газоснабжению перспективной жилой и общественной застройки

Газоснабжение нового строительства, предлагается от двух ШРП высокого давления  с присоединением к существующим газопроводам высокого давления.

На последующих стадиях проектирования выполняются проверочные гидравлические расчеты существующих газовых сетей и расчеты диаметров проектируемых газопроводов на пропускную способность расходов газа существующих, строящихся и перспективных потребителей.

Теплоснабжение перспективных объектов предлагается от существующих, с реконструкцией при необходимости, и  новых котельных с  установкой ШРП с узлом учета расхода газа.

Теплоснабжение перспективных одиночных  объектов общественного назначения предлагается от индивидуальных газовых источников тепла с присоединением к сетям высокого давления с установкой ШРП.

Отопление и горячее водоснабжение перспективной усадебной застройки – от    автономных автоматических газовых водонагревателей с присоединением к сетям низкого давления.

Распределительные газопроводы высокого и низкого давления рекомендуется предусмотреть подземными из стальных труб, а газопроводы  низкого давления непосредственно к потребителям, надземными – на стойках и по фасадам из стальных труб.

Диаметры газопроводов определены по номограммам в СП 42-101-2003, исходя из условий обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа, создания при максимально допустимых потерях давления наиболее экономичной и надежной в эксплуатации системы, обеспечивающей устойчивость работы горелок потребителей в допустимых диапазонах давления газа.

Годовые расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды населения приняты по нормативным данным, а часовые подсчитаны исходя из годового расхода газа и числа часов использования максимума. Результаты расчета сведены в таблицу 7.10.5.3.1.

| Наименование | К-во общей площади тыс.м2 | Часовой расход нм3/час | Годовой расход тыс.нм3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Новое жилищное строительство : |  |  |  |
| с.Натырбово | 76,195 | 331,3 | 29020 |
| х.Казенно-Кужорский | 19,048 | 82,8 | 725,3 |
| ВСЕГО | 95243 | 414,1 | 3627,3 |

Для устойчивой работы ШРП пропускная способность системы газоснабжения района определена  с увеличением на 20% максимального расчетного расхода газа потребителями с учетом требуемого перепада давления:

V= 414,1м3/час х1.2 ≈496,92 м3/час

Выводы:

1.  Для обеспечения эффективной работы системы газоснабжения поселка и улучшения состояния окружающей среды проектом определены следующие основные направления:

•	поэтапная замена морально и физически устаревшего газового оборудования на газовое и газоиспользующее оборудование  нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками;

•	использование автономных источников тепла современных модификаций, работающих на едином энергоносителе – газе;

•	строительство новых и замена изношенных газопроводов;

•	организация учета расхода газа у потребителя.

2. Газоснабжение нового строительства, предлагается от двух ШРП высокого давления  с присоединением к существующим газопроводам высокого давления.

3. Распределительные газопроводы высокого и низкого давления рекомендуется предусмотреть подземными из стальных труб, а газопроводы  низкого давления непосредственно к потребителям, надземными – на стойках и по фасадам из стальных труб.

4. В виду отсутствия данных по развитию существующих и проектируемых объектов промышленного назначения вопрос газоснабжения данных объектов будет рассматриваться на последующих стадиях проектирования.

5. Развитие системы газоснабжения предлагается осуществить с применением                 новейших технологий, оборудования, материалов, с высоким уровнем автоматизации,                  максимальной энергоэффективностью систем, экономии  топлива, экологической                   безопасности.

# 7.10.6    Электроснабжение

Электроснабжение территории застройки МО «Натырбовского сельского поселение» Кошехабльского муниципального района Республики Адыгея, состоящего из жилых, общественных и производственных зданий, с общей потребляемой мощностью 3950 кВт (в том числе I категория – 395 кВт, II категория – 1100 кВт, III категория – 2455 кВт), предусматривается от пятнадцати проектируемых двухтрансформаторных подстанций.

Электроснабжение проектируемых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ осуществляется по двум проектируемым кабельным линиям с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвБв-10 кВ 3х240 мм2) от ПС-35/10 кВ. А также по двухцепной воздушной линии 10 кВ выполненной самонесущим изолированным проводом СИП-3-1х95 мм2 от ПС-35/10 кВ. Переходы воздушных линий через р. Белая выполнить на повышенных опорах.

Проектируемые трансформаторные подстанции в жилом районе «Северный». ТП№1 2х100 кВА – жилые кварталы и дошкольное образовательное учреждение. Электроснабжение станции скорой медицинской помощи рекомендуется осуществить от существующих подстанций. ТП№2 2х100 кВА – очистные сооружения.

Проектируемые трансформаторные подстанции в жилом районе «Центральный». ТП№3 2х250 кВА – жилые кварталы. ТП№4 2х100 – форелевое хозяйство и гостиничный комплекс. ТП№5 2х100 – форелевое хозяйство. ТП№6 2х160 – туристско-рекреационный центр.

Проектируемые трансформаторные подстанции в жилом районе «Кременов-ский». ТП№7 2х100 кВА – очистные сооружения. ТП№8 2х100 кВА – жилые кварталы и рыночный комплекс. ТП№9 2х400 кВА – центр сервисного обслуживания и дошкольное образовательное учреждение.

Проектируемые трансформаторные подстанции в жилом районе «Южный». ТП№10 2х630 кВА – оптовый рынок, ТРЦ и коммерческо-деловой центр с гостиницей. ТП№11 2х250 кВА – дом-интернат для престарелых и спортивно-досуговый комплекс. ТП№12 2х630 кВА – общеобразовательная школа, дошкольное образовательное учреждение, амбулаторно-поликлиническое учреждение и общественно-деловой центр. ТП№13 2х160 кВА – жилые районы. ТП№14 1х63 кВА – АЗС.

Проектируемые трансформаторные подстанции в жилом районе «Кременовский». ТП№15 2х160 кВА – жилые районы и общественно-деловой центр.

Общая длина проектируемых кабельных линий составит 23700 м. Общая длина проектируемых воздушных линий составит 250 м.

Трансформаторные подстанции предусматриваются блочные типа комплектные (БКТПБ) серии «Неман» в бетонных оболочках. В трансформаторных подстанциях устанавливаются сухие трансформаторы. Включение трансформаторных подстанций осуществляется по двулучевой схеме.

Из зоны застройки предусматривается вынос (переустройство) воздушной линии 35 кВ (произвести демонтаж - 2000 м). Проектируемая линия 35 кВ – 3000 м.

Воздушные линии 10 кВ в районе «Южный» перевести в кабельные линии с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АпвПу2г-10 кВ 3(1х185 мм2) длиной 4500 м (произвести демонтаж - 4400 м ВЛ-10 кВ).

Воздушные линии 10 кВ в районе «Северный» перевести в кабельные линии с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АпвПу2г-10 кВ 3(1х185 мм2) длиной 2600 м (произвести демонтаж - 2100 м ВЛ-10 кВ).

В плане реконструкции ПС-35/10 кВ рекомендуется замена установленного на подстанции трансформатора Т1 мощностью 3,2МВА на трансформатор мощностью 4МВА. Замена трансформатора связана с ростом электрических нагрузок потребителей Натырбовское сельское поселения.

Электроснабжение трансформаторной подстанции №16 2х100 кВА расположенной в селе Махоше Поляна осуществляется от ПС-35/10 кВ «Тульское» по двум проектируемым кабельным линиям с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвБв-10 кВ 3х240 мм2) и по двухцепной воздушной линии 10 кВ. В связи с этим предусматривается реконструкция существующей линии или строительство новой линии по существующему коридору. Общая длина проектируемых кабельно-воздушных линий составит 17500 м.

| № | Электроснабжение |  | Сущ. | Проект. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребность в электроэнергии (всего) | кВт | 2387 | 3950 |
| 2. | Источники покрытия электронагрузок | кВА | 3200 | 6743 |
| 3. | Протяженность воздушных линий 10 кВ | км | 5,58 | 33,7 |
| 4. | Протяженность кабельных линий 10 кВ | км | -- | 7,75 |

# 7.10.6  Инфраструктура связи

# 7.10.6.1  Связь

Генеральным планом предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающей в себя телефонную связь общего пользования и существующих АТС.

Система построения телефонной сети- шкафная. Магистральная телефонная сеть проложена в кабельной канализации.

В настоящее время телефонизация объектов Натырбовское сельское поселения осуществляется от 3-х АТС, принадлежащих ОАО «ЮТК» (Адыгейский филиал), общей номерной емкостью 4048 №№ , в том числе:  АТС-1 – 1000 №№ (АТСК-100/2000):

- АТС-2    2048 №№ (АТС-«Квант»),

- АТС-3    1000 №№ (АТС- «Элком»).

а так же от АТС, принадлежащей ЗАО «Адыгейской телефонной компании», общей номерной емкостью 500 №№. На данный период задействовано 2600 №№ - ОАО «ЮТК» и 163 №№ - ЗАО «Адыгейской телефонной компании».

Резервная емкость составляет: 1348 №№ - ОАО «ЮТК» и 337 №№ - ЗАО «Адыгейской телефонной компании».

Исходя из предполагаемого общего прироста жилищного строительства (911 квартир и частных домов), а также объектов административно-хозяйственного, спортивного, дошкольного и общеобразовательного назначения, потребность в средствах проводной связи дополнительно составит 1000 №№.

Телефонизацию вновь вводимых объектов необходимо выполнить от существующих АТС – ОАО «ЮТК». Устаревшее оборудование АТС-1 (координатная станция) необходимо заменить на АТС типа «Элком» на 2000 №№.

Построение телефонной сети в поселении осуществляется по шкафной схеме. Телефонизацию вновь вводимых объектов жилого района «Центральный» выполнить от АТС – ОАО «ЮТК» прямым питанием и установить РШ-600х2.

Для телефонизации объектов жилых районов «Южный», «Кременовский», «Кобозева поляна»  необходимо установить телефонный распределительный шкаф ШР-600х2. К шкафу построить двухсотверстную кабельную канализацию и проложить в ней, от АТС – ОАО «ЮТК», кабель ТППэпЗ-200х2х0,4.

В жилом районе «Кобозева поляна» необходимо установить 3 кабельных ящика 10х2 и проложить в грунте кабель связи ТППэпЗБ-30х2х0,4 от проектируемого шкафа.

В жилом районе «Северный» необходимо установить 6 кабельных ящиков 10х2 и подключить их к существующей АТС, расположенной на территории больницы.

Предусматривается замена устаревшего существующего оборудования координатных АТС на современное цифровое оборудование. Соединение проектируемых АТС с существующими выполнить с помощью оптико-волоконных кабелей.

# 7.10.6.2  Радиофикация и телевизионная сеть

Радиофикацию вновь вводимых объектов поселения выполнить от существующей радиотрансляционной сети. Проектом предусматривается строительство радиофидерной линии в жилом районе «Центральный» и абонентских  линий в жилых районах «Южный», «Кобозева поляна» и «Кременовский».

Основные направления развития телевизионной сети предусматривают увеличение передаваемых эфирных программ, а также кабельного и спутникового TV, качественное улучшение приема передаваемых программ.

# 8   Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» проекта выполнен в соответствии с Пособием по составлению раздела проекта (рабочего проекта) «Охрана окружающей природной среды» к СНиП 11-01-95, СНиП 11-101-95, основными законодательными актами и нормативными документами, регламентирующими требования в области охраны окружающей природной среды и рационального использования природных ресурсов.

Перечень основных законодательных актов:

- Федеральный Закон РФ ФЗ-7 от 10.01.02 «Об охране окружающей среды» (ред. 30.12.08);

- Федеральный Закон РФ ФЗ-96 от 04.05.99 «Об охране атмосферного воздуха» (ред. 30.12.08);

- Федеральный Закон РФ ФЗ-89 от 24.06.98 г. «Об отходах производства и потребления» (ред. 30.12.08);

- Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г.;

- Федеральный Закон РФ ФЗ-190 от 29.12.04 Градостроительный Кодекс Российской Федерации (ред. 30.12.08).

# 8.1   Охрана земельных ресурсов

Земли района работ относятся к категории земель поселений.

Мероприятиями по охране земельных ресурсов в настоящем проекте являются:

- ликвидация несанкционированных свалок отходов;

- строительство закрытых сетей бытовой канализации;

- строительство очистных сооружений канализации;

- строительство закрытых сетей дождевой канализации;

- строительство очистных сооружений поверхностного стока на выпусках в открытые водоёмы;

- строительство локальных очистных сооружений на предприятиях;

- рекомендовано внедрение на предприятиях систем оборотного водоснабжения;

- движение транспорта и техники осуществляется строго по твердым покрытиям существующих и проектируемых дорог и проездов (при строительстве новых объектов и эксплуатации существующих);

- пневмоочистка колес автомобилей на выезде со стройплощадок (при строительстве новых объектов);

- герметизация сетей и сооружений, исключающая утечки воды и стоков (при строительстве новых объектов и эксплуатации существующих);

- хлорированная вода после промывки и обеззараживания внешних сетей водоснабжения во время профилактических и ремонтных работ отводится в специальные резервуары и вывозится в места, согласованные с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республики Адыгея» и Администрацией г/п специальными передвижными средствами (при эксплуатации объектов);

- установка мусоросборников на период строительства и эксплуатации объектов на площадках с твердым покрытием;

- своевременный вывоз мусора в места, согласованные с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республики Адыгея» и Администрацией г/п;

- озеленение;

- полив зеленых насаждений поливочными машинами и очищенной водой после очистных сооружений поверхностного стока (при эксплуатации объектов).

Строительные работы необходимо производить в строгом соответствии со строительными нормами и правилами, что позволит избежать техногенных и экзогенных нарушений грунта.

# 8.1.1   Охрана и рациональное использование почвенного слоя

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. При ведении строительных работ, прокладке линий коммуникаций и всех других видах работ, приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, последний подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных угодий. В данном проекте снятый почвенный слой используется после завершения строительства для благоустройства территории.

Снятие и охрана плодородного почвенного слоя осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.03-85 "Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ".

Ведомость на снятие почвенного слоя с территории земельного отвода с указанием мощности и объема снимаемых почв и дальности перемещения представлена в таблице 8.1.1.1.

Таблица 8.1.1.1 – Сводная ведомость снятия почвенного слоя с территории застройки

| Площадь отвода (Sг/п) (га) | № ареала залегания почв на картосхеме | Координаты снимаемого слоя на картосхеме | Площадь снятия почвенного слоя (га) | Мощность снимаемого почвенного слоя (м) | Объем снимаемого почвенного слоя почвы (тыс.м3) | Расстояние перемещения снимаемого слоя в резерв (км) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107,7* | - | - | 22,34** | 0,43 | 7,47 | 1 | - |
|  | - | - |  |  | 11,26 | 5 | - |
|  | - | - |  |  | 74,55 | 10 | - |
|  | - | - |  |  | 2,77 | 15 | - |

*  - площадь проектируемой территории

** - площадь, предлагаемая под строительство жилых и общественных зданий и устройство дорог

# 8.2   Охрана атмосферного воздуха

8.2.1   Существующее положение

Климат Натырбовского сельского поселения описан в разделе 4.1.2.

Состояние воздушного бассейна описано в разделе 4.2.

В с.Натырбово предприятиями, оказывающими наибольшее негативное влияние на атмосферный воздух, являются: существующие ФГУП «Майкопское ДРСУ» и ООО «Планета-гипс», а также ООО «Железобетон», которые оказывают негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха. Для снижения этого влияния проектом генерального плана предусмотрены озелененные санитарно-защитные зоны с определенным ассортиментом пород деревьев. Согласно «Рекомендациям по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий» (М., 1998) наиболее устойчивы к выбросам сернистого ангидрида, поступающим от асфальтобетонного завода, следующие породы деревьев: береза бородавчатая, каштан конский, клен ложноплатановый, клен остролистный, клен полевой, липа сердце-листная, рябина обыкновенная, яблоня домашняя, ясень обыкновенный и кустарники: бирючина обыкновенная, смородина золотистая. Наиболее высокими пылеулавливающими свойствами обладают следующие породы деревьев: айлант, акация белая, вяз гладкий, вяз листоватый, ель колючая, каштан конский, клен полевой, клен серебристый, клен ясенелистный, все виды липы, можжевельник виргинский, тополь белый, тополь канадский, тополь черный, черемуха, шелковица.

На основании закона «Об охране атмосферного воздуха» руководство заводов обязано:

- обеспечивать проведение инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разработку предельно допустимых выбросов и предельно допустимых нормативов вредного физического воздействия на атмосферный воздух;

- планировать и осуществлять мероприятия по улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сокращению или исключению таких выбросов;

- осуществлять мероприятия по предупреждению и устранению аварийных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также по ликвидации последствий его загрязнения;

- осуществлять учет выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников, проводить производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

- соблюдать правила эксплуатации сооружений, оборудования, предназначенных для очистки и контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

- обеспечивать соблюдение режима санитарно-защитных зон объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих вредное воздействие на атмосферный воздух.

8.2.2   Воздействие проектируемых объектов на атмосферный воздух и характеристика источников выброса загрязняющих веществ

Для производства строительных работ используется следующая техника:

- экскаватор с ковшом ёмкостью 0,25 м3,

- экскаватор с ковшом ёмкостью 0,5 м3,

- экскаватор с ковшом ёмкостью 1 м3,

- автокран г/п 10 т,

- бульдозер мощностью 59 (80) кВт для планировочных работ,

- кулачковый каток Д-130Б,

- автомобили-самосвалы КамАЗ-5511, грузоподъемностью 10 т для перевозки грунта, строительных материалов, мусора,

- машины поливочные,

- асфальтоукладчик для асфальтирования проездов и площадок.

При проведении земляных работ и при переработке строительных материалов выбросы пыли происходят при следующих работах:

- разработка грунта экскаватором в автосамосвал,

- автоперевозка грунта на расстояние до 1 км, 5 км, 10 км, 15 км,

- выгрузка грунта из автосамосвала,

- разработка грунта бульдозером с перемещением,

- обратная засыпка и разработка грунта вручную,

- уплотнение грунта,

- выгрузка песка из автосамосвала и разработка его вручную,

- выгрузка щебня из автосамосвала и переработка его вручную.

Неорганизованные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу будут иметь место при производстве электросварочных работ, окрасочных работ, при работе ДВС строительной техники, при асфальтировании дорожного покрытия.

В период эксплуатации объектов основными загрязнениями атмосферного воздуха являются тепловыделения от людей и бытового оборудования, которые не нормируются, загрязнения от автотранспорта и выбросы от котельных, АЗС и АГЗС и промпредприятий.

Теплоснабжение  проектируемых объектов  жилых и общественных зданий  предлагается от новых и реконструируемых котельных суммарной мощностью 12,847МВт.

Обоснование размещения новых котельных, разработка схемы теплоснабжения от котельных выполняются на последующих стадиях проектирования.

Вопрос теплоснабжения перспективных объектов  промышленного назначения будет рассматриваться на последующих стадиях проектирования.

Все решения по теплоснабжению г/п являются предварительными и должны быть уточнены на дальнейших стадиях проектирования. Поэтому расчет рассеивания вредных выбросов в атмосфере будет произведен также на последующих стадиях проектирования.

Для подержания необходимого давления у существующих и перспективных потребителей, рекомендуется установка 29 дополнительных газорегуляторных пунктов шкафного типа, которые являются источником выделения вредных веществ в атмосферу. Загрязняющее вещество – метан – сбрасывается в атмосферу при пуско-наладочных работах единовременно и при аварийных ситуациях. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется от регуляторов давления и предохранительных клапанов:

- через свечу Ø20 мм Н=4,0 м, через которую создаётся небольшой расход газа  для настройки регулятора,

- через свечу Ø25 мм Н=4,0 м, через которую создаётся небольшой расход газа  для настройки регулятора.

На территории Натырбовского сельского поселения размещены несколько существующих АЗС и АГЗС, которые являются источниками загрязнения атмосферного воздуха при сливе нефтепродуктов из автоцистерны в резервуар и в баки автомобилей и при проливах нефтепродуктов на поверхность. Проектируемая застройка располагается на расстоянии не менее 100 м от существующих АЗС и АГЗС. Проектом генерального плана предусмотрено размещение двух новых АЗС, на расстоянии более 100 м от проектируемой жилой застройки.

Хранение легкового транспорта жителей, проживающих в индивидуальных жилых домах, осуществляется на собственной территории.

На последующей стадии «Архитектурно-строительное проектирование» при разработке проектов для конкретных объектов застройки будут выполнены расчеты рассеивания вредных веществ с учетом фона и этажности прилегающих зданий и сооружений.

Расчетные величины выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведены в таблице 8.2.2.1.

Таблица 8.2.2.1 – Характеристика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

| Вредное вещество | ПДКм.р. | Класс опасности | Кол-во вредных веществ, т/пер |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| выбросы при строительстве объектов |
| Фториды | 342 | 0,02 | 2 | 0,011 |
| Взвешенные вещества | 2902 | 0,5 | 3 | 30,782 |
| Пыль неорганическая: SiO2 < 20 % | 2909 | 0,5 | 3 | 6,794 |
| SiO2 20-70 % | 2908 | 0,3 | 3 | 0,005 |
| SiO2 > 70 % | 2907 | 0,15 | 3 | 2,587 |
| Углеводороды предельные С12 – С19 | 2754 | 1 | 4 | 1,957 |
| Ксилол | 616 | 0,2 | 3 | 6,2424 |
| Ацетон | 1401 | 0,35 | 4 | 4,375 |
| Бутилацетат | 1210 | 0,1 | 4 | 4,398 |
| Спирт н-бутиловый | 1042 | 0,1 | 3 | 0,428 |
| Спирт этиловый | 1061 | 5 | 4 | 0,024 |
| Толуол | 621 | 0,6 | 3 | 0,598 |
| Уайт-спирит | 2752 | 1,2 | ОБУВ | 0,251 |
| Фтористый водород | 342 | 0,02 | 2 | 0,002 |
| Углерода окись | 337 | 5 | 4 | 26,419 |
| Железа оксид | 123 | 0,04 | 3 | 0,035 |
| Марганец и его соединения | 143 | 0,01 | 2 | 0,003 |
| Углеводороды (по керосину) | 2732 | 1,2 | ОБУВ | 7,902 |
| Оксиды азота (в пересчете на диоксид) | 301 | 0,5 | 3 | 10,541 |
| Сажа | 328 | 0,15 | 3 | 4,083 |
| Диоксид серы | 330 | 0,5 | 3 | 5,294 |
| Метан | 410 | 50 | ОБУВ | 7,6792 |
| Итого |  |  |  | 120,411 |
| выбросы при эксплуатации проектируемых котельных и АЗС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Углерода окись | 337 | 5 | 4 | 2,87 |
| Оксиды азота (в пересчете на диоксид) | 301 | 0,2 | 3 | 9,40 |
| Бенз(а)пирен | 703 | 1*10-6 | 1 | 0,000003 |
| Углеводороды (по бензину) | 2704 | 5 | 4 | 10,40 |
| Итого |  |  |  | 22,66 |

8.2.3   Определение размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

Расстояния от границ зоны санитарной охраны до жилых зданий, участков детских учреждений, школ, учреждений здравоохранения следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитная зона существующего ООО «Планета-гипс» – 300 м. При усовершенствовании технологии очистки выбросов – модернизация вентиляции путем применения гидрошламоудаления (мокрое) – возможно уменьшение санитарно-защитной зоны на 15%. Таким образом, санитарно-защитная зона от источников выбросов загрязняющих веществ объекта принимается равной 255 м.

Санитарно-защитная зона существующего ФГУП «Майкопский ДРСУ» (асфальтобетонный завод (АБЗ)) – 500 м. При работе асфальтобетонного завода в атмосферу выделяются следующее загрязняющие вещества: неорганическая пыль, оксиды серы, углерода и азота, углеводороды. Оборудование, выделяющее загрязняющие вещества, оснащается пылегазоочистными системами, которые включают: пылеуловители различного типа с газоходами и дымососами; устройства, обеспечивающие требуемый температурный режим; бункера с механическими средствами для подачи пыли к дозаторам агрегата минерального порошка. Оборудование, применяемое для осаждения пыли из запыленного газа, можно разделить на пять основных групп: пылеоса-дительные камеры, циклоны, мокрые пылеуловители, тканевые фильтры и электрофильтры. Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на АБЗ можно осуществить в результате:

- совершенствования контроля соблюдения технологических режимов и правил;

- совершенствования технологических процессов;

- строительства новых и повышения эффективности существующих очистных установок.

К первому направлению относится постоянный контроль за агрегатами и узлами АБЗ, являющимися: источниками выброса загрязняющих веществ, и регулярное проведение технического обслуживания очистных установок. Особое наблюдение должно быть установлено:

- за состоянием уплотнения между обечайкой вращающихся сушильных барабанов и торцами неподвижно закрепленных загрузочных и разгрузочных коробок асфальтосмесительных установок;

- за пыленепроницаемостью кожухов горячих элеваторов, грохотов и смесителей и наличием отсоса воздуха из-под кожухов с целью исключения пыления при работе механизмов;

- за герметичностью газоходов;

- за бесперебойной работой всех пылегазоочистных систем;

- за соблюдением температурных режимов.

При совершенствовании технологических процессов на АБЗ следует предусмотреть утилизацию тепла, получаемого от сжигания газов окисления в печах дожига реакторных установок для переработки гудрона в битум с использованием его для предварительного нагрева гудрона, или сжигание газов окисления в специально оборудованных топках битумных котлов, используемых для нагрева гудрона.

В процессе строительства новых и повышения эффективности существующих очистных установок следует предусмотреть применение двухступенчатой сухой и мокрой очистки газов на выходе из сушильного барабана. Степень очистки пылеулавливающих установок с одним или несколькими обычными циклонами не отвечает современным требованиям. Более эффективными являются циклоны батарейного типа (мультициклоны). Их преимущество - незначительные габариты при большой производительности.

Для отделения мельчайших частиц пыли применяют мокрое обеспыливание, которое работает наиболее эффективно в сочетании с устройствами, предварительно улавливающими крупные частицы пыли. Одним из наиболее эффективных и перспективных мокрых пылеуловителей являются установки типа «Ротоклон».

К мерам по борьбе с пылевыделением следует отнести мероприятия по уменьшению скорости отходящих газов, в частности, за счет относительного увеличения диаметра барабанов сушильных установок.

При соблюдении всех описанных мероприятий возможно уменьшение санитарно-защитной зоны АБЗ на 15%. Таким образом, СЗЗ от источников выбросов загрязняющих веществ на АБЗ принимается равной 425 м.

Также при усовершенствовании технологии очистки выбросов от хлебозавода, от молокозавода, от цеха по деревообработке, от автостанции возможно уменьшение санитарно-защитной зоны от источников выбросов загрязняющих веществ – на 15% – со 100 м до 85 м.

Санитарно-защитная зона существующего ООО «Роспищеком» – 50 м. При усовершенствовании технологии очистки выбросов возможно уменьшение санитарно-защитной зоны на 15%. Таким образом, санитарно-защитная зона от источников выбросов загрязняющих веществ объекта принимается равной 42,5 м.

При этом для всех предприятий необходима разработка «Проекта предельно-допустимых выбросов» и «Проекта организации санитарно-защитных зон».

Таблица 8.2.3.1 – Размер санитарно-защитных проектируемых объектов

| Наименование объектов | Размер санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- |
| проектируемое ООО «Майкопское форелевое хозяйство» с производственной площадкой | 300 |
| проектируемые АЗС | 50 |
| проектируемые котельные | определяется на основании расчета рассеивания на последующих стадиях проектирования |
| проектируемые КНС | 15–20 |
| проектируемые очистные сооружения поверхностного стока | 50 |
| проектируемые торговые комплексы и центры, предприятия общественного питания, торгово-рыночный комплекс | 50 |
| санитарные разрывы вдоль трассы ВЛ-10 | 10 |
| санитарные разрывы вдоль трассы ВЛ-35 | 15 |
| охранная зона газопровода высокого давления | 10 |

8.2.4   Экономическая эффективность проектируемых объектов и мероприятий

Эколого-экономическую оценку работ можно выразить через ущерб за выбросы ЗВ в атмосферу. Размер ущерба за выбросы, сбросы и размещение отходов определен в соответствии с Инструктивно-методическими указаниями по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды (Утв. Минприроды РФ 26.01.93 г.) по формуле:

П = ∑ Сhi * Mi (руб.), при Мi < Mhi, где

i – вид загрязняющего вещества;

Сhi – ставка платы за выброс i-го загрязняющего вещества (т);

Мi – расчетный выброс i-го загрязняющего вещества (т);

Mhi – предельно-допустимый выброс i-го загрязняющего вещества (т).

Учитывая, что при эксплуатации принимается работа объекта в режиме номинальной нагрузки, соответствующей максимальным выбросам, сбросам и размещению отходов по утвержденным нормам ПДВ Мi берется равным Мhi.

Сhi = Hбhi * Кэ * Кинд, где

Hбhi – базовый норматив платы за выброс 1 тонны i-го вещества (руб./т),

Кэ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости атмосферы (1,6 для Республики Адыгея). Применяется с дополнительным коэффициентом 1,2 при выбросе загрязняющих веществ в атмосферный воздух населенных пунктов.

Кинд – федеральный коэффициент индексации платы за загрязнение природной среды, принимаемый равным 1,79 и 1,46.

Коэффициенты Hбhi, Кэ и Кинд принимаются согласно Постановлению Правительства РФ «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» от 12.06.2003 года № 344 и от 01.07.2005 года №410.

Ущерб за выбросы загрязняющих веществ при строительстве объектов и ущерб за выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации проектируемых котельных и автозаправочных станций представлен в таблице 8.2.4.1.

Таблица 8.2.4.1 – Ущерб за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

| Наименование вещества | Кол-во, т/пер | Базовый коэффициент платы | Коэффициент экологической ситуации | Коэффициент индексации платы | Итого размер ущерба, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ущерб при строительстве объектов |
| Фториды | 0,011 | 68 | 1,92 | 1,79 | 2,54 |
| Взвешенные вещества | 30,782 | 13,7 | 1,92 | 1,46 | 1182,16 |
| Пыль неорганическая: |  |  |  |  |  |
| SiO2 < 20 % | 2,587 | 13,7 | 1,92 | 1,79 | 121,81 |
| SiO2 20-70 % | 0,005 | 21 | 1,92 | 1,79 | 0,33 |
| SiO2 > 70 % | 2,587 | 41 | 1,92 | 1,79 | 364,55 |
| Углеводороды предельные С12 – С19 | 1,957 | 5 | 1,92 | 1,46 | 27,43 |
| Ксилол | 6,242 | 11,2 | 1,92 | 1,79 | 240,28 |
| Ацетон | 4,375 | 6,2 | 1,92 | 1,79 | 93,22 |
| Бутилацетат | 4,398 | 21 | 1,92 | 1,79 | 317,41 |
| Спирт н-бутиловый | 0,428 | 21 | 1,92 | 1,79 | 30,87 |
| Спирт этиловый | 0,024 | 0,4 | 1,92 | 1,79 | 0,033 |
| Толуол | 0,598 | 3,7 | 1,92 | 1,79 | 7,60 |
| Уайт-спирит | 0,251 | 2,5 | 1,92 | 1,79 | 2,16 |
| Фтористый водород | 0,002 | 410 | 1,92 | 1,79 | 3,49 |
| Углерода окись | 26,419 | 0,6 | 1,92 | 1,79 | 54,48 |
| Железа оксид | 0,035 | 52 | 1,92 | 1,79 | 6,30 |
| Марганец и его соединения | 0,003 | 2050 | 1,92 | 1,79 | 21,38 |
| Углеводороды (по керосину) | 7,902 | 2,5 | 1,92 | 1,79 | 67,89 |
| Оксиды азота (в пересчете на NO2) | 10,541 | 52 | 1,92 | 1,79 | 1883,78 |
| Сажа | 4,083 | 80 | 1,92 | 1,46 | 915,56 |
| Диоксид серы | 5,294 | 21 | 1,92 | 1,46 | 311,66 |
| Метан | 2,648 | 50 | 1,92 | 1,46 | 1076,32 |
| Итого | 115,380 |  |  |  | 6731,27 |
| ущерб при эксплуатации котельных и АЗС |
| диоксид азота | 2,87 | 52 | 1,92 | 1,79 | 512,22 |
| оксид углерода | 9,40 | 0,6 | 1,92 | 1,46 | 15,81 |
| бенз(а)пирен | 0,000003 | 2049801 | 1,92 | 1,79 | 21,92 |
| Углеводороды (по бензину) | 10,40 | 5 | 1,92 | 1,79 | 178,63 |
| Итого | 22,66 |  |  |  | 728,58 |

# 8.3   Мероприятия по защите от шума и вибраций

Шумовые или вибрационные воздействия объекта могут рассматриваться как энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности, атмосферы. Основным отличием шумовых воздействий от выбросов загрязняющих веществ является влияние на окружающую среду звуковых колебаний, передаваемых через воздух или твердые тела (поверхность земли).

Основными мероприятиями по снижению шума от автотранспорта является ма-гистрализация уличной сети и организация движения, позволяющие сконцентрировать транспортные потоки по основным магистралям и избежать большого числа перекрестков.

На проектируемой территории строительные работы ведутся строго в дневное время суток. Вокруг строительных площадок предусмотрено ограждение. Особого шумового воздействия на окружающую среду не ожидается. Некоторое повышение шума будет только при производстве землеройных работ. Проектируемые объекты размещается с учетом санзоны от жилья, поэтому при эксплуатации не будет особого шумового воздействия на окружающую среду.

Для предотвращения вредного воздействия на людей, находящихся внутри и снаружи зданий, шума и вибрации от работающего вентиляционного и насосного оборудования предусмотрены следующие мероприятия:

1. Для установки вентагрегатов и насосов предусматриваются виброоснования и «плавающие» полы.

2. Вентагрегаты и насосы присоединены к воздуховодам посредством гибких вставок.

3. Предусмотрены шумоглушители на воздуховодах и трубопроводах.

4. Вентагрегаты и насосы устанавливаются в специальных закрытых помещениях со звукоизоляцией стен, полов и потолков.

5. Скорость движения теплоносителя в системах отопления и перепады давления в стояках приняты из условия бесшумной работы систем.

6. Скорость движения воды в системах водоснабжения и перепады давления в стояках приняты из условия бесшумной работы систем.

Допустимые уровни звукового давления, допустимые эквивалентные и максимальные уровни звука на территории жилой застройки принимаются по таблице 1 СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

Таблица 8.3.1 - Допустимые уровни звукового давления на территории жилой застройки

| Наименование территории | Уровень звукового давления (эквивалентный уровень звукового давления) L, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | Уровень звука, LA, дБА | Максимальный уровень звука, LAмакс, дБА |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| Территории, непосредственно прилегающие к зданиям школ, детских дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорайона и групп жилых домов | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |

В целях шумопоглощения проектом предусмотрено озеленение вдоль улиц и остекление окон домов стеклопакетами заводского изготовления, обеспечивающими достаточное шумопоглощение. Зеленые насаждения в жилых районах играют большую роль в борьбе с шумом. Располагаемые между источниками шума и жилыми домами, участками для отдыха и спорта зеленые насаждения снижают уровень шума на 5-10%. Кроны лиственных деревьев поглощают до 26% падающей на них звуковой энергии. Хорошо развитые кустарниковые и древесные породы с густой кроной на участке шириной в 30-40 м могут снижать уровни шума на 17-23 дБА, а небольшие скверы и внутриквартальные посадки с редкими деревьями на 4-7 дБА. Проектные решения по озеленению территории описаны в п.7.5.1.2.

# 8.4   Защита от воздействия электромагнитных полей

Для защиты жилых территорий от воздействия электромагнитных полей, а также при установлении размеров санитарно-защитной зоны (C33) электромагнитных излучателей необходимо руководствоваться «Временными санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами» № 2963-84.

При размещении радиотелевизионных и радиолокационных станций уровень электромагнитной энергии в жилой застройке, а также на территории, предназначенной для перспективного градостроительного освоения в районах действующих радиолокационных станций, при круглосуточном непрерывном излучении и при импульсном излучении не должен превышать установленных санитарных нормативов.

Оценка воздействия электромагнитного поля предусматривает два вида источников - электромагнитные поля радиоизлучений и поля промышленной частоты 50Гц.

К объектам электромагнитных излучений промышленной частоты 50 Гц относятся линии электропередач. Размеры санитарно-защитных зон по отношению к жилой застройке в этом случае предусматриваются соответствующими нормативными документами. Согласно «Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В» охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии для ВЛ 35 кВ – 15 м.

Среди коллективных мер защиты на первый план выступает ряд предварительных мероприятий, проводимых на этапах проектирования энергопередающих устройств. Это недопущение размещения жилой застройки в непосредственной близости от ЛЭП, где уровни интенсивности ЭП превышают предельно допустимые для населения, определение зон недопустимого пребывания населения, а также предупреждение их случайного попадания в эти зоны.

Основной принцип защиты здоровья населения от электромагнитного излучения ЛЭП состоит в установлении санитарно-защитных зон для линий электропередачи и снижении напряженности электрического излучения в жилых зданиях и в местах возможного продолжительного пребывания людей путем применения защитных экранов.

В пределах санитарно-защитной зоны ЛЭП запрещается:

•  размещать жилые и общественные здания и сооружения;

•  устраивать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта;

•  размещать предприятия по обслуживанию автомобилей и склады нефти и нефтепродуктов;

•  производить операции с горючим, выполнять ремонт машин и механизмов.

Территории санитарно-защитных зон разрешается использовать как сельскохозяйственные угодья, однако рекомендуется выращивать на них культуры, не требующие ручного труда. На приусадебных участках или других местах пребывания людей напряженность поля промышленной частоты может быть снижена путем установления защитных экранов, например это железобетонные, металлические заборы, тросовые экраны, деревья или кустарники высотой не менее 2 м.

Одним из немаловажных мероприятий по защите населения от ЭМИ является организация специальных проходов для людей, транспортной техники под высоковольтными линиями электропередач.

# 8.5   Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения

# 8.5.1   Воздействие проектируемого объекта на состояние поверхностных и подземных вод

Уровень воздействия проектируемого объекта на состояние поверхностных и подземных вод определяется его режимом водопотребления и водоотведения.

Загрязняющие вещества в водные объекты от проектируемого объекта могут поступать через выпуски сточных вод, в результате утечек из линий коммуникаций, с осадками из атмосферы, при смыве минеральных веществ с территории и т.п. Наибольший вклад в загрязнение поверхностных водных источников вносит сброс сточных вод и смыв загрязняющих веществ с прилегающей к водному объекту территории. Уровень воздействия объекта на состояние поверхностных вод - приемника стоков зависит от наличия и технических характеристик применяемых очистных сооружений.

На территории Натырбовского сельского поселения протекает река Лаба.

Питание реки смешанное, основным источником питания являются атмосферные осадки, дающие до 90% годового стока.

Подъем уровня обычно начинается в марте-апреле – это начало весеннего па-водка. Максимальный подъем уровня воды отмечается в мае-июне, после чего до сентября идет постепенный спад воды. В октябре наступает осенний паводок, после чего уровень быстро снижается до зимнего половодья.

На р. Лаба расположен ряд населенных пунктов, колхозы, совхозы, леспромхозы и предприятия, которые сбрасывают в нее неочищенные сточные воды. Расположенные вблизи реки навозохранилища, свалки и неорганизованные места водопоя и купания животных являются также причиной ее загрязнения, особенно в паводковый период, когда по данным ФГУЗ ЦГиЭ в Республике Адыгея, значительно ухудшаются физико-химические и бактериальные показатели воды.

По данным Краснодарской комплексной лаборатории метеослужбы, за последний год  в  р. Лаба сохраняются высокие фоновые загрязнения медью (превышение ПДК  в  2–3 раза), железом (до 20 ПДК) и нефтепродуктами (до 4 ПДК) ниже г. Майкопа. Очистными сооружениями г. Майкопа превышены нормативы ПДС по аммонийному азоту  в  6 раз, по фосфатам –  в  7,2 раза, по нефтепродуктам –  в  2,4 раза, по меди –  в  2 раза, железу – 6,4 раза.  В  р. Белую сброшено 40 200 тыс. куб. м недостаточно очищенных стоков.

На территории Натырбовского сельского поселения отсутствуют очистные сооружения. Сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод с.Натырбово осуществляется на канализационно-насосную станцию и перекачиваются на очистные сооружения канализации г.Майкопа. Существующие очистные сооружения канализации г. Майкопа перегружены в 1,5 раза, что не обеспечивает эффективную очистку сточных вод от загрязняющих веществ до нормируемых предельно-допустимых концентраций.

Все это ведет к загрязнению поверхностных вод р. Лаба.

Отсутствие финансовых средств не позволяет внедрять передовые методы и технологии биологической и механической очистки; дополнительно вводить новые мощности, содержать штат по обслуживанию очистных сооружений и контролю за ка-чеством очистки. До настоящего времени ливневые и дренажные воды сбрасываются в реки без очистки. Отсутствует канализационная система с локальными очистными сооружениями на ряде предприятий, которые проектировались и строились в прошлом столетии. Значительная часть загрязняющих веществ попадает в реку с прилегающих сельскохозяйственных угодий, где используются ядохимикаты. Негативное влияние на качество воды в реке оказывает заиление и зарастание русла реки и как следствие – ее заболачиваемость. Река практически потеряла свою естественную способность к самоочищению.

# 8.5.2   Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод при эксплуатации про-ектируемых объектов аналогичны мероприятиям по охране земельных ресурсов (п.8.1).

Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения засорения и загрязнения устанавливаются водоохранные зоны. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. В прибрежных защитных полосах водоохранных зон допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений. В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации №74-ФЗ от 3 июня 2006 года установлены минимальные размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос:

- для реки Лаба (длина реки 214 км) – в размере 200 м водоохранная зона и 50 м защитная прибрежная полоса.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды (ФЗ №74 ст.65).

Минимальная ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас с/х животных и организация для них летних лагерей.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы р. Лаба составляет 20 м.

# 8.5.3   Расчет неорганизованного поверхностного стока в период строительства объектов

Расчет объема сточных вод и массы сброса загрязняющих веществ с неорганизованным стоком в период строительства объектов производится в соответствии с «Методическими указаниями по расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты». Масса сброса загрязняющих веществ с неорганизованным стоком с территории водосбора определяется по формуле:

Mi = S × (Ws × mis × + Wi × mit ) × 10-6 × + Sn × Wn × min × 10-6, где

S – площадь территории водосбора в границах проекта (107,7 га);

Ws, Wt, Wn – объем стока дождевых, талых и поливомоечных вод;

mis, mit, min – концентрация одного загрязняющего вещества в стоке дождевых, талых, поливомоечных вод.

Объем стока дождевых вод рассчитывается по формуле:

Ws = 2.5 × Hд × Кд × Квн, где

Нд – слой осадков за теплый период со средними температурами выше 0оС;

Кд – коэффициент, учитывающий объем стока дождевых вод в зависимости от интенсивности дождя для данной местности продолжительностью 20 мин при периоде однократного превышения расчетной интенсивности дождя, равному 1 году (q20);

Квн – коэффициент, учитывающий интенсивность формирования дождевого стока в зависимости от степени распространения водонепроницаемых поверхностей Пвн (кровли, здания, дороги, площадки и т.п.) на площади водосбора.

Расчет неорганизованного стока выполняется на период производства работ с использованием строительной техники. Срок реализации генплана – 20 лет. Следовательно, объем стока дождевых вод за период строительства:

Wд = 2,5 * 481 * 0,82 * 0,4 * 107,7 * 20 = 849580,68 м3/период

Объем стока талых вод рассчитывается по формуле:

Wт = Hт × Кт × Кв, где

Нт – слой осадков за холодный период со средними температурами ниже 0оС;

Кт – коэффициент, учитывающий объем стока талых вод в зависимости от условий снеготаяний;

Кв – коэффициент, учитывающий вывоз снега с территории природопользова-теля. Следовательно, объем стока талых вод за период строительства:

Wт = 276 * 0,47 * 10 * 107,7 * 20 = 2794168,80 м3/год*га.

Таблица 8.5.3.1 – Масса сброса загрязняющих веществ с неорганизованным стоком в пределах допустимых нормативов в период строительства

| Наименование загрязняющих веществ | Допустимая концентрация, мг/л | Масса сброса загрязняющих веществ, т |
| --- | --- | --- |
|  | Дождевые воды | Талые воды | Дождевые воды | Талые воды | всего |
| Взвешенные вещества | 250 | 3500 | 212,40 | 9779,59 | 9991,99 |
| Нефтепродукты | 10 | 30 | 8,50 | 83,83 | 92,32 |
| БПК | 30 | 90 | 25,49 | 251,48 | 276,96 |
| ХПК | 100 | 250 | 84,96 | 698,54 | 783,50 |
| Сульфаты | 100 | 500 | 84,96 | 1397,08 | 1482,04 |
| Хлориды | 200 | 1500 | 169,92 | 4191,25 | 4361,17 |
| Азот аммонийный | 2 | 4,3 | 1,70 | 12,01 | 13,71 |
| Азот общий | 4,9 | 10,5 | 4,16 | 29,34 | 33,50 |
| Нитраты (по азоту) | 0,08 | 0,17 | 0,07 | 0,48 | 0,54 |
| Нитриты (по азоту) | 0,08 | 0,17 | 0,07 | 0,48 | 0,54 |
| Кальций | 43 | 113 | 36,53 | 315,74 | 352,27 |
| Магний | 8 | 14 | 6,80 | 39,12 | 45,92 |
| Железо общее | 0,3 | 1,7 | 0,25 | 4,75 | 5,00 |
| Медь | 0,02 | 0,076 | 0,02 | 0,21 | 0,23 |
| Никель | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,06 |
| Цинк | 0,3 | 0,55 | 0,25 | 1,54 | 1,79 |
| Фосфор общий | 1,08 | 1,08 | 0,92 | 3,02 | 3,94 |
| Итого: |  |  |  |  | 17445,50 |

Таблица 8.5.3.2 – Масса сброса загрязняющих веществ с неорганизованным стоком в пределах, установленных лимитов в период строительства

| Наименование загрязняющих веществ | Допустимая концентрация, мг/л | Масса загрязнений, т |
| --- | --- | --- |
|  | Тало-дождевой сток |
| Взвешенные вещества | 6000 | 21862,50 |
| Нефтепродукты | 90 | 327,94 |
| БПК | 210 | 765,19 |
| ХПК | 500 | 1821,87 |
| ИТОГО: |  | 24777,50 |

Таблица 8.5.3.3 – Ущерб поверхностным источникам при строительстве объектов

| Наименование загрязняющих веществ | Допустимые сбросы загрязняющих веществ | Сбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов |
| --- | --- | --- |
|  | Норматив платы, руб./т | Масса загрязняющих веществ | Коэффициент индексации платы | Сумма ущерба, т. руб. | Норматив платы, руб./т | Масса загрязняющих веществ | Коэффициент индексации платы | Сумма ущерба, т. руб. |
| Взвешенные вещества | 366 | 9992,0 | 1,79 | 6546,14 | 1830 | 11870,5 | 1,79 | 3888,42 |
| Нефтепродукты | 5510 | 92,3 | 1,79 | 910,55 | 27550 | 235,6 | 1,79 | 11619,31 |
| БПК | 91 | 277,0 | 1,79 | 45,11 | 455 | 488,2 | 1,79 | 397,63 |
| ХПК | - | 783,5 |  |  | - | 1038,4 |  |  |
| Сульфаты | 2,8 | 1482,0 | 1,46 | 6,05 |  |  |  |  |
| Хлориды | 0,9 | 4361,2 | 1,79 | 7,02 |  |  |  |  |
| Азот аммонийный | 551 | 13,7 | 1,46 | 11,03 |  |  |  |  |
| Азот общий | - | 33,5 |  |  |  |  |  |  |
| Нитраты (по N2) | 6,9 | 0,5 | 1,46 | 0,005 |  |  |  |  |
| Нитриты (по N2) | 3444 | 0,5 | 1,46 | 2,73 |  |  |  |  |
| Кальций | 1,2 | 352,3 | 1,79 | 0,75 |  |  |  |  |
| Магний | 6,9 | 45,9 | 1,46 | 0,46 |  |  |  |  |
| Железо общее | 2755 | 5,0 | 1,46 | 20,13 |  |  |  |  |
| Медь | 275481 | 0,2 | 1,79 | 113,09 |  |  |  |  |
| Никель | 27548 | 0,1 | 1,79 | 3,17 |  |  |  |  |
| Цинк | 27548 | 1,8 | 1,79 | 88,34 |  |  |  |  |
| Фосфор общий | 1378 | 3,9 | 1,79 | 9,70 |  |  |  |  |
| Итого: |  | 17445,5 |  | 7764,34 |  | 13632,7 |  | 509011,8 |
| Итого с коэффициентом: 2 * (7764343+50901181) =117331049руб. |

# 8.6   Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов производства и потребления

В настоящее время одной из наиболее важных проблем поселка Натырбово является утилизация твердых бытовых отходов (ТБО). На территории Натырбовского сельского поселения отсутствует свалка для утилизации твердых бытовых отходов. При этом накопление ТБО составляет более 2700 м3 в год.

Для сбора твердых бытовых отходов около проектируемых жилых и общественных зданий должны быть установлены металлические контейнеры объемом 0,75 м3, в количестве 9 шт. для отходов IV класса опасности и 15 шт. для отходов V класса опасности. Для вывоза отходов дополнительно к существующему парку спецтранспорта необходимо приобретение 1 мусоровоза. При этом мусор можно вывозить через день.

Твердые бытовые отходы:

- должны храниться в специальных металлических контейнерах, установленных на площадках с твердым покрытием, желательно огороженных с 3-х сторон сплошным ограждением;

- площадка должны располагаться не ближе 25 м от жилья;

- вывоз должен осуществляться своевременно согласно договору, заключенному со специализированной организацией по вывозу отходов;

- в жилых массивах также допускается сбор отходов ежедневно в мусоровоз.

Не допускается:

- переполнение контейнеров;

- поступление в контейнеры отходов 1 и 2 классов опасности;

- использование ТБО на подсыпку дорог и стройплощадок;

- сжигание ТБО на пром. площадках, особенно вблизи жилых домов;

- хранение ТБО в открытых контейнерах более 1 недели, а в летнее время более 2-х дней.

Люминесцентные лампы должны накапливаться в крытом помещении, недоступном для посторонних, желательно с кафельным ровным полом (или с металлическим полом), в специальных контейнерах (желательно металлических). Не допускается:

- хранение ламп под открытым небом и на грунтовой поверхности;

- хранение ламп без тары и в таких местах, где к ним могут иметь доступ дети;

- хранение ламп в мягких картонных коробках, поваленных друг на друга;

- передача ламп сторонним организациям, кроме специальных по переработке данного вида отходов.

В случае боя ртутьсодержащих ламп осколки собираются щеткой или скребком в металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой, заполненной раствором марганцовокислого калия. Место необходимо нейтрализовать раствором марганцовокислого калия и смыть водой. Контейнер и его внутренняя поверхность должны изготавливаться из материала неамальгирующего и неадсорбирующего ртуть (винипласт). Использованные ртутьсодержащие лампы должны вывозиться на спецпредприятия для демеркуризации.

Ущерб за размещение отходов при строительстве и эксплуатации объекта рассчитан в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» № 344 от 12.06.2003 года и №410 от 01.07.2005 года.

# 8.7   Выводы

Результат проведенных расчетов и их анализов с учетом характеристик объекта и исходных данных показывает, что объект не представляет экологической опасности в период  строительства и эксплуатации.

При соблюдении правил и требований обращения с отходами, в том числе надзора за их складированием и вывозом, эксплуатация проектируемых объектов не окажет отрицательного воздействия на окружающую среду.

Проектируемая деятельность в целом соответствует нормам природоохранного законодательства, принятым в качестве критериев оценки воздействия на окружающую среду.

Плата за выбросы ЗВ в атмосферу, сброс ЗВ с неорганизованным стоком и за размещение отходов при строительстве объектов составит 117 628 571,9 рублей.

Плата за выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации проектируемых котельных и АЗС и за размещение отходов при эксплуатации проектируемых объектов составит 1 186 505,1 руб./год.

Проектом предусмотрены необходимые санитарно-защитные, охранные и водоохранные зоны.

# 9   Основные факторы риска возникновения ЧС природного и техногенного характера. Мероприятия по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций.

«Построить культуру предупреждения бедствий нелегко. Цену предупреждения бедствий мы  оплачиваем сейчас, в то время как выгоду от этого мы получим только в далёком будущем. Более того, выгоды не ощутимы, поскольку бедствия эти не произошли».

Основные цели:

1. Понимание риска и последующее его уменьшение до допустимого уровня;

2. Готовность территории в случае ЧС ликвидировать бедствие в кратчайшие сроки собственными силами и средствами;

3. Устойчивая безопасность урбанизированных и производственных территорий путем заблаговременного территориального планирования и надежного строительства (реализация инженерного подхода).

В проекте предусмотрены мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, повышению надежности и безопасности функционирования территории в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, техногенных аварий и катастроф.

9.1 Определение потенциальных опасностей на территории МО «Натырбовское сельское поселение»

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций на территории поселения могут быть:

•	 Негативные природные явления:

- инженерно – геологические процессы и явления;

- метеорологические явления-

- пожарная опасность

•	Аварии на потенциально опасных объектах

•	Аварии на транспорте

•	Радиационная опасность

•	Биолого – социальные опасности

# 9.2  Мероприятия по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций природного характера

Возможные чрезвычайные ситуации природного характера

Основными факторами возникновения ЧС природного характера  являются инженерно – геологические и климатические особенности поселения, а также антропогенная деятельность человека, стимулирующая развитие некоторых видов ЧС природного характера.

Для территории поселения характерно проявление следующих природных опасностей:

1. Гидрологические процессы и явления:

- затопление пойменных земель паводковыми водами в период половодья на реках;

- подтопление территории населенных пунктов в период весеннего половодья на малых реках;

- подтопление территории населенных пунктов дождевыми и талыми склоновыми водами

2. Метеорологические явления:

  - крупный град – диаметр градин  от 20 до 30 мм;

  - сильные  ливневые осадки;

  - сильный гололед

  - грозы;

  - сильный ветер (ураган);

3. Инженерно – геологические:

- оползни

- речная эрозия, подработка берегов

- землетрясения до 9 баллов;

4. Пожарная опасность:

- лесные пожары;

- степные пожары.

Защита от затоплений паводковыми водами и подтопления дождевыми и талыми склоновыми водами

Подтопление.

Территория муниципального образования Натырбовское сельское поселение подвержена подтоплению. Согласно СНиП 22-01-95 приложение Б, категории опасности природных процессов отнесена к категории умеренно-опасные. Эта катеогрия характеризуется площадной пораженностью до 50 % территории, продолжительностью формирования водоносного горизонта горизонта более 5 лет, скоростью подъема уровня подземных вод 0,5 м/год.

Русловая эрозия.

Территория муниципального образования Натырбовское сельское поселение подвержена проявлению русловой эрозии. Согласно СНиП 22-01-95 приложение Б, категории опасности природных процессов отнесена к категории умеренно-опасные. Эта катеогрия характеризуется площадной пораженностью 8-10 % территории, объем относительно одновременных деформаций пород до 0,08 млн.м3/год ,скорость развития 0,1-1 м/год.

Сильный ветер.

Территория муниципального образования Натырбовское сельское поселение подвержена проявлению сильный ветер. Согласно СНиП 22-01-95 приложение Б, категории опасности природных процессов отнесена к категории умеренно-опасные. Эта категория характеризуется площадной пораженностью 70-100 % территории, продолжительность проявления 5-10 часов, скорость перемещения 25-40 м/с, повторяемость ед.в год.0,05-0,1. Территория поселения согласно СНиП 2.01.07-85* относится к V ветровому району. Для него характерно значение ветрового давления 67 кг/м2.

Сильный гололед.

Территория муниципального образования Натырбовское сельское поселение подвержена проявлению сильный гололед. Согласно СНиП 22-01-95 приложение Б, категории опасности природных процессов отнесена к категории умеренно-опасные. Эта категория характеризуется площадной пораженностью 70-100 % территории, продолжительность проявления 5-10 часов, скорость перемещения 25-40 м/с, повторяемость ед.в год.0,05-0,1. Территория поселения согласно СНиП 2.01.07-85* относится к V ветровому району. Для него характерно значение ветрового давления 67 кг/м2.

Наводнение - это значительные затопления местности в результате подъема уровня воды в реке, вызываемого различными причинами (весеннее снеготаяние, выпадение обильных ливневых и дождевых осадков, заторы льда на реке, прорыв плотин и ограждающих дамб и т. п.).

Наводнение причиняет материальный ущерб, наносит урон здоровью населения или приводит к гибели людей. Для снижения материального ущерба и повышения безопасности населения необходимо проведение заблаговременного краткосрочного прогнозирования возможных последствий наводнения (за 12 – 15 дней до наступления предсказываемого явления).

Гидрографическая сеть Натырбовского сельского поселения представлена рекой Лаба и ее многочисленными притоками.

Паводок формируется за счет снегового питания и дождей. Пик половодья обычно проходится на конец мая - начало июня. В последние годы угроза реализации паводка участилась. Ливневые дожди, таяние снегов в горах в весенне-летний период способствуют паводку на малых реках.

Мероприятия и предложения по защите:

Для снижения материального ущерба и повышения безопасности населения проводится заблаговременное краткосрочное прогнозирование возможных последствий наводнения.

Под краткосрочным прогнозом следует понимать составление гидрологического прогноза характера и последствий наводнения не более чем за 12-15 дней до наступления предсказываемого явления.

На основе данных возможной обстановки в зоне затопления должна быть создана группировка сил ликвидации последствий наводнения, способная:

- провести разведку зоны затопления; провести спасение пострадавшего населения;

- организовать строительство пунктов посадки и высадки пострадавшего населения со всех видов транспорта; организовать восстановление автомобильных дорог и железнодорожных магистралей;

- организовать восстановление поврежденных и строительство (оборудование) новых мостов;

- организовать восстановление поврежденных и строительство новых защитных дамб;

- организовать восстановление коммунально-энергетических сетей и линий связи;

- организовать спасение выжившего и захоронение погибшего скота.

Для выполнения вышеизложенных задач в зоне  возможного затопления в  Натырбовском сельском поселении  созданы формирования для проведения спасательных работ и определены стационарные пункты временного размещения населения, эвакуируемого из зоны затопления.

В состав средств инженерной защиты от затопления могут входить: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети, нагорные водосбросные каналы, быстротоки и перепады, трубопроводы и насосные станции.

В зависимости от природных и гидрогеологических условий защищаемой территории системы инженерной защиты могут включать несколько вышеуказанных сооружений либо отдельные сооружения.

Защита от оползней и речной эрозии.

Для реки Лаба характерна повышенная эрозионная деятельность. По типу руслового процесса р. Лаба на проектируемой территории  - горно-предгорная река с интенсивным движением донных наносов в условиях перегрузки потока наносами. В образовании речных наносов основная роль принадлежит процессам физического выветривания, денудации и эрозии. Река характеризуется распластанным руслом, по которому в паводочный период перемещаются наносы, обсыхающие в период межени и создающие многорукавный облик русла.

В пределах территории сельского поселения развита береговая эрозия. На участках р. Лаба сильно развиты излучины, в процессе образования которых происходит размытие вогнутых берегов и отложение наносов на выпуклых берегах. Проектом генерального плана предусматриваются мероприятия по берегоукреплению выпуклых участков левого берега вдоль.

Основные рекомендации по снижению негативного воздействия ЭГП на населенные пункты и хозяйственные объекты:

- Размещение любых проектируемых объектов и эксплуатация существующих сооружений в оползневой зоне должны осуществляться на основе стационарного изучения характера и интенсивности развития эрозионных и оползневых процессов , а также на прогнозе дальнейшего развития этого процесса для обоснования  и проектирования защитных мероприятий. Для этого в пределах выявления причин возникновения оползневых смещений, изучения их динамики и определения противооползневых мероприятий необходимо возобновление в полном объеме работы специальных постов со специалистами оползневых станций, в задачу которых входит контроль: за колебанием уровней воды в дренажных сооружениях, в буровых скважинах, реках и балках; за режимом  подземных вод; скоростью и направлением оползневых смещений, выпадением и стоком атмосферных осадков. На основании анализа результатов проведенных наблюдений выявляются оползневые районы и выполняются противооползневые работы на тех участках, где зафиксировано смещение пород.

- Своевременное устранение всех искусственных факторов, способствующих интенсивной переработке берегов, подтоплению и образованию оползней, особенно в пределах застроенных территорий (подрезка склонов, неконтролируемый сброс талых и дождевых вод в овраги и балки с бортами, сложенными рыхлыми, неустойчивыми породами, систематические утечки из водонесущих коммуникаций и т.д.).

- Запрещение распашки оползневых склонов, интенсивного выпаса скота, вырубки деревьев, подрезки склонов, запрещение взрывных работ вблизи оползневых склонов.

- Упорядочение стока поверхностных ливневых и хозяйственно-бытовых вод, устройство дренажных каналов; запрещение искусственного обводнения и увлажнения пород на склонах, строительство у подошвы склонов прудов, водохранилищ и других гидротехнических сооружений.

- На участках интенсивной переработки берегов, где имеется угроза разрушения жилья, промышленных объектов и сооружений, проведение берегоукрепительных работ.

- При застройке тип грунта должен быть определен на основании специальных инженерно – геологических изысканий на каждой площадке. При освоении этих территории необходимо строго соблюдать строительный режим.

- При строительном освоении площадок, на которых возможны оползни, необходимо провести изыскания по устойчивости склонов.

Мероприятия по защите территории от экстремальных метеорологических явлений

На проектируемой территории возможны шквалисто – смерчевое усиление ветра  ( порывы до 35м/сек), повторяющиеся ежегодно с частотой 10-4.

В зависимости от степени разрушения зданий на основании данных, приведенных выше в табличной форме, определяются потери населения, согласно «Сборнику методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РС ЧС», приложение №4.

Таблица Прогноз степени разрушения зданий и сооружений

| Номер по порядку | Типы конструктивных решений здания, сооружений и оборудования | Степень разрушения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Скорость ветра, м/с | Характеристика степени разрушения в зависимости от скорости ветра |
| 1 | Малоэтажные здания и сооружения в жилой застройке | 20-25 | Разрушение наименее прочных конструктивных зданий и сооружений: заполнений дверных и оконных проемов; небольшие трещины в стенах, откалывание штукатурки, падение кровельных элементов. |
|  |  | 25-40 | Разрушение кровли, большие и глубокие трещины в стенах, разрушение оконных и дверных заполнений, появление трещин в стенах |
| 2 | Многоэтажная застройка | 20-25 | Разрушение наименее прочных конструктивных элементов зданий, заполнений оконных проемов; небольшие трещины в стенах, откалывание штукатурки, падение кровельных элементов. |
|  |  | 25-35 | Разрушение кровли; большие и глубокие трещины в стенах, разрушение оконных заполнений, появление трещин в стенах |
| 3 | Сооружения павильонного типа | 20-25 | Разрушение наименее прочных конструктивных сооружений: заполнений дверных и оконных проемов; небольшие сгибы, падение кровельных элементов или падение отдельных частей |
| 4 | Открытые плоскостные сооружения | 20-25 | Разрушение наименее прочных конструктивных сооружений, части оборудования, падение отдельных частей ограждающих конструкций |
| 5 | Легкие складские навесы с металлическим каркасом и шиферной кровлей | 15-20 | Разрушение наименее прочных конструктивных зданий и сооружений, падение кровельных элементов, падение отдельных частей, возможен срыв навесов зданий |
| 6 | Открытые распределительные устройства (110КВ) | 20-25 | Деформация отдельных деталей, электропроводки, изоляторов, приборов автоматики |
|  |  | 25-35 | Повреждение оборудования, обрыв проводов и рычагов управления, разрушение изоляторов |
| 7 | Трубопроводы наземные | 35-45 | Разрывы стыковых соединений, частичное повреждение КИП |
| 8 | Воздушные линии электропередач | 25-30 | Разрывы стыковых соединений, частичное повреждение и провисание сети линии электропередач |
|  |  | 30-45 | Разрыв сети, сильные повреждения арматуры, падение и деформация опор |
| 9 | Кабельные наземные линии связи | 20-25 | Разрывы стыковых соединений, частичное повреждение КИП и провисание сети линии связи |
|  |  | 25-35 | Разрыв сети, падение и деформация опор, повреждение КИП |

На основании данных по степени разрушения, приведенных в методических указаниях,  людские потери могут составить (определяются методом интерполирования):при слабых разрушениях (при скорости ветра 25 м/с): общие потери – 4,8%, безвозвратные – 0%,  санитарные – 4,8% ( от общего числа населения в зоне ЧС).

При средних разрушениях (при скорости ветра 35 м/с,)  - общие – 20,5%, безвозвратные – 5,5%, санитарные - 15% .

При крупном граде – диаметр градин 20-40 мм (частота наступления ЧС – 10-3 ), размер зоны стихийного бедствия может составить1000 км2. Как правило, град выпадает из мощных кучево-дождевых облаков при грозе и ливне. Разряды атмосферного электричества способны вызвать взрывы, пожары и разрушения сооружений.

Выпадение града приводит к поразительным разрушениям. «Градовые дорожки» достигают в длину 50-60км, в ширину – 10км, но обычно они в 5-10раз меньше. Весьма тяжелые повреждения град наносит посевам.

При сильном гололеде – отложение на проводах диаметром 20 мм и более образуется отрицательный дополнительный эффект, вызванный налипанием снега и намерзанием капель воды на различных поверхностях. При выпадении дождя на промороженную землю и при намокании и последующем замерзании  поверхности снежного покрова образуются ледяные корки, называемые гололедицей.

Налипание мокрого снега наиболее опасно для линий связи и электропередач, происходит при снегопадах и температуре воздуха в диапазоне от 00 до +30С, особенно при температуре +10С - +30С и ветре 10-20м/с. Диаметр отложения снега на проводах достигает 20см, вес 2-4кг на 1м. Провода рвутся не столько под тяжестью снега и льда, сколько от ветровой нагрузки. На полотне автомобильных дорог в таких условиях образуется скользкий снежный накат, парализующий движение почти так же, как гололедная корка.

Вес гололедных корок может превышать 10кг/м (до 35кг/м). Такая нагрузка разрушительна для большинства проводных линий и многих мачт. Повторяемость гололеда наиболее высока у водных поверхностей и достигает более 10-ти дней в году.

Мероприятия по защите:

Большое значение для уменьшения потерь от воздействия опасных стихийных природных бедствий имеет своевременный прогноз и оповещение населения об их приближении.

В Республике создана территориальная система централизованного оповещения населения республики, которая  находиться в режиме постоянной готовности к передаче сигналов и речевой  информации и обеспечивает автоматизированное включение оконечных средств оповещения. Организационно-технический принцип построения территориальной системы централизованного оповещения населения состоит в том, что сигналы оповещения по аппаратуре оповещения передаются во все районы республики: на узлы связи и районные отделы внутренних дел. Технической основой территориальной системы централизованного оповещения населения республики является аппаратура оповещения П-160, электросирены, а также сети связи и проводного вещания.

Для оповещения и информирования населения используются радиотрансляционные сети и радиовещательные станции, государственная телерадиокомпания Республики Адыгея, а также объектовые сети вещания. Речевая информация передается населению с перерывом программ вещания, в двух  или трехкратном повторении речевого сообщения. Передача информации осуществляется дикторами, способом прямой передачи с рабочего места оперативного дежурного Главного управления МЧС России по Республике Адыгея, а также передачи магнитной записи заранее заготовленных текстов. Для привлечения внимания населения перед передаваемыми речевыми сообщениями, включаются электросирены, подавая команду "Внимание всем".

Оповещение сельского населения, не охваченного техническими средствами централизованного оповещения осуществляется с использованием мобильных средств оповещения - автомобилями МВД с установленными на них средствами громкоговорящей связи, сети проводного вещания и мобильной связи.

При внезапном возникновении природных стихийных бедствий следует предусматривать вывоз людей с доставкой до места жительства.

Прекращают работу на открытой местности и высоте. Сводят до минимума выход транспорта на маршрут.

При получении угрожающего прогноза приводят в готовность силы и средства, предназначенные для проведения аварийно-спасательных работ.

В России разработаны методы определения градоопасных облаков и созданы службы борьбы с градом. Опасные облака «Расстреливают» снарядами, снаряженными специальными химическими веществами. Население заблаговременно оповещается о приближении градоопасных облаков.

Вторичным последствием стихийных бедствий является возникновение ЧС (пожары, взрывы) в зданиях или на территории промышленных предприятий и общественных учреждений. Жители и сотрудники общественных учреждений должны по телефону подать сигнал тревоги в пожарную часть, организовать тушение пожара средствами первичного пожаротушения и обесточить оборудование.

При утечке газа пользование открытым огнем во время и после стихийного бедствия может вызвать взрыв, поэтому необходимо проветрить помещение и прекратить утечку газа. Пользоваться электрическими приборами можно только после того, будут просушены и проверены.

Мероприятия по молниезащите.

Молниезащита – комплекс защитных устройств, предназначенных для обеспечения безопасности людей, сохранности зданий и сооружений, оборудования и материалов от разрядов молний.

Выбор молниезащиты зависит от назначения здания, интенсивности грозовой деятельности и ожидаемого числа поражений в год. Здания защищаются от прямых ударов молний молниеотводами. Молниеотводы состоят из молниеприемников (воспринимающих на себя разряд молнии), заземлителей (для отвода разряда в землю) и токоотводов, соединяющих молниеприемники с заземлителями. Для защиты телеантенны и радиотрансляционных стоек от атмосферных разрядов предусмотрено устройство молниеотводов в жилых, общественных зданиях и на промышленных объектах, состоящего из стальной шины, соединяющей телеантенну и радио стойку с за-землителями. Шина прокладывается по покрытию кровли скрыто. Спуск шины к за-землителю в основном осуществляется по фасаду. Все соединения молниеотвода производятся на сварке. Молниеотвод покрывается битумом 2 раза. Для заземлите-лей используется арматурная сталь, забиваемая в землю на глубину 5,5м, с разносом 5м. Заземлители соединяются между собой стальной полосой. Конец полосы зазем-лителя приваривается к шине, проложенной по фасаду.

Все нетоковедущие металлические части электрооборудования (каркасы щитов, стальные трубы электропроводки и т.д.), подлежат заземлению путем металлического соединения с нулевым проводом сети.

При вводе в жилые и общественные здания и сооружения выполнить повторное заземление нулевого провода ВРЩ.

В жилых и общественные здания и сооружениях предусмотрена система выравнивания потенциалов путем следующих выводящих частей:

- основной магистральный защитный проводник;

- основной магистральный заземляющий проводник;

- стальные трубы коммуникаций;

- металлические части строительных конструкций.

При строительстве сооружений должна быть выполнена молниезащита и за-земление телефонных, электросиренных, телевизионных и радиотрансляционных ка-белей.

Анализ статистики пожаров.

За 2011 год отмечается улучшение пожарной обстановки, в том числе в сравнении с АППГ.

Всего зарегистрировано по республике 344 пожара (АППГ – 366, снижение на 6,0%);

количество погибших на пожарах – 25 чел. (АППГ – 29 чел., снижение на 13,8%);

количество травмированных на пожарах – 26 чел. (АППГ – 28 чел., снижение на 7,1%);

количество спасенных на пожарах – 407 чел. (АППГ – 363 чел., увеличение на 12,1%);

количество спасенных материальных ценностей – 102545 тыс. руб. (АППГ – 90911 тыс. руб., увеличение на 12,8%).

Рисунок 1 Количество пожаров и их последствий по РА за 2011 г.

Рисунок 2 Количество пожаров по РА за 2011 г.

Из приведенной выше диаграммы видно, что рост количества пожаров наблюдается в Гиагинском районе на 3 случая, в Шовгеновском районе на 1 случай, в Тахтамукайском районе на 4 случая, в Красногвардейском районе 2 случая и в г. Адыгейске на 4 случая.

Сводная таблица сил и средств привлекаемых к ликвидации ЧС на территории Кошехабльского гарнизона пожарной охраны.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование подразделения | Находится на дежурстве | Всего привлекается | Адрес |
|  |  | л/с | тех. | л/с | тех. |  |
|  | Пожарная охрана |
| 1 | ПЧ-4 ЦУС ФПС по РА | 5 | 1 | 24 | 2 | 385400 а.Кошехабль Ул.Совмена 38 |
| 2 | ПЧ-5 ЦУС ФПС по РА | 3 | 1 | 16 | 2 | 385433 п.Майский Ул.Заводская 2 |
|  | Всего : | 8 | 2 | 40 | 4 |  |
|  | ГИБДД |
| 1 | Кошехабльская ГИБДД | 9 | 2 | 26 | 4 | 385400 а.Кошехабль ул.Ленина 3 |
|  | Всего: | 9 | 2 | 26 | 4 |  |
|  | ДРСУ |
| 1 | ГУП «Кошехабльский ДРСУ» | 4 | 1 | 15 | 9 | 385400 а.Кошехабль Ул.Дружбы Народов 74 |
|  | Всего: | 4 | 1 | 15 | 9 |  |
|  | Служба 02 |
| 1 | Отдел внутренних дел по Кошехабльскому району МВД РА | 5 | 1 | 100 | 10 | 385400 а.Кошехабль Ул.Ленина 3 |
|  | Всего: | 5 | 1 | 100 | 10 |  |
|  | Служба 03 |
| 1 | Центральная районная Больница | 5 | 1 | 30 | 10 | 385400 а.Кошехабль Ул.Джаримова 7 |
| 2 | Районная Майская больница | 3 | 1 |  |  | 385433 п.Майский Ул.Заводская 7 |
|  | Всего: | 8 | 2 | 30 | 10 |  |
|  | Служба 04 |
| 1 | ПЭУ «Кошехабльрайгаз» | 3 | 1 | 12 | 3 | 385400 а.Кошехабль Ул.Дружбы Народов 61 |
|  | Всего: | 3 | 1 | 12 | 3 |  |
|  | Служба энергообеспечения |
| 1 | Кошехабльская РРЭС | 2 | 1 | 23 | 4 | 385400 а.Кошехабль Ул.Дружбы Народов 76 |
|  | Всего : | 2 | 1 | 23 | 4 |  |

Защита от природных пожаров

Зоной пожара называют территорию, в пределах которой в результате стихийных бедствий, аварий или катастроф, неосторожных действий людей возникают и распространяются пожары.

Степные пожары имеют вид перемещающейся кромки огня. Лесные пожары могут быть низовые (при которым горят почвенный покров и опавшие листья, обгорают корни деревьев и кора) и верховые (распространение огня по кронам деревьев со скоростью 25км/час).

Мероприятия и предложения по защите:

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются следующие меры:

-   противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, устройство противопожарных разрывов;

- создание систем предупреждения и тушения лесных пожаров;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

До начала пожароопасного периода разрабатывается оперативный план борьбы с лесными пожарами в зоне деятельности лесхоза. Имеющаяся противопожарная техника и оборудование полностью подготовлены к работе.

Локализация и тушение лесных пожаров осуществляется силами, средствами и в порядке, определенными оперативным планом тушения лесных пожаров.

В числе иных мер по обеспечению пожарной безопасности лесов особое внимание следует уделить лесопожарной пропаганде и мероприятиям по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров.

В рамках организации и ведения лесопожарной пропаганды наиболее эффективными мероприятиями являются:

- изготовление и установка в наиболее посещаемых местах информационных и предупреждающих аншлагов противопожарной и природоохранной тематики;

- изготовление и распространение листовок и агиток противопожарной и природоохранной тематики;

- публикация статей и призывов лесопожарной и природоохранной тематики в периодической печати, выступления на радио  и телевидении;

- оповещение населения через средства массовой информации о пожарной обстановке в лесах.

Мероприятия по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров включают в себя;

- регулирование состава древостоев при проектировании и проведении лесовосстановительных и лесохозяйственных мероприятий;

- уборка из насаждений сухостойных и суховершинных деревьев;

- создание системы противопожарных барьеров;

- устройство достаточно разветвленной сети лесных дорог;

- устройство пожарных водоемов.

Сейсмическая опасность

Во всем мире главной природной угрозой, как наиболее разрушительной и непредсказуемой, считается землетрясения, а в качестве основного объекта  риска рассматриваются урбанизированные территории. Особое внимание уделяется таким объектам риска внутри поселений, как национальные и культурные ценности, больницы, школы, инженерное обеспечение здания управления, а также объекты потенциально опасные и технически сложные. Развитие урбанизации, деградации окружающей среды ускоряют процессы ущербообразования и  рост риска бедствий.

Ежегодный анализ стихийных бедствий, осуществляемый по всему миру страховой компанией “Munich Re”  наглядно свидетельствует о стабильно растущем  риске стихийных бедствий, в первую очередь, для территорий населенных пунктов. Такая тенденция сохраняется для всех стран, независимо от степени природной опасности (в т.ч. сейсмичности) и напрямую обусловлена уязвимостью объектов риска. В связи с этим возникает необходимость заблаговременной оценки сейсмического риска, обязательного учета риска и  мероприятий по его регулированию при перспективном социально-экономическом развитии и территориальном планировании.

Сейсмическое районирование территории Российской Федерации ОСР  - 97  представлено в виде трех отдельных карт, которые и отражают повторяемость землетрясений возможной интенсивности один раз в 500, 1000 и 10000 лет. Они получили соответственно названия: ОСР-97-А (для общего строительства); ОСР-97-В (для строительства опасных объектов) и ОСР-97-С (для строительства особо опасных объектов, типа атомных станций).

Интенсивность сейсмического воздействия предусмотрена на трех уровнях  и отражает вероятность возможного превышения указанных на карте значений сейсмической активности:

- карта А (10%) – сейсмическая опасность для объектов массового строительства – 7баллов,

- карта В  (5%) –  сейсмическая опасность для объектов повышенной ответственности – 8 баллов,

- карта С  (1%) – сейсмическая опасность для особо ответственных   объектов  - 9 баллов (в течении 50 лет).

| Население Попадающие в зону ЧС Натырбовское сельское поселение тыс.чел. | Силы и средства ТП РСЧС |
| --- | --- |
|  | 1 эш. | 2 эш. | Резерв | Всего |
|  | л/с | тех | л/с | тех | л/с | тех | л/с | тех |
| 3,85 | 1927 | 622 | 883 | 195 | 210 | 52 | 3020 | 869 |

| Статистика | Оценка риска возникновения ЧС |
| --- | --- |
| 2005 | 2006-2009 | Из статистических данных следует, что вероятность возникновения ЧС, связанной с сильными землетрясениями, маловероятна. |
| 6.11.2005г. Землетрясение интенсивностью 2 балла. Жертв и разрушений нет. | нет |  |

| № п.п. | Муниципальное образование | Средняя плотность насиления | Количество зданий по типам (классификация MMSK-86) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А1 | А2 | Б | Б1 | Б2 | В | В1 | В2 | С7 | С8 | С9 |
| 1 | Натырбовское сельское поселение | 51 | 1550 | 1690 |  | 3698 | 1585 | 335 | 17 |  |  |  |  |

Эвакуация осуществляется автотранспортом №1: АТП «Кошехабльское» - 15 автобусов (270 чел./рейс) ; №2 : ДРСУ «Адыгеянеруд» - 5 КаМАЗов (150 чел./рейс).

Мероприятия и предложения по защите:

Вероятность разрушительных землетрясений на проектируемой территории мала. Однако при проектировании и строительстве зданий и сооружений следует соблюдать требования СНиП 2 7-81* с учетом изменения №5 и  руководствоваться территориальными  строительными нормативными документами.

Землетрясения относятся к числу наиболее опасных стихийных бедствий . Внезапность в сочетании с огромной разрушительной силой колебаний земной поверхности часто приводят к большому числу человеческих жертв и значительному материальному ущербу.

При этом необходимо отметить, что важный вклад в количество спасенных людей несут предельно сжатые сроки выполнения спасательных работ, так как через сутки после землетрясения 40 % числа пострадавших, получивших тяжелые травматические повреждения, относятся к безвозвратным потерям, через 3 суток - 60 %, а через 6 суток - 95 %. Данная статистика свидетельствует о необходимости проведения спасательных работ по извлечению людей из завалов как можно быстрее. Даже при массовых разрушениях спасательные работы необходимо завершить в течение 5 суток.

Исходя из вышесказанного, для эффективной организации аварийно – спасательных и других неотложных работ (АСДНР) необходимо сразу после воздействия землетрясения оценить объем возможных разрушений, определить состав сил и средств, необходимых для проведения спасательных работ в нормативно отведенные сроки, приступить к их вводу в районы выполнения задач. Затем, по мере поступления данных разведки, уточнить потребное количество сил и средств.

Мониторинг геологической среды, как основа сейсмологических наблюдений на территории Республики Адыгея, осуществляется в общей сети системы сейсмологических наблюдений и прогноза землетрясений Краснодарского края и России в целом. В соответствии с федеральной целевой программой "Развитие Федеральной системы сейсмологических наблюдений и прогноза землетрясений", для решения задач среднесрочного и краткосрочного прогноза землетрясений,  планируется строительство и введение в общую сеть сейсмологических наблюдений 2-х постов с наблюдательными скважинами на территории Республики Адыгея и  8 постов на территории Краснодарского края. Это позволит своевременно получать прогнозы возможных землетрясений, оперативно определять место, время происходящих землетрясений, обеспечивать органы исполнительной власти информацией о землетрясениях и возможных последствиях.

# 9.3   Мероприятия по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Промышленная безопасность опасных производственных объектов (далее - промышленная безопасность) - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий;(№ 116 – ФЗ).

Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территорий может возникнуть в случае аварии на потенциально – опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества.

Возможными чрезвычайными ситуациями техногенного характера на территории поселения могут быть:

- аварии на потенциально опасных промышленных объектах (ПОО);

- аварии на транспорте;

- аварии на на электро- энергетических системах и системах связи;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Анализ прошедших аварий на ПОО позволяет выделить три основные группы причин их возникновения:

- отказ оборудования в производственном процессе, механическое разрушение элементов оборудования из-за усталостных явлений, разгерметизация оборудования по причине его разрушения от коррозии;

- человеческий фактор: нарушение инструкций по обслуживанию, не соблюдение должностных инструкций, неудовлетворительная организация работ, низкая производственная дисциплина, низкая квалификация персонала, отсутствие контроля над техническим состоянием оборудования, ошибка персонала;

- внешние воздействия природного и техногенного характера.

Зоны ЧС на опасных объектах.

Развитие промышленности характеризуется ростом применения опасных технологий.

Мероприятия по защите от ЧС на потенциально-опасных объектах на территории поселения

В случае аварии с выбросом АХОВ производиться экстренный вывоз (вывод) населения за границы распространения облака АХОВ без развертывания сборно-эвакуационных пунктов (СЭП.) Проживающее в непосредственной близости к месту аварии и попадающее в зону действия первичного облака заражения население не эвакуируется, ввиду быстрого распространения облака АХОВ, а укрывается в помещениях с проведением полной герметизации и использует индивидуальные средства защиты.

Для уменьшения негативного воздействия населения производит герметизацию помещений:

- закрывают окна, двери и вентиляционные отверстия;

- отключают приточную принудительную вентиляцию;

- по возможности производят оклеивание щелей;

- хронические больные должны принять соответствующее своей болезни лекарство.

Действия населения по защите: После передачи оповещения «Внимание всем! Химическая опасность» и речевой информации о химической опасности, население и работающий  персонал должны:

- использовать средства индивидуальной защиты: от хлора – противогазы ГП-5,7    или  ватно-марлевые повязки, смоченные 2% раствором питьевой соды;

- использовать убежище в режиме фильтровентиляции;

- применить антидоты и средства обработки кожи;

- своевременно покинуть зону заражения, двигаясь перпендикулярно направлению ветра;

- после выхода из зоны заражения снять одежду и провести санитарную обработку одежды;

- при нахождении в помещении: загерметизировать его, выключить газ, нагревательные приборы, надеть СИЗ и слушать информацию штаба ГО ЧС.

Территория АЗС оборудуется первичными средствами пожаротушения. Молниезащита АЗС (II категория) выполняется в соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД 34.21.122-В7.

На АЗС необходимо иметь разработанный и утвержденный план локализации аварийных ситуаций (ПЛАС), в котором подробно разработаны:

- основные требования противопожарной безопасности предприятия;

- распределение обязанностей между должностными лицами в ликвидации аварии и порядок их действий;

- пути эвакуации людей из опасной зоны в случае возникновения пожара;

- методы и средства защиты работающих от производственных опасностей;

- дополнительные меры безопасности при эксплуатации предприятия;

- требования безопасности при хранении нефтепродуктов.

Неукоснительное выполнение мероприятий, предусмотренных в ПЛАС, сводит к минимуму возможность возникновения аварийных ситуаций. При возникновении ЧС все работы по перекачки нефтепродуктов прекращаются. Все автоцистерны выводятся с территории на безопасное расстояние . Выводятся все сотрудники, не участвующие в тушении пожара. Место аварии ограждается. Предупреждаются сотрудники соседних предприятий.

План ликвидации аварии на газопроводных сетях  предусматривает следующие действия:

- диспетчер обеспечивает локализацию места аварии, информирует руководство, организует сбор аварийной бригады;

- аварийная бригада немедленно прибывает на место и действует согласно перечню распределения обязанностей.

Проектом генерального плана предполагается:  реконструкция с повышением технической категории всех существующих автомобильных дорог на территории посе-ления, строительство новых автомобильных дорог между населёнными пунктами, строительство обходов всех населённых пунктов, строительство пересечений в раз-ных уровня на аварийных участках автомобильных дорог регионального значения и местах пересечения с железной дорогой.

Для обеспечения наружного пожаротушения  предусмотрены  пожарные гидранты в существующих и проектируемых водопроводных колодцах, установленные по водороводной сети через 150м. Пожаровзрывоопасные предприятия имеют пожарные водоемы.

Для обеспечения  безаварийной работы коммунальных  систем жизнеобеспечения проектом генерального плана предусмотрена реконструкция и модернизация су-ществующих сетей  и строительство новых.

При авариях на системах жизнеобеспечения для населения предусматривается раздача воды в передвижную тару из резервуаров питьевой воды и через специально оборудованные колодцы, совмещенные с пожарными гидрантам.

Место размещение выбирается с учетом удобного подъезда машин на расстоянии 500 метров друг от друга и с возможностью установки автоцистерн на свободных территория.

Радиационная опасность.

На территории муниципального района  систематически производятся замеры уровня гамма-фона на контрольных участках. В контрольной точке с.Натырбово  гамма-фон в течение года колебался в пределах 9-11 мкР/ч с увеличением до 9-14 мкР/ч в некоторых случаях при выпадении осадков в виде дождя или снега. Нормальный естественный уровень внешнего гамма-излучения   на открытой  местности    в  с.Натырбово  составляет в пределах 8-15 мкР/ч.

Показателей, превышающих предельно допустимые уровни по гамма-излучению, не зарегистрировано.

Мероприятия  по  устойчивости  функционирования  поселения в  чрезвычайных  ситуациях.

Мероприятия по снижению риска и защиты населения в условиях ЧС включают:

- ограничение создания новых опасных производств – потенциальных источников ЧС, не связанных с обеспечением жизнедеятельности территории Натырбовского сельского поселения и РА;

- исключение перевозок через  урбанизированные территории взрывопожароопасных грузов и АХОВ;

- подземное или заглубленное размещение коммунально–энергетических сетей (газопроводов, кабелей энергоснабжения, систем тепло- и водоснабжения);

- проведение опрессовки трубопроводов и замены дефектных участков на тепломагистралях и гидравлических испытаний водяных тепловых сетей;

- замены изношенных труб;

- оснащение аварийно – восстановительных бригад новой специальной техникой для ликвидации аварий на коммунально–энергетических сетях;

- обучение всех категорий рабочих и служащих объектов экономики правилам поведения в возможных ЧС на ХОО:

- совершенствование и повышение эффективной противопожарной защиты, обеспечение повседневного соблюдения требований противопожарной безопасности;

- дальнейшее совершенствование системы оповещения;

- создание и своевременное обновление резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС.

# 9.4   Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В данном проекте  генерального плана поселения учтены требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, хранятся, транспортируются, пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), размещаются, в основном,  в промзоне.  На предприятиях разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное Федеральным законом. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона.

В проекте приведен перечень мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, предупреждению аварий  и локализации их последствий на газопроводах и объектах, использующие в качестве топлива природный газ. Газопроводы являются опасными производственными объектами, проектирование, строительство и эксплуатация которых  должны осуществляться в соответствии  с требованиями" Общих  правил промышленной безопасности  для  организаций, осуществляющих деятельность  в области промышленной безопасности опасных производственных объектов" (ОПО). ОПО, для обеспечения безопасной  эксплуатации, оснащаются  запорной арматурой и другим оборудованием, имеющие сертификаты соответствия и разрешения Ростехнадзора на их применения.

Промпредприятия, использующие и хранящие пожаро- и взрывоопасные вещества, имеют лицензии на эксплуатацию, сертификаты соответствия технологического оборудования требованиям  промбезопасности, планы локализации аварий и защиты персонала и планы по предотвращению проникновения на объекты посторонних лиц.

Противопожарное  водоснабжение Натырбовского сельского  поселения.

Схема водоснабжения поселения генпланом принята объединенной хозяйст-венно-питьевой-противопожарной (в соответствии с Федеральным законом №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Наружное  противопожарное водоснабжение предусматривается  от наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами, установленными  на сети через 150м; внутреннее пожаротушение обеспечивается от пожарных кранов на сети внутреннего водопровода.

Магистральные сети проектируемой застройки предусматриваются кольцевыми с установкой запорной арматуры и пожарных гидрантов. На существующей сети запроектирована прокладка дополнительных линий для ее закольцовки.

В проекте определен расчетный расход воды на тушение пожара при наибольшем расходе воды на хоз-питьевые нужды. Противопожарный запас равен:

(25+15+3х2,5) х 3 х 3,6 = 513м3

Неприкосновенный запас воды для пожаротушения хранится в резервуарах емкостью 2х3000м3, расположенных на площадке территории пождепо.

# 9.5 Мероприятия по улучшению  биолого–социальной обстановки

Биолого–социальные опасности.

Для населения Натырбовского сельского поселения остаются опасными в плане возможности возникновения вспышек и эпидемий следующие заболевания: острые кишечные инфекции, ОРВИ, грипп.    На  территории  существует угроза природно – очаговых и особо опасных инфекционных заболеваний  - холеры, туляремии, сибирской язвы, лептоспироза. Природно-очаговые инфекции являются естественными компонентами экосистем проектируемой территории.  Источники инфекций – сложные комплексы взаимосвязанных и взаимозависимых популяций теплокровных животных, членистоногих и микроорганизмов.

Наличие природно-очаговых заболеваний являются факторами экологического риска и возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, что необходимо учитывать при хозяйственном и рекреационном использовании территории.

В результате ухудшения качества окружающей среды, воздействия техногенных образований на все без исключения компоненты экосистем возрастает риск возникновения заболеваний населения.

Улучшение биолого – социальной обстановки

Противохолерные мероприятия  включают систему мер, направленных на   своевременного выявления случаев заболевания, обнаружение холерных вибрионов в объектах окружающей среды.

Лептоспирозы – группа острых природноочаговых, зоонозных инфекций. Источник инфекции в природе циркулирует в популяции грызунов, насекомоядных и других диких животных. В синантропных очагах резервуаром инфекций служат различные домашние животные (крупный рогатый скот, свиньи, собаки и пр.), а также синантропные грызуны – крысы и мыши. Механизмы заражения лептоспирозом человека и животных происходят при купании в естественных и искусственных водоемах, при контакте с инфицированной почвой и растительностью через поврежденную кожу и слизистые. Для предупреждения лептоспироза проводятся широкие дератизационные мероприятия. Осуществляется санитарная охрана водоисточников, вводятся ограничения для купания в водоемах, загрязненных сельскохозяйственными животными. Для повышения иммунитета населения производится вакцинация поливалентными убитыми вакцинами.

Профилактика инфекционных заболеваний, особенно по группе природно–очаговых инфекций напрямую зависит от санитарно – гигиенического состояния территории. В связи с этим, генпланом предусмотрено строительство очистных канализационных сооружений и сетей в населенных пунктах, ликвидация несанкционированных свалок, организация сбора и утилизацию бытовых и животноводческих отходов.

Наряду с природно–очаговыми инфекциями опасность представляют и социально-обусловленные инфекции: ВИЧ, туберкулез и др.

Эпизоотическая обстановка на проектируемой территории остается стабильной.

Атмосферный воздух является самой важной жизнеобеспечивающей природной средой  и его загрязнение – мощный постоянно действующий фактор воздействия на человека и его окружающую среду. В системе социально - гигиенического мониторинга оценке качества атмосферного воздуха уделяется пристальное внимание как одному их важнейших звеньев в цепи следственно – причинных связей между неблагоприятными факторами окружающей среды и состоянием здоровья населения. Высокий уровень выбросов обусловлен растущим уровнем автомобилизации.

Для улучшения качества атмосферного воздуха на проектируемой территории генпланом предусмотрено:

- организация санитарно-защитных зон;

- озеленение и санитарно-защитных зон селитебных территорий.

- совершенствование системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне

- перераспределение транспортных потоков;

- создание и усиление систем озеленения вокруг транспортных узлов;

- разработка системы градостроительных и архитектурно – планировочных мероприятий.

Оценка качества воды централизованного хозяйственно – питьевого водоснабжения на здоровье населения. Загрязнение поверхностных и подземных вод, неудовлетворительное качество питьевой воды относятся к наиболее приоритетным проблемам.

Загрязнение питьевой воды обуславливает рост заболеваемости населения, этимологически связанной с неудовлетворительным качеством воды по санитарно – химическим показателям. Обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из приоритетных направлений в сфере улучшения социально –биологической обстановки на территории. Генеральным планом предусмотрены  инженерными решениями (строительство и модернизация водопроводных систем, совершенствования технологических процессов водоподготовки, строительство очистных сооружений сточных вод), которые должны сочетаться с рациональным использованием и охраной водных ресурсов водосборных бассейнов.

Одновременно с жилой застройкой в районах нового строительства кроме социально значимых объектов будут размещаться и объекты обслуживания населения, (детские образовательные учреждения, здравоохранения предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания, физкультурно–досугового назначения и пр.), а также объекты инженерного обеспечения.

Определение и уточнение сроков подготовки документации по планировке территории и подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения будет осуществляться в плане реализации Генерального плана.

10.   Основные  технико-экономические  показатели

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние (на 1.01.2008 | Расчетный срок ( 2030год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель муниципального образования в установленных границах | га. | 12210,0 | 122210,0 |
|  | из общей площади земель: |  |  |  |
|  | земли населенных пунктов | га | 667,0 | 667,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилых зон | га | 347,1 | 370,0 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | * многоэтажная застройка | га | - | - |
|  | * малоэтажная застройка | га | 347,1 | 370,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - 2-3 этажная застройка | га |  |  |
|  | - индивидуальные жилые дома с земельными участками | га | 347,1 | 370,0 |
|  | - общественно-деловые зоны | га | 20,0 | 20,0 |
|  | - зоны инженерных и транспортных инфраструктур | га | 105,0 | 105,0 |
|  | - рекреационные зоны | га | 20,0 | 20,0 |
|  | - зоны сельскохозяйственного использования | га |  |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | * садоводческие общества | га | - | 152,0 |
|  | - зоны специального назначения (кладбища) | га | 4,5 | 15,0 |
|  | - зоны размещения военных объектов | га | - | - |
|  | - иных зон (неиспользуемые территории, зеленые насаждения специального назначения, резервные территории перспективного строительства) | га | 175,0 | - |
|  | земли сельскохозяйственного использования | га | 8870,0 |  |
|  | земли промышленности. транспорта, обороны и иного специального назначения | га | - | - |
|  | земли лесного фонда | га | - | - |
|  | земли водного фонда | га | - | - |
| 1.2 | Из общей площади населенных пунктов – территории общего пользования | га | 12,00 | 20,0 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 6,0 | 14,0 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади и прочие территории общего пользования | га | 6,0 | 6,0 |
| 1.3 | Из общей площади земель сельского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т. п.) | га | 10,8 | 10,8 |
| 1.4 | Из общей площади земель сельского поселения территории резерва для перспективного градостроительного развития | га | 175,0 | - |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения муниципального образования с учетом сельских населенных пунктов | тыс.чел | 3824 | 4141 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения | чел |  |  |
|  | - прирост | чел |  |  |
|  | - убыль | чел | 317 |  |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | - дети до 15-ти лет | % | 24,0 |  |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | % | 50,0 |  |
|  | - население старше трудоспособного возраста | % | 26,0 |  |
| 2.4 | Численность занятого населения- всего | чел / % от населения |  |  |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд, всего | тыс.м2 общей площади квартир | 55,9 | 95,243 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда всего | тыс.м2 общей площади квартир / % к существующ. жилому фонду | 0,559 | 0,553 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 общей площади квартир | 55,341 | 54,788 |
| 3.4 | Новое жилищное строительство, всего | тыс.м2 общей площади квартир | 32,611 | 40,455 |
| 3.5 | Структура нового жилищного строительства по этажности: | тыс.кв.м% | 32,611 | 40,455 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - малоэтажные многоквартирные жилые дома | тыс.кв.м% |  |  |
|  | - индивидуальные жилые дома с земельными участками | тыс.кв.м% | 32,611 | 40,455 |
| 3.6 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | - на свободных территориях и землях сельхозназначения | тыс.кв.м% | - | - |
|  | - за счет реконструкции существующей застройки (замена аварийного фонда, формирование центра и пр.) | тыс.кв.м% | - | 100 |
| 3.7 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | % | 2,0 | 100 |
|  | - горячим водоснабжением | % | - | 100 |
|  | - канализацией | % | - | 100 |
|  | - природным газом | % | - | 100 |
|  | -центральным отоплением | % | 2,0 | - |
| 3.8 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел |  | 23,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные образовательные учреждения - всего | мест | 166 | 180 |
|  | на 1000 чел. | мест | 40 |  |
| 4.2 | Общеобразовательные школы всего | учащ. | 532 | 680 |
|  | на 1000 чел | учащ. | 128 |  |
| 4.3 | Больницы - всего | коек | 50 | 55 |
|  | на 1000 чел. | коек | 12 | 13 |
| 4.4 | Поликлиники - всего | посещ / смену | 50 | 75 |
|  | на 1000 чел. | посещ / смену | 12 | 18 |
| 4.5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |
|  | Клубы или учреждения клубного типа - всего | посетителей | - | 360 |
|  | на 1000чел. | посетителей | - | 8,0 |
| 4.6 | Физкультурно - спортивные сооружения (спортивные залы) - всего | м. кв. площади пола |  | 1450 |
|  | на 1000чел. | м. кв. площади пола |  | 350 |
| 4.7 | Бассейны крытые и открытые - всего | м.кв. зеркала воды | - | 310 |
|  | На 1000 чел. | м.кв. зеркала воды | - | 77 |
| 4.8 | Предприятия торговли - всего | м2 торг.пл. |  | 1160 |
|  | на 1000чел | м2 торг.пл. |  | 280 |
| 4.9 | Предприятия общественного питания - всего | пос.мест |  | 165 |
|  | на 1000 чел. | пос.мест |  | 40 |
| 4.10 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест |  | 37 |
|  | на 1000 чел. | раб.мест |  | 9 |
| 4.11 | Рыночные комплексы | м2 торг.пл. | 100 | 100 |
|  | на 1000 чел. | м2 торг.пл. |  | 24 |
| 4.12 | Гостиницы | мест |  | 25 |
|  | на 1000 чел. | мест |  | 6 |
| 4.13 | Учреждения социального обеспечения | объект | 8 | 12 |
| 4.13 | Библиотеки | тыс. томов |  |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - автобус | км | 18,0 | 18,0 |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог всего | км | 18,0 | 25,4 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - федерального значения | км | 18,0 | 21,7 |
|  | - главные улицы | км | 2,4 | 2,4 |
|  | - основные улицы | км | 20,0 | 20,0 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети (с твердым покрытием) | км | 57,5 | 100,0 |
| 5.4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единц | - | - |
| 5.5 | Грузовая ж/д станция | единц | - | - |
| 5.6 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | Автом. |  |  |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс.куб.м/сут. | 0,60 | 0,65 |
|  | В том числе |  |  |  |
|  | - на полив | тыс.куб.м/сут. | 0,10 | 0,4 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс.куб.м/сут. | 0,34 | 0,37 |
|  | - на производственные нужды | тыс.куб.м/сут. | 0,15 | 0,17 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | тыс.куб.м/сут. |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс.куб.м/сут. | - | 0,480м3/сут. |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс.куб.м/сут. | - | 0,480м3/сут. |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сутки на чел. | - | 247,9 |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сутки на чел. | - | 200,0 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 0,5 | 10,5 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод -всего | тыс.куб.м/сут. |  | 1,03 |
|  | -хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс.куб.м/сут. |  | 0,83 |
|  | - производственные сточные воды | тыс.куб.м/сут. |  | 0,1 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут | очистные сооружения отсутствуют | 1,5 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 10,5 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | .кВт. | 2200,0 | 2400,0 |
| 6.3.2 | Источники покрытия электронагрузок, ТП | кВА | 1780,0 | 1930,0 |
| 6.3.3 | Протяженность воздушных линий 10кв | км | 18,0 | 18,0 |
|  | Протяженность кабельных линий 10кВ | км | - | - |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла |  | 6,6 | 8,00 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Мвт | 4,0 | 4,0 |
| 6.4.2 | Производительность муниципальных источников теплоснабжения | Мвт | - | - |
| 6.4.3 | Протяженность сетей | км | 61,3 | 7,0 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | 80% | 100% |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | М3/час | 400,0 | 450,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | М3/час | 264,0 | 297,0 |
|  | - на производственные нужды | М3/час | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа |  | ГРС 1, ГРС 2 г |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 61,3 | 75,0 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 80% | 100% |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | тыс.шт |  |  |
| 6.7 | Инженерная подготовка |  |  |  |
| 6.7.1 | Из общей площади земель населенного пункта территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории) | га | 10,8 | 10,8 |
| 6.7.2 | Защита территории от подтопления | га | 7,2 | 7,2 |
| 6.7.3 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории - защита от речной эрозии | п.м | 3000 | 3000 |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов, в том числе дифференцированного сбора отходов | м3/год | 570,0 | 621,0 |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | Едениц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.4 | Усовершенствованные свалки | га | - | 4,5 |
| 6.8.5 | Общая площадь свалок в том числе и стихийных | га | 1,0 | 1, |
| 7 | Ритуальное обслуживание |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 4,5 | 15,0 |

# Text boxes

33

44

33

6

10

366

109

29

28

16

68

344

97

33

14

35

17

34

36

68

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2010

2011